## Slide 1
人教版物理 第十五章
第4节 电流的测量

## Slide 2
学习目标
2.知道电流表的用途、符号，知道正确使用电流表的规则，并会将电流表正确接入电路中，画出相应的电路图
02
1.认识电流的大小，知道电流的单位、符号，了解生活中一些用电器的工作电流。
01
03
3.能认识电流表的量程，正确读出电流表的示数

## Slide 3: 动手做做
实验
我们知道，小灯泡发光是因为有电流持续流过小灯泡。同一个小灯泡接在不同的电路中，明、暗不同，这是因为流过小灯泡的电流的强弱不同。
S

## Slide 4: 一、电流的强弱
大家注意过没有，空调的电源线和台灯的电源线有什么不同呢,你知道为什么吗？

## Slide 5: 一、电流的强弱
2．单位：安培，简称安，符号是A。
电流的常用单位：
毫安（mA） 1 mA=10-3 A
微安（mA） 1 mA =10-6 A
电流
1．电流（ I ）：表示电流强弱的物理量。

## Slide 6: 一、电流的强弱

## Slide 7: 二、电流的测量
电流表
测量电流的仪器。

## Slide 8: 二、电流的测量
刻度盘
数值单位
指针
调零螺母
正接线柱
负接线柱
量程为0～0.6 A
量程为0～3 A
A
+
－
电流表的电路符号
认识电流表

## Slide 9: 二、电流的测量
动手做做
注意：
绝不允许不电流表直接接在电源两端。
用电流表测一下通过小灯泡的电流

## Slide 10: 二、电流的测量
（1）电流表必须和被测的用电器串联。
（2）电流必须从正接线柱流入，从负接线柱流出。
（3）必须正确选择量程。
（4）不允许把电流表直接连到电源的两极！
电流表的连接
判定串并联时，电流表可以看成一根导线

## Slide 11: 课堂巩固
以下电路中，电流表连接方法正确的是（ ）
A
A
A
A
B
A
A
C
D

## Slide 12: 二、电流的测量
（1）明确所选电流表的量程；
（2）确定电流表的分度值；
（3）由指针位置读出示数。
0~0.6 A
0~3 A
0.02 A
0.1 A
量程
分度值
电流表的读数

## Slide 13: 课堂巩固
请读出下列电流表的示数。
0.58 A
1.4 A

## Slide 14: 二、电流的测量
练习使用电流表测量电路中的电流
（1）画出实验电路图；
（2）按电路图连接实验器材；
（3）进行实验。
实验1
提示：为避免电流过大损坏电流表，在不能事先估算电流的情况下，要先闭合开关然后迅速断开（叫做“试触”），看看在开关闭合的瞬间指针的偏转是否在最大测量值之内。

## Slide 15: 二、电流的测量
S
L
A
S
L
A
实验2
改变电流表在电路中的位置，比较电流表两次示数。
想一想，两次电流表的示数相同说明什么？

## Slide 16: 课堂巩固
1．连接实物图，要求两灯并联，开关控制两盏灯，电流表测灯L2的电流（约0.5 A），并画出电路图。
L2
L1
S
L2
L1
A

## Slide 17: 课堂巩固
2．根据所给电路图连接实物图。
L2
L1
L2
L1
A1
A2
A2
A1

## Slide 18: 课堂巩固
3．开关控制 ，电流表A1 测 的电流，电流表A2 测 的电流。再画出电路图。
干路
L1
干路
L2
L1
A2
A1
L2
L1
A2
A1

## Slide 19: 二、连接串联电路和并联电路
在并联电路中，拆掉其中任意一个小灯泡，剩下的小灯泡还会发光吗？
实验2
在并联电路中，用电器之间互不影响。
L1
L2
S

## Slide 20: 课堂小结
电流的测量
电流的强弱
电流的测量
1．电流（ I ）：表示电流强弱的物理量。
2．单位：安培，简称安，符号是A。
常用单位：毫安（mA） 1 mA=10-3 A 微安（mA） 1 mA =10-6 A
电路中的电流可以用电流表测量
A
+
－
电流表的电路符号
测谁串谁；红进黑出；
选对量程；禁连电源。