## Slide 1
人教版物理 第十六章
第2节 串、并联电路中电压的规律

## Slide 2
学习目标
2.能正确使用电压表测量串、并联电路中用电器两端的电压，进一步练习连接电路和使用电压表的技能。
02
1.能正确将电压表接入待测电路，并能画出相应的电路图。
01
03
3.能通过实验探究，归纳总结出串、并联电路中电压的规律

## Slide 3: 思考一下
串、并联电路中各部分电路两端的电压与电源两端的电压有什么关系？
L1
L2
L2
L1
S

## Slide 4: 一、串联电路的电压规律
现将两个不同规格的小灯泡按照电路图连接。闭合开关，两灯都能发光吗？发光亮度一样吗？
观察并思考
L2
L1
L1
L2

## Slide 5: 一、串联电路的电压规律
L2
L1
L1
L2
提出问题
2．串联电路中各部分的电压会有什么关系？
1．为什么两灯的发光情况会不一样？

## Slide 6: 一、串联电路的电压规律
L2
A
B
C
L1
设计实验电路并画出电路图。
猜想假设
设计实验
猜想1 与串联电路中电流的关系一样，也是处处相等.
猜想2 灯泡大的地方电压大，灯泡小的地方电压小。
猜想3 串联电池组的电压等于各电池的电压之和，串联电路各部分电压之和也等于总电压。
。。。。。。

## Slide 7: 一、串联电路的电压规律
1.设计实验电路并画出电路图。
2.选用不同规格的小灯泡L1、L2连接电路。根据电源电压选择 电压表的量程。
3.将电压表的两端分别连到A与B、B与C、A与C,测量电压UAB 、UBC、UAC
4.改变两个小灯泡的规格，重做上述实验。
实验步骤

## Slide 8: 一、串联电路的电压规律
（1）测灯L1两端的电压
进行实验
L1
L2

## Slide 9: 一、串联电路的电压规律
（2）测灯L2两端的电压
进行实验
L1
L2

## Slide 10: 一、串联电路的电压规律
L1
L2
（3）串联电路两端总电压
进行实验

## Slide 11: 一、串联电路的电压规律
（4）电源两端电压
L1
L2
进行实验

## Slide 12: 一、串联电路的电压规律
（5）更换两个不同规格的小灯泡重做上述实验
进行实验

## Slide 13: 一、串联电路的电压规律
L1
L1 两端的电压 U1/ V | L2 两端的电压 U2/ V | 两灯串联部分两端的总电压 U / V | 电源两端的电压U'/ V
分析数据得出结论
数据记录

## Slide 14: 一、串联电路的电压规律
U=U1+U2
L2
L1
U
U1
U2
分析数据得出结论
串联电路总电压等于各部分两端电压之和。

## Slide 15: 二、并联电路电压的规律
提出问题
L1
S
L2
L2
S
L1
1．各支路两端的电压与电源两端电压的关系是怎样的？
2．与并联电路中的电流关系一样吗？
3．与串联电路中的电压关系一样吗？

## Slide 16: 二、并联电路电压的规律
电路图
L1
L2
电压表的量程如何选择？
设计实验
作出猜想
猜想1
猜想2
。。。。。。

## Slide 17: 二、并联电路电压的规律
L2
S
L1
（1）测灯L1两端的电压
进行实验

## Slide 18: 二、并联电路电压的规律
L2
S
L1
（2）测灯L2两端的电压
进行实验

## Slide 19: 二、并联电路电压的规律
L2
S
L1
（3）电源两端电压
进行实验

## Slide 20: 二、并联电路电压的规律
L2
S
L1
（4）更换不同规格的两个小灯泡重做上述实验。
进行实验

## Slide 21: 二、并联电路电压的规律
L1 两端的电压 U1/ V | L2 两端的电压 U2/ V | 电源两端的电压U'/ V
数据记录

## Slide 22: 二、并联电路电压的规律
U=U1=U2
L1
L2
U2
U1
U
结论
并联电路总电压等于各支路两端电压。

## Slide 23: 二、并联电路电压的规律
把几节电池串联起来组成电池组，用电压表分别测量每节电池两端的电压，然后测量这个电池组两端的电压。它们之间有什么关系？
电池串联的电压规律：
想想做做
实验结果表明：电池组两端的电压等于每节电 池电压之和。

## Slide 24: 课堂巩固
1．电源, 灯泡, 开关各一个，组成串联电路, 用一个电流表测电流，一个电压表测灯的电压，画出电路图。
实验设计：
2．电池，开关, 2个灯组成串联电路，用一个电流表测电流，一个电压表测一盏灯的电压，画出电路图。

## Slide 25: 课堂小结
串联电路的电压规律
并联电路电压的规律
串
、并联电路中电压的规律
并联电路总电压等于各支路两端电压。
串联电路总电压等于各部分两端电压之和。