## Slide 1
7.2 弹力

## Slide 3
优秀的撑杆跳运动员借助撑杆可以越过6m高的横杆，在撑杆跳高的过程中，撑杆的形状发生了怎样的变化？

## Slide 4
弹力
观察下列变化，并寻找现象中的共同点。
撑杆跳
压弯直尺
拉橡皮筋
撤去力后，物体可以变回原来的形状。

## Slide 5
弹力
观察下列变化，并寻找现象中的共同点。
捏橡皮泥
和面
撤去力后，物体不可以变回原来的形状。

## Slide 6
弹力
弹性
概念：受力时会发生形变，不受力时，又恢复到原来的形状。
塑性
概念：形变后不能自动地恢复到原来的形状。

## Slide 7
弹力
弹性形变
塑性形变
那弹性形变的物体有最大限度吗？你用最大的力去拉弹簧，松手后它还有弹性吗？

## Slide 8
弹力
物体的弹性有一定限度，超过这个限度的物体不能恢复原来的形状，这个限度就是弹簧的弹性限度。
那我们在弹簧的弹性限度内拉弹簧，手会有什么感觉呢？
注意：使用弹簧时不能超过它的弹性限度，否则会损坏弹簧。

## Slide 9
弹力
用手拉弹簧的同时，也感受到弹簧对手的拉力。
定义：
物体由于发生弹性形变而产生的力叫做弹力。
原理：
发生形变的物体由于要恢复原状，就会对与它接触并阻碍它恢复原状的物体有力的作用。

## Slide 10
弹力
产生条件：
物体间有直接接触；
接触处有挤压或拉伸。
方向：
弹力的方向与物体发生弹性形变的方向相反。
F弹
F弹

## Slide 11
弹力
种类
压力是弹力
支持力是弹力
桌面发生微小形变
F支
F压
拉力是弹力

## Slide 12
弹力
生活中弹力的应用
蹦床
射箭
汽车减震器
如何测量弹力的大小呢？

## Slide 13
弹簧测力计
测量力的大小的工具叫做测力计。
在弹性限度内，弹簧受到的拉力越大，弹簧伸长量就越长。
利用这个道理做成的测力计叫作弹簧测力计。
单位
指针
最大测量值
（量程）
挂钩
弹簧
分度值

## Slide 14
弹簧测力计
使用方法：
单位
指针
分度值
最大测量值
（量程）
挂钩
弹簧
1、了解量程
2、明确分度值
3、校零
4、测量
5、读数

## Slide 15
弹簧测力计
使用方法：
1、了解量程
2、明确分度值
3、校零
4、测量
5、读数

## Slide 16
弹簧测力计
其他弹簧测力计
管型测力计
电子握力器
机械握力器
托盘秤
便携式手提秤

## Slide 17
1. 如图所示，一个铁块放在一块薄木板上，关于铁块和木板受力情况的叙述正确的是（ ）
A．铁块受到向上的弹力是因为铁块发生了弹性形变
B．木板受到向下的弹力是因为木板发生了弹性形变
C．铁块受到向上的弹力是因为木板发生了弹性形变
D．木板受到向上的弹力是因为铁块发生了弹性形变
C

## Slide 18
2. 按要求填空。
(1)图甲所示的弹簧测力计的量程是 N，读数是 N。
(2)如图乙所示，圆筒测力计的分度值为
N；此时，该测力计的读数是 N。
0~5
2.2
0.1
1.5

## Slide 19
3. 关于弹簧测力计的使用的方法中，小李说法错误的是（ ）
A．用弹簧测力计测量之前将指针调零
B．被测力的大小不允许超过测力计的量程
C．测量时指针不要与外壳接触
D．弹簧测力计只能测竖直方向的力
D

## Slide 20
弹力
弹性形变及塑性形变
弹力
弹簧测力计
定义、产生条件
原理及构造
使用方法
弹力的种类
其他弹簧测力计