## Slide 1
北师大版（新教材）物理9年级全一册精做课件
13.2.2测量小灯泡的电功率
第十三章 电功和电功率
授课教师： Home .
班 级： 九年级（---）班 .
时 间： .

## Slide 2
观察与思考
怎么测量小灯泡的电功率？
本次实验选择哪一种方法呢？
P =
W
t
P =UI

## Slide 3
1．实验目的：
测定小灯泡的额定功率和实际功率。
2．实验原理：
P=UI 。
3．应该测量的物理量：
4 ．实验器材：额定电压为 2.5 V 的小灯泡一个、3 V 电源、开关、滑动变阻器、导线若干，除此以外，还需要电压表、电流表。
测量小灯泡的电功率
电压和电流。

## Slide 4
5 ．电路设计

## Slide 5
1．根据电路图连接电路。
连接电路时，应注意：
(3)闭合开关前，滑动变阻器应调到阻值最大。
(2)小灯泡的额定电压为2.5 V，电阻约10 Ω，则电压表、电流表应选择的量程分别是0~3 V、0~0.6 A。
(1)开关应断开。
进行实验

## Slide 6
2．闭合开关，调节滑片，使电压表的示数达到 2.5 V，记下电流表的示数。
3．调节滑片使电压表的示数小于 2.5 V(可调到 2 V)，记下电流表的示数。
4．调节滑片使电压表的示数略大于 2.5 V(最大只能调到 3 V)，记下电流表的示数。
进行实验

## Slide 7
拓展：测量发光二极管的电功率
演示：

## Slide 8
小灯泡的 规格 | 电压表的 示数U/V | 电流表的 示数I/A | 小灯泡的 亮度 | 小灯泡的 功率P/W
额定电压 U额=2.5 V |  |  |  | 
2.5
2.0
2.9
0.26
0.22
0.28
正常发光
发光较弱
发光较强
0.65
0.44
0.81
实验记录表

## Slide 9
实验结论
(1)当U实 = U额，P实 = P额，灯泡正常发光。
(2)当U实 < U额，P实 < P额，较正常发光暗。
(3)当U实 > U额，P实 > P额，较正常发光亮。
(4)不同电压下，小灯泡的功率不同，实际电压越大，小灯泡功率越大。
(5)小灯泡的亮度由小灯泡的实际功率决定，实际功率越大，小灯泡越亮。

## Slide 10
小明在实验中测得另一个小灯泡的三次电功率为0.6W、0.36W、0.72W ，他认为小灯泡的额定功率应为三次功率的平均值。你认为小明的说法是否正确？为什么？
灯泡在不同的电压下功率是不同的，小灯泡的额定功率应是在额定电压下的功率。所以求小灯泡实际功率的平均值没有意义。
交流与评估

## Slide 11
实验电路连接正确，但是实验中无论怎样调节滑动变阻器，小灯泡都不能正常发光(始终比较暗)。
原因是小灯泡两端的电压比较小；而当滑动变阻器接入电路的电阻为零时，小灯泡两端的电压是电源电压，可见，问题是电源的电压比较小。做此实验时，电源电压一定要比小灯泡额定电压大20%以上。
交流与评估

## Slide 12
实验中最可能出现错误的是哪几个环节?
在哪方面容易出现较大的误差?
在实验的设计、操作和分析过程中，你发现了哪些新的问题?
交流与评估

## Slide 13
甲灯标有“PZ 220 V 100 W” ，乙灯标有“PZ 220 V 40 W” ，将两盏灯串联接在220 V 电路中，比较两灯的亮度。
现象：乙灯比甲灯亮。
知识拓展：灯泡亮度的比较
结论：串联电路中，电阻较大的灯泡，P实较大，较亮（本题中U额相同， P额较小的灯泡，电阻较大，串联后较亮）。

## Slide 14
甲灯标有“PZ 220 V 100 W” ，乙灯标有“PZ 220 V 40 W”，两灯并联接在 220 V电路中，比较两灯的亮度。
比较两盏灯的亮度，应比较它们的实际功率，实际功率大的灯泡亮。
现象：甲灯比乙灯亮。
知识拓展：灯泡亮度的比较
结论：并联电路中，电阻较小的灯泡，P实较大，较亮（本题中U额相同， P额较大的灯泡，电阻较小，并联后较亮）。

## Slide 15
知识点1 额定电压与额定功率的理解
1. ［2024·吉林期末］现有两只普通白炽灯泡、 ，其中
标有“”，标有 “ ”。两灯都正常发
光时( )
C
A. 比亮 B. 比 亮
C. 、 一样亮 D. 无法判断
返回

## Slide 16
2. 小明发现家里的白炽灯突然变亮，主要原因可能是白炽灯
的( )
B
A. 额定电压变大 B. 实际电压变大
C. 额定功率变小 D. 实际电压变小
返回

## Slide 17
知识点2 额定电压与额定功率的计算
3. 将一只“ ”的小灯泡（忽略温度影响）与一个阻值为
的电阻串联后接到 的电源上，闭合开关后，小灯泡
的实际功率( )
B
A. 大于 B. 等于 C. 小于 D. 无法确定

## Slide 18
4. ［2024·枣庄模拟］标有“”和“”的灯和
（假设灯丝电阻均不变），将它们串联在某电源上，使其中
一个灯正常发光时，下列说法正确的是( )
B
A. 通过灯和的电流之比为
B. 灯和两端的电压之比为
C. 灯和 的发光亮度相同
D. 能够正常发光的是灯
返回

## Slide 19
5.［2024·达州］某彩色电视机的铭牌如图所示，其额定功率
为_____，额定电流是____A。当它正常工作时， 内消
耗的电能为_______ 。
0.5
6 600

## Slide 20
6. ［2024·济宁］如图所示，小灯泡、 的额定电压相同。
闭合开关后，发现比 亮，下列分析正确的是( )
C
（第6题）
A. 的额定功率比 的额定功率大
B. 两端电压比 两端电压小
C. 的电阻比 的电阻大
D. 通过的电流比通过 的电流小

## Slide 21
7. ［2025·保定期中］如图所示电路中， 是定值电阻，灯泡
、分别标有“”和“”，电源电压 不
变。只闭合开关时，电路消耗的总功率为 。开关都闭
合时（忽略灯丝电阻变化）( )
B
（第7题）
A. 正常发光
B. 通过电阻的电流是
C. 电路消耗的总功率为
D. 、、 并联

## Slide 22
8.如图所示为单相电子式电能表，其示数为
________ ；断开其他用电器，单独接入
电热毯（具体参数见表格）工作 ,此过程
中，电能表脉冲灯一共闪了600次，电热毯在
500
200
型号 | 额定电压 | 额定功率
该工作过程中的实际功率是_____ ，若电热毯工作时电阻不
变，则实际电压是_____ 。
返回

## Slide 23
9.［2024·南京二模］灯泡 与定值电阻
组成的电路如图甲所示，和 的
图像如图乙所示，闭合开关 ，
0.3
4.8
灯正常发光，此时灯泡的功率为，则电源电压为___ ；
通过定值电阻的电流为____A；电路消耗的总功率为____ 。
若将灯泡与某个滑动变阻器串联在 的电源两端，调节滑片，
使滑动变阻器的功率为灯泡功率的3倍时，灯泡的功率为 ；
继续调节滑片，当灯泡功率为滑动变阻器功率的3倍时，灯
泡的功率为，则 _____。

## Slide 24
测量小灯泡的电功率
实验方法
伏安法
实验原理
注意事项
实验结论
P=UI
电压表、电流表、滑动变阻器的连接和使用
小灯泡亮度随功率的改变而改变