## Slide 1
教科版物理九年级上册 第四章 电流、电压和电阻

## Slide 2: 新课引入
让灯泡逐渐亮起来
小灯泡的亮度随着夹子在铅笔芯上移动发生连续的变化，接入电路的笔芯越短（电阻越小），小灯泡越亮。
一

## Slide 3: 认识变阻器
让灯泡逐渐亮起来
小灯泡的亮度随着夹子在铅笔芯上移动发生连续的变化，接入电路的笔芯越短（电阻越小），小灯泡越亮。
二

## Slide 4
瓷筒
接线柱
绝缘漆
金属棒
滑动变阻器：结构
三

## Slide 5
三
滑动变阻器：结构
接线柱
接线柱
滑片
电阻丝

## Slide 6
1）如不小心让瓷筒上的线圈相碰或线圈太密造成它们相
互接触，发生短路，应如何解决？
（线圈必须涂上绝缘漆）
2）但滑片不能与线圈接通，
怎么办？
（必须刮掉与滑片接触处的绝缘漆）
三
滑动变阻器：结构

## Slide 7
1）原理：通过移动滑片改变 ，从而改变接入电路中的电阻值，控制电路中 大小的变化。作用是 。
2）滑动变阻器结构示意图
D
A
B
C
P
连入电路的
电阻丝的长度
电流
保护电路
三
滑动变阻器：结构

## Slide 8
3）电路符号
4）铭牌上标有“20Ω，2A”的字样，它表示此滑动变阻的最大阻值是20Ω，允许通的最大电流是2A。
三
滑动变阻器：结构

## Slide 9
三
滑动变阻器：接法
1）变阻器与被调节的电路要 连入电路．
串联
并联各各支路互不影响

## Slide 10
2）同上是 ，电流较 。
同下是 。电流较 。
一段导线
定值电阻
大
小
三
滑动变阻器：使用规则
A
B
C
D
A
B
C
D
(接A、B)
(接C、D)

## Slide 11
A
B
C
D
P
AD、AC接法，接入电路的部分电阻为AP
A
B
C
D
p
(接A、D)
(接A、C)
A
B
C
D
P
BC、BD接法，接入电路的部分电阻为BP
A
B
C
D
P
（接ＢＣ）
(接B、D)
三
滑动变阻器：接法

## Slide 12
3）接线柱要 地选取,主要在 。
4）变阻器在使用前应将滑片滑到 的位置。
5）使用前应观察铭牌，不允许超过最大电流。
阻值最大
电路中的电流最小,不易损坏元件
会烧坏滑动变阻器
三
滑动变阻器：使用规则
一上一下
下

## Slide 13
1、如图所示电路，要使灯泡的亮度变小，则必须使变阻器接入电路部分的电阻变＿＿，电流表的示数变＿＿＿，滑动触头P应向＿＿移动。
大
小
右
A
四
滑动变阻器：巩固练习

## Slide 14
2.如图示，当把滑动变阻器接入电路后，滑片P向右滑动时，电路电阻变大，此时与电路相连接的接线柱应是 （ ）
A、C和D B、B和D
C、A和C D、B和A
A
B
C
D
P
C
四
滑动变阻器：巩固练习

## Slide 15
3、如图所示的甲、乙两种电路是在电源电压不变的情况下，利用滑动变阻器改变小灯泡亮度的是：（ ）
A、甲图
B、乙图
C、两图都可以
D、两图都不能改变灯的亮度
A
（甲）
（乙）
四
滑动变阻器：巩固练习

## Slide 16
4、如图所示，用滑动变阻器控制灯的亮度，若要求滑片P向C端滑动时灯变亮，则变阻器连入电路中正确的接法是（ ）
A、C接M，D接N
B、A接M，B接N
C、A接M，D接N
D、B接M，D接N
C
四
滑动变阻器：巩固练习

## Slide 17
5、在一个亮度可以调节的台灯电路中，滑动变阻器不能改变电路中的（ ）
A、电流 B、电源两端的电压
C、灯泡的亮度 D、灯泡两端的电压
B
四
滑动变阻器：巩固练习

## Slide 18
6、使用滑动变阻器在闭合开关之前，应把滑动变阻器在电路中的阻值调到最大，这时滑片P的位置在电路中正确的是（ ）
A
四
滑动变阻器：巩固练习

## Slide 19
滑动变阻器的作用可改变
1.电路中的＿＿＿＿＿
2.电灯两端的＿＿＿
3.灯的＿＿＿＿＿
亮度
电压
电流
滑动变阻器不能改变
1.电源________
2.电灯______
电压
电阻
四
滑动变阻器：讨论

## Slide 20
四
旋盘式电阻箱
读数：

## Slide 21
四
旋盘式电阻箱
优点：能够读出具体阻值 。
缺点：不能连续改变接入
电路中的电阻。

## Slide 22
五
多种多样的变阻器
接线柱

## Slide 23
五
多种多样的变阻器
工作原理：通过机械式旋钮调节阻值的大小。
AC接入电路：
逆时针转动：
电阻变小
顺时针转动：
电阻变大
逆时针转动：
电阻变大
顺时针转动：
电阻变小
BC接入电路：

## Slide 24
7、如图所示，是一种自动测定油箱油面高度的装置。R2是滑动变阻器，它的金属片连在杠杆的一端。其工作原理是：当油箱内油面下降时，浮标随之一起下降，金属滑片P向上滑，变阻器R2连入电路中的电阻变_____，电路中电流变_____，油量表（由电流表改装而成）示数变_____,表示油量减少；反之…….
R1
R2
P
小
大
小
六
拓展应用

## Slide 25
七
自我评价