## Slide 1
中物理
第十七章 第2节
人教版 物理（初中）
欧姆定律
精品课堂
（九年级）

## Slide 2
1
课堂导入
R
I
U
复习
导体中的电流和电压、电阻的关系？
①电阻一定，导体中的电流跟导体两端的电压成正比。
②电压一定，导体中的电流跟导体的电阻成反比。
①
②
这是不是普遍规律呢？

## Slide 3
认识欧姆
欧姆（1787-1854）
德国物理学家
早在19世纪20年代，德国物理学家欧姆就对电流跟电阻和电压之间的关系进行了大量实验研究，发现对大多数导体而言，上面的规律是成立的。人们为纪念他，将电阻的物理量单位以欧姆的姓氏命名。

## Slide 4
2
课堂活动
导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比。
2.欧姆定律的数学表达式：
电压
电阻
电流
一、欧姆定律
I =
U
R
1.欧姆定律的内容：

## Slide 5
4.单位要统一（使用国际单位）
电压：U --单位：伏特（V ）
电阻：R --单位：欧姆（Ω ）
电流 ：I --单位：安培（A）
3.理解欧姆定律:
导体中的电流决定于
电压（U)：外因（电源提供）
电阻（R)：内因（导体本身属性）

## Slide 6
7.欧姆定律使用中注意事项
（1）适用范围：只适用于纯电阻电路，不适用于含电动机等非纯电阻电路。
（2）同一性：I、U、R 是指同一电路或同一导体中的各量，三者一一对应。
（3）同时性：三个物理量是同一时间的值。
6.变形公式 :
U=I R R=U/ I

## Slide 7
二、应用欧姆定律
用公式进行计算的一般步骤：
（1）读题、审题（注意已知量的内容）；
（2）根据题意画出电路图；
（3）在图上标明已知量的符号、数值和未知量的符号；
（4）选用物理公式进行计算（书写格式要完 整，规范）。
对于一段导体，只要知道电流、电压、电阻中的两个量，就可以利用欧姆定律求出第三个量。

## Slide 8
例题1 一辆汽车的车灯，灯丝电阻为30 Ω，接在12 V的电源两端，求通过这盏电灯的电流。
U=12 V
I
R=30 Ω
解：
（1）画电路图；
（2）列出已知条件和所求量；
（3）求解I。
解题步骤
I= = = 0.4 A
U
R
12 V
30 Ω
1.已知电压、电阻，求电流：
根据
I =
U
R

## Slide 9
2.已知电阻、电流，求电压:
根据U=IR
例题2 在如图所示的电路中，调节滑动变阻器 R'，使灯泡正常发光，用电流表测得通过它的电流值是0.6 A。已知该灯泡正常发光时的电阻是20 Ω，求灯泡两端的电压。
RL=20 Ω
I=0.6 A
A
R'
L
解：
U=IR
=0.6A×20Ω
=12V
根据
I =
U
R
可得：

## Slide 10
3.已知电流、电压，求电阻:
R=
U
I
根据
例题3 如图所示，闭合开关后，电压表的示数为6V，电流表的示数为0.3A，求电阻R 的阻值。
解:
由欧姆定律 得：

## Slide 11
想想议议
跟 相似，能否认为电阻跟电压成正比，跟电流成反比？
答： 导体的电阻是导体本身的一种性质，电阻的大小由导体的长度、横截面积和材料决定的，当电阻两端电压改变时，通过它的电流也成正比例改变，而电压与电流比值（即电阻）不变，是一个定值，故电阻跟电压、电流无关，不存在正、反比的关系。所以，只能用 来计算电阻的大小，而不能用作电阻的定义式 。

## Slide 12
例题4.在某一温度下，两个电路元件甲和乙中的电流与电压的关系如图所示，由图可知，元件甲的电阻是____Ω，将元件甲接在电压为2V的电源两端，则流过元件甲的电流是_______A，将乙接在电压为2.5V的电源两端，则流过元件乙的电流是______A，此时元件乙的电阻是______Ω.
5
0.4
0.5
5
R乙随着电压的增大逐渐减小，可能受温度影响
R甲是固定不变的
在理解欧姆定律的基础上，我们还要学会运用欧姆定律分析图象中电阻的大小，比如I-U图象.
拓展

## Slide 13
练习：
1.在探究电阻两端的电压跟通过电阻的电流的关系时，小东选用了两个定值电阻R1、R2分别做实验，他根据实验数据画出了如图所示的图象，请你根据图象比较电阻R1与R2的大小，R1 R2。（选填“大于”、“等于” 或“小于”）
大于
1
2
3
U/V
I/A
0
0.2
0.4
0.6
R1
R2

## Slide 14
2.某导体中的电流与它两端电压的关系如图所示,下列分析正确的是 ( )
A.该导体中的电流随电压的增大而减小
B.当导体两端的电压为0 V时,电流为0 A
C.当导体两端的电压为0 V时,电阻为0 Ω
D.当导体两端的电压为2 V时,电流为0.2 A
B

## Slide 15
酒精浓度检测仪
科学世界
酒精测试仪实际上是由酒精气体传感器（相当于随酒精气体浓度变化的变阻器）与一个定值电阻及一个电压表或电流表组成。酒精气体传感器的电阻值随酒精气体浓度的增大而减小，如果驾驶员呼出的酒精气体浓度越大，那么测试仪的电压表示数越大。

## Slide 16
3
课堂小结
学习难点：根据欧姆定律的计算
学习重点：欧姆定律的理解

## Slide 17
典例分析
4
考点一 欧姆定律的理解
【典型例题1】
（2019 湖南邵阳市）一盏调光台灯，其原理如图所示，闭合S，将滑片从左向右移动，电流表的示数和灯L两端的电压变化分别是（ ）
A．变、变大 B．变大、变小
C．变小、变小 D．变小、变大
C

## Slide 18
【迁移训练1】
(2019北京) 如图所示的电路中，电源两端电压保持不变，当开光S闭合时，灯L正常发光，如果将滑动变阻器的滑片P向右滑动，则下列说法中正确的是( )
电流表的示数变大，灯L变亮
B. 电流表的示数变大灯L变暗
C. 电流表的示数变小，灯L变亮
D. 电流表的示数变小，灯L变暗
D

## Slide 19
考点二：欧姆定律的应用
【典型例题2】
（2019 成都）如图所示.电源电压不变,开关s闭合后,把滑片P向右移动.则滑动变阻器接入电路的阻值将 , 电压表示数将 。(两空均选填“变大”、“变小”或“不变”)。
变大
变小

## Slide 20
【迁移训练2】
(2019 湖南郴州市)如图所示，电源电压恒为6V，定值电阻R1＝20Ω．闭合开关S，电流表A2的示数为0.9A，则电流表A1的示数为 A，定值电阻R2的阻值为 Ω。
10
0.3