## Slide 1
中物理
第十五章 第五节
沪科版 物理（初中）
家庭用电
同步精品课堂
（九年级）

## Slide 2
1
课堂导入
随着社会的进步和科学技术的发展，现代家庭的电气化水平也越来越高，懂得家庭用电的常识，已成为现代公民的基本素养。让我们先来了解家庭电路。

## Slide 3
学习目标
1
课堂导入
1.了解家庭电路的组成及连接方式。
2.知道总电流过大的原因、危害。
3.知道家庭电路的保护。
4.知道安全用电常识。

## Slide 4
2
课堂活动
1
家庭电路的组成
要安装家庭电路，你该准备些什么材料呢?
提出问题：

## Slide 5
01
家庭电路的组成
电能表
插座
熔丝盒
开关
闸刀开关
灯
座

## Slide 6
01
家庭电路的组成
家庭电路基本组成
进户线、电能表、闸刀开关 (总开关)、熔断器、插座、开关、用电器。

## Slide 7
1. 进户线
家庭电路中的两根电线，一根叫火线，另一根叫零 线。火线和零线之间有220伏的电压，零线和地之间没有电压。
01
家庭电路的组成
火线
零线

## Slide 8
2. 电能表
电能表上有4根导线与其连接，
如何连接？
1,3进;2,4出
1
2
3
4
01
家庭电路的组成

## Slide 9
3. 总开关：
（1）闸刀开关的作用
接通和切断电路，便于更换电器或维修设备
（2）闸刀开关安装时的应该怎样放置?
静触头一定要在上边，切不可倒装
01
家庭电路的组成

## Slide 10
4. 熔断器
熔断器内装有保险丝
保险丝作用：电路中电流过大时，保险丝自动熔断。
插入式开关和保险盒
01
家庭电路的组成

## Slide 11
5.插座和插头
01
家庭电路的组成

## Slide 12
三孔式插座和三脚式插头
说明：三孔式插座比两孔式插座多了一个接地孔，而三脚式插头与接地孔相对应的那个插头脚接用电器的金属外壳。
“左零右火上接地”
01
家庭电路的组成

## Slide 13
根据你的观察与了解，什么样的用电器要用三脚式插头呢？
大功率、金属外壳的用电器要用三脚式插座，如电饭煲、空调、冰箱、洗衣机等。
01
家庭电路的组成

## Slide 14
思考：同是漏电，为何反差如此大？
当用电器漏电时，其金属外壳上就有220伏的电压。如果这个用电器没有接地线，当人触及它时，电流就会通过人体进入大地，发生触电事故。若外壳接地，电流就会经接地线进入大地，人体接触用电器外壳时就不再有电流流经人体。因此，接地线是用电器的安全线。
01
家庭电路的组成

## Slide 15
02
测电笔
想一想：进户线通常为两根：一根是火线、一根是零线。那么，怎么来辨别哪根是火线，哪根是零线？
为了安全、合理地安装和使用电器，常用测电笔来辨别火线和零线。

## Slide 16
02
测电笔
测电笔的构造和使用
作用 辨别火线与零线

## Slide 17
02
测电笔
正确操作：手触笔尾金属体；笔尖金属体触火线时氖管发光，触零线时不发光。

## Slide 18
使用方法及现象：手触笔尾金属体；笔尖金属体触
火线时氖管发光，触零线时氖管不发光。
火线：使氖管发光
零线：氖管不发光
注意：千万不能接触笔尖金属体
02
测电笔

## Slide 19
一般认为：电流通过人体的心脏、肺部和中枢神经系统的危险性比较大，特别是电流通过心脏时，危险性最大。所以从手到脚的电流途径最为危险。
触电还容易因剧烈痉挛而摔倒，导致电流通过全身并造成摔伤、坠落等二次事故。
03
用电安全

## Slide 20
03
用电安全
结论：通过人体的电流越强，触电死亡的时间越短。
人体对电流反应一览表
0.1～0.2 mA | 对人体无害反而能治病
1 mA 左右 | 引起麻的感觉
不超过10 mA | 人尚可摆脱电源
超过30 mA | 感到剧痛，神经麻痹， 呼吸困难，有生命危险
达到100 mA | 只要很短时间使人心跳停止

## Slide 21
03
用电安全
家庭触电的种类：单线触电
人体接触火线、大地
一般家庭电路中的触电事故都是直接或间接与火线接触而造成的。

## Slide 22
03
用电安全
家庭触电的种类：双线触电
一般家庭电路中的触电事故都是直接或间接与火线接触而造成的。
人体接触火线、零线

## Slide 23
跨步电压触电
电弧触电
归纳：高压触电是由于人靠近高压带电体造成的，所以不要靠近高压带电体。
03
用电安全
家庭触电的种类：高压触电

## Slide 24
为了避免触电事故，电器安装要符合国家规定的技术要求。
火线
零线
开关接在火线上
火线
零线
螺口灯头的外壳接在零线上
03
用电安全

## Slide 25
为了避免触电事故，电器安装要符合国家规定的技术要求。
03
用电安全

## Slide 26
安全用电原则
1. 电器设备安装要符合技术要求。
2. 不接触高于36V的带电体。
3. 不靠近高压带电体。
4. 不弄湿用电器。
5. 不损坏电器设备中的绝缘体。
03
用电安全

## Slide 27
触电的急救
(1)切断电源
(2)迅速使触电人摆脱电源
(3)发生火灾时也要先切断电源进行救火行动。
03
用电安全

## Slide 28
04
典例分析
【例1】
下列关于家庭电路各元件的说法中，正确的是( )
A．总开关与保险盒可以互换位置
B．不能用细铜丝代替保险盒里的保险丝
C．三孔插座多出的一孔是多余的，毫无作用
D．开关应该与所控制的用电器并联
B

## Slide 29
04
典例分析
【解析】
进户线应先接总开关再接保险盒，因此A错误；
保险丝使用电阻率大、熔点低的铅锑合金制成，当电 路中的电流超过规定值时，可以自动熔断而保护电路，而铜丝的电阻率小、熔点高，不能起到保护作用，因 此B正确；
三孔插座多出的一孔，是给有金属外壳的用电器接地 用的，这样可以防止因用电器漏电而发生触电事故， 因此C错误；
开关应该与所控制的用电器串联，因此D错误，故选B。

## Slide 30
04
典例分析
【解析】
测电笔用来检测零线和火线；在使用时，应使测电笔、
人体、大地(或其他导体)构成通路，图乙人手未与测电
笔金属体笔尾接触，无法构成通路。
（来自《点拨》）
照明电路中的火线和零线可以用________判别；如图所示是关于它的两种握法，正确的是________。
【例2】
测电笔
甲

## Slide 31
04
典例分析
[济南]如图所示是一些与用电安全相关的现象。其中符合安全用电原则的是( )
【例3】
D

## Slide 32
3
课堂小结
家庭电路的组成
1. 电源：
2. 电能表：
3. 总开关：
4. 总保险：
5. 供照明的电灯：
连接的口诀:火线零线并排走,零线直接进灯头,
火线接进保险盒,再过开关进灯座。
进户线(火线和零线)
(1)记录家庭消耗的全部电能
(2)接在家庭电路的干路上，所有用电器的最前面
接在电能表后面
接在总开关后面

## Slide 33
3
课堂小结
测电笔的使用：
(1)测电笔的作用是用来辨别火线和零线。
(2)测电笔的使用方法：用笔尖接触电线，食指接触笔
尾金属体，如果氖管发光，则接触的电线是火线，
如果氖管不发光，则接触的电线是零线。注意：千
万不要让身体某处接触到测电笔的笔尖金属体。

## Slide 34
3
课堂小结
3. 安全用电的原则：
不接触低压带电体，不靠近高压带电体。
4. 触电急救的措施：
先切断总电源，再急救。