## Slide 1
第15讲 电功率
命题点2 测量小灯泡的电功率

## Slide 2
实验突破
实验
测量小灯泡的电功率[2019.24，2016.25，2015．22，2014.21(2)(3)]
命题点 【设计与进行实验】 1. 实验装置图
2. 实验原理：________ [2015.22【实验原理】]
实验视频见超值配赠
P＝UI

## Slide 3
3. 实验主要器材及作用
(1)电流表(测量电路中的电流，串联在电路中，“＋”进“－”出，根据小灯泡正常发光时的电流确定电流表量程)[2015.22【实验步骤】(1)第2空] (2)电压表(测量小灯泡两端的电压，并联在电路中，“＋”进“－”出，根据小灯泡的额定电压确定电压表量程) (3)滑动变阻器的连接与作用(①“一上一下 ”串联接入电路，滑片到下接线柱的距离越远接入电路的阻值越大；②作用：保护电路，改变小灯泡两端的电压)
(4)滑动变阻器规格的选取要求： ①灯泡的额定电流I额<滑动变阻器允许通过的最大电流； ②灯泡正常发光时，滑动变阻器两端电压为U源－U额，电路电流为I额，此时滑动变阻器接入电路的阻值R滑＝ ，因此滑动变阻器的最大阻值大于或等于R滑

## Slide 4
4. 画电路图或连接实物图 (1)根据要求补连实物图[2019.24(1)，2016.25(1)]
(2)实物图错误接线的判断及改正 (3)根据电路图连接实物图
(4)根据实物图画电路图[2016.25(3)]
(5)在电路图中补充电表符号[2014.21(2)]
5. 电路连接注意事项
(1)连接电路前、拆除电路前开关应______[2015.22【实验步骤】(1)第1空] (2)闭合开关前，滑动变阻器滑片移至__________[2016.25(2)] (3)闭合开关前，应先进行________，同时观察电表工作是否正常
断开
阻值最大处
试触

## Slide 5
6. 闭合开关后电表指针异常偏转的原因 (1)偏转幅度过小，说明电表量程选择过大或滑动变阻器接入电路的阻值过大 (2)偏转幅度超过最大刻度线，说明电表量程选择过小或滑动变阻器接入电路的阻值过小 (3)指针反向偏转，说明电表_______________
7. 电流表、电压表的读数
8. 电路故障分析[2019.24(2)，2015.22【实验步骤】(2)] 9. 动态电路分析
正负接线柱接反

## Slide 6
10. 调节小灯泡正常发光的操作(正确连接电路后，移动滑片使灯泡两端电压为________)[2015.22【实验步骤】(3)第2空] 11. 为了达到灯泡所需电压或根据记录的实验数据，判断滑片的移动方向(根据串联分压原理可知，要使灯泡两端分压变大，滑动变阻器接入电路阻值应变________)[2015.22【实验步骤】(3)第1空] 12. 实验表格设计及数据记录(注意：物理量包含电压、电流；至少3组数据)[2014.21(2)]
额定电压
小

## Slide 7
【分析数据，总结结论】 13. 根据表格数据绘制U－I图像(先标点，然后用光滑曲线连接) 14. 根据表格数据、电表示数、图像计算电功率[2019.24(3)，2016.25(5)，2015.22【实验步骤】(3)第3空，2014.21(3)] 15. 分析图像或表格总结结论(电功率与电压的关系、实际功率与灯泡亮暗的关系)[2019.24(3)]
16. 灯泡的U－I图像是曲线的原因(灯丝电阻受______影响)
【交流与反思】 17. 实验中无论怎样移动滑片，电压表示数都无法达到小灯泡的额定电压的原因及改进措施[2016.25【设计实验与制定计划】(4)]
温度

## Slide 8
18. 不能用多次测量求出电功率的平均值作为小灯泡的额定功率的原因(电压改变，功率也改变)
19. 特殊方法测量小灯泡的电功率 (1)缺电流表(已知小灯泡的额定电压为U额)： A. 用已知阻值为R0的定值电阻进行实验 实验电路图：
实验步骤：①闭合开关S、S1，断开开关S2，调节滑动变阻器滑片P，使电压表示数
为U额；
②断开开关S1，闭合开关S、S2，保持滑片位置不变，读出电压表示数为U；
表达式：小灯泡正常发光时的电阻RL＝ ________，小灯泡的额定功率P额＝_____．

## Slide 9
B. 添加一个最大阻值为R0的滑动变阻器R2进行实验
实验电路图：
实验步骤：①将滑动变阻器R2的滑片移至a端，调节R1的滑片位置，使电压表示数为U额；
②保持R1滑片位置不变，将R2的滑片移至b端，读出电压表示数为U；
表达式：小灯泡正常发光时的电阻RL＝________，小灯泡的额定功率P额＝____________．

## Slide 10
(2)缺电压表(已知小灯泡的额定电流为I额)：
A. 增加一个开关进行实验(已知电源电压为U)
实验电路图：
实验步骤：①闭合开关S1、断开开关S2，调节滑动变阻器滑片P，使电流表示数为I额； ②闭合开关S1、S2，保持滑片位置不变，读出电流表示数为I1；
表达式：小灯泡正常发光时的电阻RL＝________，小灯泡的额定功率P额＝_____________．

## Slide 11
B. 用已知阻值为R0的定值电阻进行实验
实验电路图：
实验步骤：①闭合开关S、S2、断开开关S1，移动滑动变阻器滑片，使电流表示数为I额； ②断开开关S2、闭合开关S、S1，保持滑片位置不变，读出电流表示数为I1；
表达式：小灯泡正常发光时的电阻RL＝________，小灯泡的额定功率P额＝____________． 20. 用定值电阻替换小灯泡，设计测定值电阻阻值的记录表格[2019.24【实验步骤】(4)]
(I1－I额)I额R0

## Slide 12
一题练透一实验
例 小明同学在“测量小灯泡电功率”的实验中． 【实验器材】电源(电压是6 V)、小灯泡(额定电压是3.8 V，电阻约为8 Ω)、电流表、电压表、滑动变阻器、导线若干.
【设计实验与制定计划】 (1)请你用笔画线代替导线帮他将图甲中的
实物图连接完整．
例题图甲

## Slide 13
(2)正确连接电路后，闭合开关前，滑动变阻器的滑片应该置于________(选填“A”或“B”)端． (3)小明同学调节滑动变阻器，进行了几次实验，得到部分U和I的数据如下表所示：
灯泡正常发光时，电流表的示数如图乙所示，则灯泡的额定功率为________W.
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
U/V | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.8 | 4.2
I/A | 0.20 | 0.38 | 0.48 |  | 0.52
灯泡亮度 | 不亮 | 很暗 | 偏暗 | 正常 | 很亮
B
1.9
例题图乙

## Slide 14
(4)请你根据表中数据在图丙所示的坐标纸上作出小灯泡的I－U图像．
例题图丙
•
•
•
•
•

## Slide 15
(5)小明同学在对图像和数据进行分析时发现：小灯泡灯丝电阻随电压的增大而________(选填“增大”“减小”或“不变”)．在第1次实验中，小灯泡不亮的原因是__________________________________________________________________________________________________． (6)当小明同学继续调节滑动变阻器测量时，灯丝突然烧断了(其余元件完好)，则此时电压表示数约为____V. (7)小明同学在实验室借了甲：“10 Ω 1.5 A”、乙：“20 Ω 1.2 A”和丙：“30 Ω 1 A”三个滑动变阻器，你认为他完成上表实验所使用的滑动变阻器是：_______(选填“甲”“乙”或“丙”)，理由是______________________________________________
_________________________．
增大
小灯泡的实际功率太小(或小灯泡两端的实际电压太小、小灯泡的实际电流太小、滑动变阻器接入电路的阻值太大)
6
丙
由第一组数据可知滑动变阻器接入电路的电阻为R滑＝25 Ω，故选择丙滑动变阻器

## Slide 16
补充设问
(1)若小明按实验图连接电路时，刚连好最后一根导线，小灯泡立即发出耀眼的光并很快熄灭．检查后发现连线正确，请你指出实验中操作的不当之处． ①______________________；②_________________________________________． (2)小刚在测量小灯泡的额定功率时，处理数据时，算出了小灯泡的平均功率，并认为这样更精确，你认为这样处理数据是________(选填“合理”或“不合理”)的，理由是____________________________________________． (3)小丽在实验时发现电压表0～15 V量程不能使用，应该如何改进电路：________
______________________，调节滑动变阻器的滑片，使电压表示数为________V时小灯泡正常发光．
连接电路时开关没有断开
滑动变阻器滑片没有移到阻值最大处
不合理
小灯泡在不同电压下灯丝温度不同，电功率不同
将电压表并联在滑动变阻器两端
2.2

## Slide 17
(4)完成实验后，小明不用电压表，增加电阻箱和单刀双掷开关，设计了如图丁、戊两种方案，则能测出灯泡额定功率的方案是________．
例题图
戊
(5)老师说：虽然电压表的内阻很大，但电路接通后仍有微小电流流过电压表；虽然电
流表的内阻很小，但是电路接通后电流表的两端仍有微小的电压差．请你根据这一事
实并结合电路图分析判断，该电路主要是由于所测________(选填“电流”或“电压”)值
偏____(选填“大”或“小”)而引起测量的小灯泡电功率偏________(选填“大”或“小”)．
电流
大
大

## Slide 18
(6)小明还做了小灯泡的功率与电压二次方、电流二次方的关系图像，如图所示，其中表示功率与电压二次方关系的是________，功率与电流二次方关系的是________．
B
C

## Slide 19
江西6年真题“面对面”
1. (2019江西24题7分)实验：测量小灯泡的电功率实验中选择的小灯泡的额定电压为2.5 V. 【实验步骤】 (1)请你用笔画线代替导线，把图中的电路连
接完整(导线不准交叉)，并要求滑动变阻器的
滑片向左移动时，小灯泡会变亮；
第1题图

## Slide 20
(2)正确连接电路后，闭合开关，电流表指针不动，但用手按住开关，发现电流表指针摆动，出现这种现象的原因是________________； (3)查明原因，排除故障，正确操作，得到如表所示数据，请将表中内容补充完整：
实验序号 | 电压U/V | 电流I/A | 电功率P/W | 灯泡亮度
1 | 2.0 | 0.28 | 0.56 | 发光暗淡
2 | 2.5 | 0.32 | 0.80 | 
3 | 3.0 | 0.36 | 1.08 | 发光强烈
开关接触不良
正常发光
由表中数据可知，该灯的额定电功率为______W；
0.80

## Slide 21
(4)利用上述电路，用定值电阻替换小灯泡，测量该定值电阻的阻值．请在虚线方框中设计一个记录数据的表格．
实验次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω | 电阻的平均值/Ω
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 

## Slide 22
2. (2016江西25题8分)某市中考实验操作考试时，实验员为同学们“探究小灯泡的额定电功率”准备了以下器材：额定电压为2.5 V的小灯泡(正常发光时电阻约为10 Ω)、规格为“10 Ω 1 A”的滑动变阻器、新干电池4节、开关、电流表、电压表、导线若干．
【设计实验与制定计划】
(1)请你用笔画线代替导线，将如图甲所
示的电路连接完整；
第2题图甲

## Slide 23
(2)在闭合开关前，应将滑片P移到最____
(选填“左”或“右”)端； (3)在上边虚线方框内画出对应的电路图； (4)经检查，电路连接无误，各元件完好，
闭合开关后，无论怎样移动滑片P，电压
表的示数都调不到2.5 V，存在这种问题的原因是____________________________
____________________， 让小灯泡正常发光最简便的方法是：__________________； (5)解决上述问题后，移动滑片P使电压表的示数为2.5 V 时，小灯泡正常发光，此时电流表示数如图乙所示，则小灯泡的额定功率是_____W.
右
电源电压太高了(或滑动变阻器的最大阻值太小了)
减少干电池的节数
0.5
例2题图乙

## Slide 24
3. (2015江西22题8分)实验：测量小灯泡的电功率． 【实验器材】额定电压为2.5 V的小灯泡(正常发光时电阻约为6 Ω)、滑动变阻器(“10 Ω 2 A”)、新干电池两节、开关、导线若干等．
【实验原理】________________．
第3题图
P＝UI

## Slide 25
【实验步骤】 (1)连接电路时，开关要________；如图甲所示的实物图连接中，连接不妥之处为___________________； (2)闭合开关后，若出现下表所述的现象，请在表中空格处填写可能的原因：
断开
电流表量程选择错误
现象 | 电灯的亮暗 | 电流表 | 电压表 | 可能的原因
1 | 亮 | 有示数 | 无示数 | 
2 | 不亮 | 无示数 | 有示数 | 
电压表断路
灯泡断路
(3)排除故障后，当移动滑片P到某位置时，电压表示数如图乙所示；若要测量小灯泡的额定功率，此时应在此位置基础上将滑片P向________(选填“左”或“右”)移动，使电压表的示数为________V.此时电流表的示数如图丙所示，则小灯泡的额定功率是________W.
左
2.5
1

## Slide 26
4. [2014江西21(2)(3)题5分]在测定性实验中．
(1)如图所示，在圆圈中填上电流表或电压表的符号．只闭合开关S1，可以测量定值电阻的阻值；只闭合开关S3，可以测量小灯泡的功率．请分别设计测量定值电阻的阻值和测量小灯泡功率时的记录实验数据的表格．
第4题图
V
A

## Slide 27
测量定值电阻阻值的记录实验数据表格
实验次数 | U/V | I/A | R/Ω | 电阻平均值R/Ω
测量小灯泡功率的记录实验数据表格
实验次数 | U/V | I/A | 灯泡亮度 | P/W

## Slide 28
(2)如图所示，只闭合开关S2和S4，电源电压保持3 V 不变，电流表的量程是0～0.6 A，电压表的量程是0～3 V，则电路中允许的最大总功率是______W.
1.8