## Slide 1
目
录
面对面“过”考点
1
河南6年真题、备用卷精讲练
2
实验突破
3
实验1
实验2
第6讲 质量与密度
实验3

## Slide 2
质量与密度
量筒的使用和读数
密度
天平
的使
用和
读数
定义
单位及换算
是物体的固有属性
常考质量估测
测量物体的密度
定义
单位及换算
公式
物理意义
固体
液体
密度与社会生活
误差分析及方法改进
质量的测量
质量
测量过程
天平的读数
注意事项

## Slide 3
质量
考点
1
面对面“过”考点
1. 定义：物体所含物质的多少，通常用字母______表示． 2. 理解：质量是物质的一种属性．物体的质量不随其形状、物态、温度和位置的改变而改变．
考点梳理
m
返回思维导图

## Slide 4
3. 单位及单位换算 国际单位：________，符号________． 常用单位：克(g)、毫克(mg)、吨(t)． 单位换算：1 t＝______kg、1 g＝______kg、1 mg＝________g＝________kg 4. 常考物体质量估测 A. 一个鸡蛋的质量约为50________； B. 一个苹果的质量约为150 g； C. 普通中学生的质量约为50 kg.
千克
kg
10－3
10－3
10－6
103
g
返回思维导图

## Slide 5
质量的测量(6年2考)
考点
2
实验视频见超值配赠
1. 测量工具：实验室：___________；生活中：秤(台秤)． 2. 天平的使用及读数[2017.18(1)(2)第1空，2015.20(1)，2015.20(2)①]
图示 | 
放 | 使用时把天平放在________台面上
移 | 将游码移到标尺左端的__________处
托盘天平
水平
零刻度线
返回思维导图

## Slide 6
调 | 调节横梁两端的____________，使指针指在分度盘中央．指针左偏________调，托盘左高________调，如图甲，平衡螺母应向________调 (左偏右调，右偏左调)
测 | 把被测物体放在______盘，用______向______盘中加减砝码并调节游码在标尺上的位置，直至横梁恢复平衡(左物右码，先大后小，调节游码，再次平衡)
读 | 右盘中______的总质量加上______在标尺左端所对应的刻度值就等于被测物体的质量．即m物＝m砝码＋m标尺，图乙中物体的质量为________g
平衡螺母
右
右
左
左
右
镊子
砝码
游码
32
返回思维导图

## Slide 7
3.注意事项 (1)被测物体的质量不能超过天平的________，也不能小于天平的________． (2)加减砝码时要用________，不能用手接触砝码，不能把砝码弄湿、弄脏． (3)潮湿的物体和化学药品不能直接称量． (4)在测量过程中不能再调节平衡螺母． (5)移动天平后需重新调平．
量程
分度值
镊子
返回思维导图

## Slide 8
体积的测量
考点
3
1. 量筒的使用及读数 看：看量程和分度值，图中量筒的分度值为______mL. 放：放在____________上． 读：读数时，视线要与________液面的最低处相平，如图中视线________(选填“A”“B”或“C”)．液体的体积为______mL. 2. 单位换算：1 mL＝1 cm3＝______L，1 m3＝106 cm3.
2
水平桌面
凹
B
26
10－3
返回思维导图

## Slide 9
密度(必考)
考点
4
1. 定义：某种物质组成的物体的________与其体积之比．用符号________表示. 2. 理解 (1)密度是物质的一种特性，不同物质的密度一般________(选填“相同”或“不同”)；密度与物质的质量和体积________(选填“有关”或“无关”)． (2)密度会随温度、压强、物态的改变而改变．一般情况下，同种物质温度越高，密度越__________，体积遵循热胀冷缩的规律，水在4 ℃时密度最大．
质量
ρ
不同
无关
小
返回思维导图

## Slide 10
即时小练
将下面的空白处补充完整．(均选填“变大”“变小”或“不变”) (1)一瓶牛奶喝掉一半后，其质量________，密度________． (2)将一金属块带到太空后，其质量________，密度________． (3)冰冻的矿泉水完全熔化后，其质量________，密度________． (4)医用氧气瓶中的氧气(气态)用去一部分，剩余氧气质量________，密度________．
变小
变小
不变
不变
不变
不变
变小
变大
返回思维导图

## Slide 11
3. 公式(必考)
ρ＝_______
m表示质量，单位kg(g)
V表示体积，单位m3(cm3)
ρ表示密度，单位kg/m3(g/cm3)
注：密度单位是组合单位，若题干中密度单位不明确，可利用质量和体积单位直接组合；也可以先进行单位换算，再计算．
实验视频见超值配赠
4. 单位换算：1 g/cm3＝________kg/m3. 5. 常见物质的密度：水的密度1.0×103 kg/m3，冰的密度0.9×103 kg/m3. 6. 应用：鉴别物质种类、鉴定物质品质、农业选种时配制盐水；航空器材常利用高强度、低密度的合金等．
1×103

## Slide 12
河南6年真题、备用卷精讲练
物质属性的理解
命题点
1
1. (2017备用卷7题2分)小李在游戏中把乒乓球压瘪了，但没有破裂．对于球内气体而言，没有发生变化的物理量是( ) A. 质量 B. 体积 C. 密度 D. 压强
A

## Slide 13
拓展训练
2. (2019安阳一模)中国海上巨型风机——巨无霸SL5000是史上最大的单体风力发电机，它的每个叶片长62 m，它转动起来能够扫过将近两个足球场大的面积，为了让风更易带动扇叶，制成扇叶的材料应该具有( ) A. 较大的质量 B. 较低的熔点 C. 较小的密度 D. 较好的吸热性
C

## Slide 14
密度公式的相关计算(必考，多在综合应用题中结合其他知识综合考查)
命题点
2
拓展训练
3. 一盒牛奶的容积为200 mL，净重为210 g，忽略盒子的质量，则该牛奶的密度是________kg/m3；小聪喝了半杯，剩余半杯牛奶的密度________(选填“变大”“不变”或“变小”)．
1.05×103
不变

## Slide 15
4. (2019眉山)某医院急诊室的一氧气钢瓶中装有密度为5 kg/m3的氧气，给急救病人供氧用去了一半，则瓶内剩余氧气的密度是________kg/m3；病人需要冰块进行物理降温，取450 g水凝固成冰后使用．水全部变成冰后的体积为______cm3.(ρ冰＝0.9×103 kg/m3) 5. 在密度知识应用交流会上，同学们想知道一个质量是14.4 kg的课桌的体积．于是找来和课桌相同材质的木料作样本，测得其质量是14.4 g，体积为20 cm3，则样本的密度为______g/cm3；课桌的体积为________m3. 6. 有一种精品古井贡酒，装满酒后的总质量为500 g，将酒全部倒出擦干，测得酒瓶的质量为50 g．已知该古井贡酒的密度ρ酒＝0.9×103 kg/m3，则酒瓶的容积为________mL，该空酒瓶装满水后的总质量是________g.
2.5
500
0.72
0.02
500
550

## Slide 16
7. (2019扬州)在测量液体密度的实验中，小明利用天平和量杯测量出液体和量杯的总质量m及液体的体积V，得到几组数据并绘出如图所示的m－V图像，下列说法正确的是( ) A. 量杯质量为40 g B. 40 cm3的该液体质量为40 g C. 该液体密度为1.25 g/cm3 D. 该液体密度为2 g/cm3
第7题图
B

## Slide 17
8. (2017河南18题6分)小明发现橙子放入水中会下沉，于是想办法测量它的密度． (1)将托盘天平放在水平桌面上，将标尺上的游码移至零刻度线处，调节平衡螺母，直到指针指在________________，表示天平平衡． (2)用天平测量橙子质量，天平平衡时砝码和游码
的示数如图所示，橙子质量为________g．小明利
用排水法测得橙子的体积为150 cm3，则橙子的密
度是___________kg/m3.
测量物质的密度(2017.18，2015.20，均涉及缺器材测量固体密度)
命题点
3
第8题图
分度盘的中线处
162
1.08×103

## Slide 18
(3)做实验时，小明若先用排水法测出橙子的体积，接着用天平测出橙子质量，这样测得的密度值将比真实值________(选填“偏大”或“偏小”)． (4)小亮不用天平，利用弹簧测力计、细线、盛有水的大烧杯等器材，也巧妙测出了橙子的密度．请你将他的测量步骤补充完整，已知水的密度为ρ水． ①用弹簧测力计测出橙子的重力G； ②_______________________________________________； ③橙子密度的表达式为：ρ橙＝________(用测出的物理量和已知量的字母表示)．
偏大
用弹簧测力计测出橙子浸没在水中时的拉力F

## Slide 19
第9题图
9. (2015河南20题8分)小亮想测量一个小木块(不吸水)的密度，他利用天平、圆柱形玻璃杯、适量的水、细针等器材，经过思考，想出了如下的实验方法． (1)如图甲所示是小亮在调节天平时的情景，小丽指出了他在操作上的错误，你认为错误之处是：__________________________________．
游码没有拨到标尺左端的零刻度线处

## Slide 20
(2)小亮纠正错误后调节好天平，按照以下步骤继续实验： ①将小木块放在天平左盘，天平平衡时右盘中所加砝码和游码的位置如图乙所示，则小木块的质量为________g. ②将玻璃杯中装满水，用细针缓慢地将木块压入水中，使之完全浸没．利用排水法，测出溢出水的质量为 30 g，则小木块的体积为________cm3(已知 ρ水＝1.0×103 kg/m3)． ③测出小木块的密度是________g/cm3.
18.6
30
0.62

## Slide 21
(3)受小亮实验的启发，小丽在实验时除了利用原有的圆柱形玻璃杯、适量的水和细针外，又找了一把刻度尺，不用天平也测出了木块的密度．请你将下列测量步骤补充完整： ①在玻璃杯中装入适量的水，用刻度尺测出杯中水的深度为h0； ②____________________________________________________________________； ③用细针缓慢地把木块压入水中，使之完全浸没，用刻度尺测出杯中水的深度为hm； ④小木块密度的表达式：ρ木＝__________．(用测量的物理量和已知量的符号表示)
将木块放入玻璃杯中，待木块静止后，用刻度尺测出杯中水的深度为h

## Slide 22
命题点
【设计与进行实验】 1. 实验原理：ρ＝ 2. 天平的使用及读数(见[2017.18(1)(2)第1空，2015.20(1)(2)①] 3. 量筒的使用及读数 4. 实验数据表格设计及数据记录
实验突破
测量固体的密度(2017.18，2015.20)
实验
1

## Slide 23
5. 实验步骤补充和排序 (1)测质量：用天平测出固体的质量m； (2)测体积：利用排水法测出固体的体积V＝V总－V水； (3)计算固体密度 【分析数据，总结结论】 6. 计算待测固体的密度：利用公式ρ＝ 计算[2017.18(2)第2空，2015.20(2)③]

## Slide 24
【交流与反思】 7. 实验误差分析[2017.18(3)] (1)仪器使用不规范引起的误差： ①天平砝码生锈或沾有杂物：测得的质量偏小； ②天平砝码磨损或缺角：测得的质量偏大； ③天平使用时物体和砝码位置放反：不使用游码时质量测量值准确；使用游码时测得的质量偏大； ④量筒读数仰视时测得的体积偏小；俯视时测得的体积偏大

## Slide 25
(2)实验方案及操作不合理引起的误差： ①先测体积后测质量：会使物体沾水导致质量测量值偏大，密度测量值偏大[2017.18(3)]； ②排水法测体积时有水从量筒中溅出：会导致体积测量值偏小，密度测量值偏大； ③用溢水杯排水测体积时溢水杯中未装满水：会导致体积测量值偏小，密度测量值偏大； ④吸水性固体直接利用排水法测量体积：会导致体积测量值偏小，密度测量值偏大 8. 实验评估及改进 (1)实验操作的实际可行性评估，例如烧杯装满水，去测量烧杯和水的质量，易洒出，不容易操作；

## Slide 26
(2)实验操作的正确性评估：①排水法测体积，物体一定要浸没；②排水法测体积，溢水杯中一定要装满水； (3)仪器测量精度过低，容易导致误差较大，无法进行实验 9. 特殊物质的密度测量 (1)吸水性物质：①让其吸足水再测量，并注意吸水性对实验结果的影响；②利用排沙法测量体积；③用保鲜膜紧密包裹，然后用排水法测量体积； (2)密度小于水的物质：可用针压法或下坠法，使物体浸没在水中测得体积；

## Slide 27
(3)粉末状物质：直接用量筒压实、抹平测体积； (4)易溶于水的物质：可用细沙或油代替水，用排沙法、排油法测得体积 10. 测量结果的应用：①判断物质的种类，判断物体的品质是否合格；②检验物体是否空心 11. 特殊方法测固体密度(见实验3)[2017.18(4)，2015.20(2)②③(3)]

## Slide 28
一题练透一实验
例 1 (2019盘锦)某同学捡到一个金属螺母，为了测量此螺母的密度．他做了如下实验：
例1题图

## Slide 29
(1)把天平放在水平桌面上，将游码移至标尺左端零刻度线处，指针位置如图甲所示．要使横梁平衡，应向________调节平衡螺母． (2)把金属螺母放在天平______盘中，并用_______向另侧盘中加减砝码并调节游码在标尺上的位置，使天平横梁恢复平衡．盘中砝码和游码的位置如图乙所示，则金属螺母的质量是________ g. (3)在量筒中装入20 mL水，用细线系住金属螺母并将其轻轻放入量筒中，如图丙所示，则金属螺母的体积是________ cm3. (4)金属螺母的密度是____________ kg/m3. (5)如果金属螺母密度恰好和密度表中某一金属的密度相同，那么这名同学据此________(选填“能”或“不能”)判断该螺母一定是由这种金属制成的．
左
左
镊子
53.4
6
8.9×103
不能

## Slide 30
拓展设问
(6)利用调好的天平测量螺母质量时，当向右盘放入质量最小的砝码时，发现指针偏向了分度盘中线的右侧，接下来的操作是____________________________________ ______________. (7)在测量螺母体积时要用细线系着螺母轻轻放入量筒中而不是直接将螺母放进量筒，主要是为了防止______________________________.(写出一点即可)
取下最小砝码，向右调节游码，使天平重新平衡
量筒中的水溅出(或损坏量筒)

## Slide 31
(8)该同学在测量螺母的质量时若将(2)(3)两个步骤先后顺序对调，那么用这种方法测得的密度与真实值相比________(选填“偏大”“偏小”或“仍然准确”)，原因是_____________________________________________________ ___________________. (9)整理实验器材时发现，天平的左盘有一个缺角，则测量结果___________(选填“偏大”“偏小”或“仍然准确”)． (10)若该同学的实验操作均正确、合理，但天平的砝码生锈，则测出的螺母密度将________(选填“偏大”“偏小”或“仍然准确”)．
偏大
将螺母从水中取出时会因为螺母上附着水，而导致质量的测量值偏大
仍然准确
偏小

## Slide 32
(11)该同学又进行了“测量一个吸水性小石块的密度”的实验，他采用相同的实验步骤，所有操作均正确，测得的密度值将比真实值________(选填“偏大”或“偏小”)．针对这一问题，在可以增添、更换仪器和测量方法的条件下，请你提出一条改进方法：__________________________________________________________________.
(12)同组的另一位同学在测量一块体积较大的合金块密度时，发现合金块无法放入量筒中，于是找来一个溢水杯，顺利地测出了合金块的体积，他先将溢水杯中盛满水，接下来的操作是____________________________________________________
________________________________________；
若向溢水杯中加水时水面未到达溢水口，则对合金块体积测量值的影响是__________________________________．
偏大
先让石块充分浸润(吸足水)至无法再吸水，然后按上述操作测量其体积
将合金块缓慢浸入溢水杯的水中，收集溢出的水，用量筒测出溢出水的体积即为合金块的体积
合金块体积测量值偏小

## Slide 33
测量液体的密度(6年未考)
实验
2
命题点
【设计与进行实验】 1. 实验原理：ρ＝ 2. 天平的使用及读数 3. 量筒的使用及读数 4. 实验数据表格设计及数据记录
实验视频见超值配赠

## Slide 34
5. 实验步骤补充和排序 (1)测量量筒中的液体质量：用天平测出烧杯和液体的总质量m总，将液体倒入量筒中，测出烧杯及剩余液体的质量m剩，则倒入量筒中的液体质量m＝m总－m剩； (2)测量量筒中液体的体积：测出倒入量筒中的液体的体积V； (3)计算液体密度 【分析数据，总结结论】 6. 计算液体的密度：利用公式ρ＝ 计算

## Slide 35
【交流与反思】 7. 实验误差分析 (1)实验仪器使用不规范导致误差 (2)实验方案及操作不合理导致误差： ①先测液体的体积，再分别测出空烧杯及烧杯与液体的总质量：由于量筒上残留了少量液体，使测得的质量偏小，从而导致密度测量值偏小； ②先测空烧杯的质量和烧杯与液体的总质量，再测全部液体的体积，由于烧杯上残留少许液体，使测得的体积偏小，从而导致密度测量值偏大； ③将部分液体从烧杯倒入量筒时有液体洒出：测得倒入量筒中液体的质量偏大，测出的密度值偏大 8. 特殊方法测液体密度(见实验3)

## Slide 36
一题练透一实验
例2题图
例 2 (2019甘肃省卷)学完质量和密度后，小明和小军利用托盘天平和量筒测某种油的密度． (1)他们把天平放在水平桌面上，当游码移至
零刻度处时，指针偏向分度盘的右侧．这时
他们应将平衡螺母向________(选填“左”或
“右”)调，使横梁平衡．
左

## Slide 37
(2)天平平衡后，他们开始测量，测量步骤如下： A. 用天平测出烧杯和剩余油的总质量； B. 将待测油倒入烧杯中，用天平测出烧杯和油的总质量； C. 将烧杯中油的一部分倒入量筒，测出倒出到量筒的这部分油的体积． 请根据以上步骤，写出正确的操作顺序：__________(填字母代号)． (3)若在步骤B中测得烧杯和油的总质量为55. 8 g，其余步骤数据如图所示，则倒出到量筒的这部分油的质量是________g，体积是________cm3. (4)根据密度的计算公式可以算出，该油的密度是____________kg/m3.
BCA
18.4
20
0.92×103

## Slide 38
拓展设问
(5)小明在将烧杯中的油倒入量筒时不小心洒出了 少量油，则他测得油的密度与真实值相比会________(选填“偏大”“偏小”或“准确”)． (6)小军在步骤C中读取量筒示数时视线如图丙所示，其他步骤均正确，则小军测出油的密度值与真实值相比会________(选填“偏大”“偏小”或“准确”)．
拓展设问题图丙
偏大
偏大

## Slide 39
特殊方法测量物质的密度[2017.18(4)2015.20(2)②③(3)]
实验
3
类型1 缺量筒 【思路点拨】通常利用等体积法间接测出体积：V＝V水＝

## Slide 40
一题练透一实验
例 3 (1)某同学在利用天平、量筒等器材测量石块的密度实验中，不小心将量筒打碎了，于是增添了一个溢水杯和一个空烧杯，也完成了实验．请你将下列测量过程补充完整． ①用天平测出石块的质量m和空烧杯的质量m1； ②将石块浸没在盛满水的溢水杯中，____________________________________ _________________. ③石块的密度的表达式ρ＝________(用已知量和测量量表示，水的密度为ρ水)．
用烧杯收集溢出的水，测出烧杯和水的总质量m2

## Slide 41
(2)小明在测量食用油密度的实验中缺少量筒，于是重新设计实验，不用量筒，只用一架天平和两个完全相同的空矿泉水瓶(质量不计)等器材，也测出了食用油的密度，请将下列实验步骤补充完整，要求尽量减小误差．(矿泉水的密度为ρ水) ①向其中一个矿泉水瓶中装满水，用天平测出总质量m1； ②___________________________________，用天平测出总质量m2； ③食用油的密度的表达式ρ＝________．(用已知量和测量量表示)
向另一个矿泉水瓶中装满食用油

## Slide 42
类型2 缺天平 【思路点拨】(1)固体：通常利用阿基米德原理法间接测量固体的质量：m＝ ＝ ＝ρ水V排； (2)液体：通常利用双漂法间接测量液体密度：分别使密度较小的一个物块分别漂浮在装有水和待测液体的量筒中，分别测出排开水和液体的体积，利用物体漂浮时浮力等于重力列出关系式ρ水gV排水＝ρ液gV排液，然后求解．

## Slide 43
一题练透一实验
例 4 (1)(2019说明与检测)现有一形状不规则的木块，小明同学用如图甲、乙、丙所示的方法测出了木块的密度，实验步骤如下：
例4题图

## Slide 44
①向容器内倒入适量的水，水的体积记作V1； ②将木块轻轻放入容器中，液面上升到V2； ③用细针将木块按压，使木块浸没于水中，液面上升至V3. 请写出下列物理量的表达式：木块的质量m＝____________，木块的体积V＝________，木块的密度ρ＝_____________．
ρ水(V2－V1)
V3－V1

## Slide 45
(2)小莉在物理创新实验课上思考“不用天平测量某未知液体的密度”，利用两个量筒、一个泡沫球、适量的水设计了如下的实验步骤，请将小莉的实验步骤补充完整． ①分别向两个量筒中加入体积为V的水和未知液体； ②将泡沫球轻轻放入装有水的量筒中，泡沫球漂浮，读出量筒中水面所指的刻度值V1； ③取出泡沫球并擦干表面的水，_________________________________________， 泡沫球仍漂浮，读出量筒中液面所指的刻度值V2；
④未知液体的密度表达式ρ液＝________．(用已知量和测量量的字母表示，水的密度为ρ水)
将泡沫球轻轻放入装有未知液体的量筒中

## Slide 46
类型3 缺天平、量筒[2017.18(4)，2015.20(3)] 【思路点拨】(1)固体：通常采用双提法：分别利用弹簧测力计测出固体的重力和浮力：F浮＝G－F拉＝ρ水gV排(固体浸没时V＝V排)； (2)液体：①采用三提法：分别测出固体的重力、固体浸没在水中的拉力F1和固体浸没在待测液体中的拉力F2，根据固体排开水和液体的体积相等列出等式然后求解； ②采用密度计法：分别测出密度计漂浮在水和待测液体中浸没的深度h1和h2，利用密度计在两种液体中所受浮力相等列出等式然后求解．

## Slide 47
一题练透一实验
例 5 (1)小红利用弹簧测力计、两只烧杯、石块、细绳和水(密度为ρ水)测量石块和盐水密度，向两烧杯中分别加入适量的水和盐水，实验过程如下： ①用细绳拴住石块，并用弹簧测力计测出石块重为G； ②将石块浸没在水中，记录弹簧测力计的读数F1； ③__________________________，记录弹簧测力计的读数F2； ④石块密度表达式ρ石＝__________，盐水密度的表达式为ρ盐水＝__________．
(用已知量和测量量的字母表示)．
将石块浸没在盐水中

## Slide 48
(2)某同学思考“不用天平和量筒能否测出酱油的密度”时，利用刻度尺、圆柱形竹筷、细铅丝(体积不计)各一个及两个完全相同的大烧杯(各装有适量的水和酱油)等器材进行测量，请将该同学的实验过程补充完整．(水的密度为ρ水) ①在竹筷的一端缠上适量细铅丝，制成“土密度计”；用刻度尺测出竹筷的长度L； ②把“土密度计”放入盛水的烧杯中，静止后用刻度尺测出竹筷露出水面的高度h1； ③__________________________________________________________________________________； ④酱油的密度表达式：ρ＝________．
把“土密度计”放入盛酱油的烧杯中，静止后用刻度尺测出竹筷露出液面的高度h2