## Slide 1
中物理
第二十章 第5节
人教版物理（初中）
磁生电

## Slide 2
明 确 目 标
1.知道电磁感应现象；知道产生感应电流的条件。
2.知道发电机的原理；能说出发电机为什么能发电；知道发电机发电过程是能量转化的过程。

## Slide 3
1
课堂导入
奥斯特发现电流的磁效应后，许多科学家都在思索：既然电流能产生磁，那么磁能否产生电呢？
N
S

## Slide 4
子
法拉第（Michael Faraday）
1791—1867
在1821—1831年间，法拉第进行了多次实验，1831年终于取得突破，发现了利用磁场产生电流的条件和规律。
根据这个发现，后来发明了发电机，使人类大规模用电成为可能，开辟了电气化的时代。
英国物理学家、化学家
一
电磁感应
2
课堂活动

## Slide 5
探究什么情况下磁可以生电
磁场
检测是否有电流
闭合电路
组成以上的电路，做各种尝试，看能否产生电流？如果不能，可能是因为什么？
有可能是电流太小或方法不对。

## Slide 6
导线的运动方向要与磁感线的方向有夹角（即导线要在磁场中做切割磁感线的运动）
通过实验发现：当导线在磁场中运动时，电路中会产生电流
闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体中就产生电流。
这种由于导体在磁场中运动而产生电流的现象，
是一种电磁感应现象，产生的电流叫感应电流。

## Slide 7
发电机是如何发电的呢？
火力发电
风力发电
水力发电

## Slide 8
1．发电机发出的电流的大小和方向是变化的。
（1）观察手摇发电机的构造；
（2）观察发电机对小灯泡亮度的影响。
小灯泡发光说明电路中有了电流。线圈转得越快，小灯泡越亮，说明感应电流越大。
二
发电机

## Slide 9
检验手摇发电机
电流方向的变化。
二极管交替发光，
说明产生的电流方向不停在改变。

## Slide 10
如果导线左右往复运动，电流表指针来回摆动，电路中产生的是交变电流，简称交流。
交变电流
交变电流的频率在数值上等于电流在每秒内周期性变化的次数。
我国电网交流供电，频率为50Hz。

## Slide 11
大型发电机安装转子
（1）发电机的构造
发电机由转子和定子两部分组成。
大型发电机一般采用磁极旋转的方式来发电。
发电机
大型发电机

## Slide 12
（2）工作原理
铜环
电刷
（3）发电机发电的过程是其他形式能转化为电能的过程。
当线圈在前半周转动时，电流表指针偏转，表明电路中产生了电流；当线圈在后半周转动时，切割磁感线方向相反，电流表指针偏转方向相反。

## Slide 13
4.能量转化：机械能转化为电能。
电磁感应
1.电磁感应：
由于导体在磁场中运动
而产生电流的现象，
产生的电流叫做__________。
2.产生感应电流的条件：
(1)闭合电路的一部分导体；
(2)在磁场中做_________________。
发电机
1.原理：电磁感应现象。
2.构造：由_____和______组成。
3.交变电流：在数值上等于电流在每秒内
周期性变化的次数。
我国电网以交流电供电，
频率________。
感应电流
切割磁感线运动
转子
定子
50Hz
3
课堂小结

## Slide 14
课堂练习
4
1.同学利用如图所示的实验装置来探究“什么情况下磁可以生电”,AB是一根直铜丝,用导线与电流表连接好,闭合开关后,下列操作能使电流表指针偏转的是( )
A.让导体AB沿水平方向左右运动
B.让导体AB静止在蹄形磁铁内
C.让导体AB沿竖直方向上下运动
D.让蹄形磁铁沿竖直方向上下运动
A

## Slide 15
2.下列装置中是利用电磁感应原理工作的是( )
A

## Slide 16
3.如图是机场的安检人员用手持金属探测器检查乘客的情景，当探测线圈靠近金属物体时，在金属物体中就会产生电流，如果能检测出这种变化，就可以判定探测线圈下面有金属物体了．图中能反映出金属探测器工作原理的是（ ）
B

## Slide 17
4.如图所示的几种器件，工作时应用了电磁感应现象的是 （ ）
B