## Slide 1
第十五章 电流和电路
第5节 串、并联电路中电流的规律
￭九年级 物理 上册 人教版

## Slide 2
☆课前导入

## Slide 3
实验1：串联电路的电流规律
S
L2
A
B
C
L1
S
L2
L1
A
测量A点电流
猜想：流过A、B、C各点的电流大小可能存在什么关系？
☆课堂探究
知识点一 串联电路的电流规律

## Slide 4
1.设计实验电路；
2.根据电路图连接电路；
3.进行测量，将测量数据记录在表格中；
4.换上另外两个规格不同的小灯泡，再次实验。
实验步骤
☆课堂探究

## Slide 5
实验结论：串联电路中，电流处处相等。
表达式：I1=I2=I3＝……
次数 | A点电流IA/A | B点电流IB/A | C点电流IC/A
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
实验数据
☆课堂探究

## Slide 6
猜想：流过A、B、C各点的电流大小可能存在什么关系？
实验2：并联电路的电流规律
☆课堂探究
知识点一 并联电路的电流规律

## Slide 7
1.设计实验电路；
2.根据电路图连接电路；
3.进行测量，将测量数据记录在表格中；
4.换上另外两个规格不同的小灯泡，再次实验。
实验步骤：
☆课堂探究

## Slide 8
实验结论：并联电路中，干路电流等于各支路电流之和。
表达式：I=I1+I2+……
次数 | A点电流IA/A | B点电流IB/A | C点电流IC/A
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
实验数据
☆课堂探究

## Slide 9
 | 串联电路 | 并联电路
电流规律 | 电流处处相等 | 干路电流等于各支路电流之和
表达式 | I＝I1＝I2 | I＝I1＋I2
☆课堂小结

## Slide 10
1．如图所示，小阳用电流表探究串联电路中的电流关系，他分别用电流表测电路中A、B、C三处的电流，得知IA＝0.2 A，则IB＝_______，IC＝_______。
0.2 A
0.2 A
A
B
C
L1
L2
☆课堂练习

## Slide 11
2．如图所示电路图，电流表A1的示数为0.9 A，
A3的示数为0.4 A，则通过L1的电流是 ______，通过L2的电流是______，通过干路的电流是______。
0.4 A
0.9 A
0.5 A
L1
L2
A1
A3
A2
☆课堂练习

## Slide 12
3．在图所示的电路中，电流表A1的示数为1.2 A，电流表A2的示数为0.5 A。求：通过灯泡L1的电流I1和通过灯泡L2的电流I2。
L2
L1
A2
A1
☆课堂练习

## Slide 13
谢 谢 观 赏