## Slide 1
3.3 超声与次声

## Slide 2
想一想:
是否所有的声音都能被我们听到?

## Slide 3
超声

## Slide 4
核爆炸
导弹发射
次声

## Slide 5
次声

## Slide 6
自习课文，回答问题
1、正常人耳朵听到声音的频率范围是多少？
3、什么是次声波？
2、什么是超声波？
20Hz ~20 000Hz
频率高于20000Hz的声音称为超声波
频率低于20Hz的声音称为次声波

## Slide 7: 生活．物理．社会
１．哪些动物能听到超声波？
２．哪些动物能听到次声波？

## Slide 8: 超声波的三个显著特点：
１．方向性好
２．穿透能力强
３．易于获得较集中的声能

## Slide 9
超声波的应用

## Slide 10: 超声波的应用
海上的利器——声呐
屋内的加湿器
B型超声仪（B超）
超声波测速仪
超声波眼镜清洗机
超声波焊接技术
超声波测距仪
超声波传感器
药液雾化
超声碎石

## Slide 11
声呐
方向性好
回声

## Slide 12
超声波雷达也叫声呐，可以用来探测海洋深度，探测时是如何工作的?
如：超声波在海水中的传播速度v为1500m/s，从海面发出超声到接受到回声的时间t为4s，海的深度为多少？
利用中种方法可不可以测量月亮到地球的距离？为什么？

## Slide 13
穿透能力强,能够成像
超声波诊断仪(B超)
检查、治疗疾病

## Slide 14
探测金属内部缺陷
穿透能力强

## Slide 15
超声波清洗器
声能易于集中

## Slide 16
超声波焊接器
声能易于集中

## Slide 17: 次声波的特点
不容易衰减，不易被水和空气吸收
波长很长
能绕开某些大型障碍物发生衍射
易和人体产生共振
产生次声波的声源：生物、自然灾害、核爆炸
因为次声波波长长，所以很容易穿过物体。7000Hz的声波用一张纸就能挡住，而7Hz的声波能穿越15米厚的混凝土。0.1Hz的声波可以环绕地球5圈还具有杀伤力。（此时已传播410小时多）。

## Slide 18
次声波的危害

## Slide 19: 次声波的应用
利用极光所产生的次声波，可以研究极光活动的规律。
通过接收核爆炸、火箭发射或者台风产生的次声波，来探测出这些次声源的有关参量。
预测自然灾害性事件。许多灾害性的自然现象，如火山爆发、龙卷风、雷暴、台风等，在发生之前可能会辐射出次声波，人们就有可能利用这些前兆现象来预测和预报这些灾害性自然事件的发生。
可以通过测定自然或人工产生的次声波在大气中的传播特性，探测出某些大规模气象的性质和规律。这种方法的优点在于可以对大范围大气进行连续不断的探测和监视。
可以利用测定生物器官发出的次声波的特性来了解人体或其他生物相应器官的活动情况。

## Slide 20: 次声波的应用—水母耳
次声波人耳是无法听到，小水母却很敏感。仿生学家发现，水母的共振腔里长着一个细柄，柄上有个小球，小球内有块小小的听石。当风暴来临前的次声波冲击水母耳内的听石时，听石就刺激球壁上的神经感受器，于是水母就听到了正在来临的风暴的隆隆声。
仿生学家仿照水母耳朵的结构和功能，设计了水母耳风暴预测仪，相当精确地模拟了水母感受次声波的器官。把这种仪器安装在舰船的前甲板上，当接受到风暴的次声波时，可令旋转360°的喇叭自行停止旋转,它所指的方向，就是风暴前进的方向；指示器上的读数即可告知风暴的强度。这种预测仪能提前15小时对风暴作出预报，对航海和渔业的安全都有重要意义。
听石

## Slide 21
火山
地震
风暴与海啸
打雷
次声

## Slide 22
次声

## Slide 23
1、次声的特点：
能传很远且容易绕过障碍物,无孔不入
2、次声的危害：
对机械、建筑物、人体有伤害.
次声的特点和危害：

## Slide 24
课堂小结
1、声音
２．超声波
的特点
及应用：
可听声:
20Hz---20000Hz
超声波：
高于20000Hz
次声波：
低于20Hz
3. 次声的危害：
方向性好
穿透能力强
声能易于集中
声呐
B超
碎结石
对机械、建筑物、人体有伤害.

## Slide 25
1、想一想，人耳不能听到声音的原因可能是
（1）__________________;
（2）__________________;
（3）__________________.
声源振动频率低于20Hz或高于20000Hz
响度小
没有传声的介质
巩固练习

## Slide 26
2、下列事例中，不能表明声音具有能量的是（ ）
A、声音能把人的耳朵振聋
B、超声波能粉碎人体内的结石
C、美妙的歌声能使人心情愉快
D、说话时，声带的振动能够引起
周围空气的振动
c

## Slide 27
3、地震是地球上某个部位发生的剧烈振动，人们却听不到这种振动的声音，这是由于（ ）
A、声音不够响
B、声音音调太高
C、声源振动频率低于20Hz
D、声音是噪音而不是乐音
C

## Slide 28
4、下列距离不能用声波来测量的是（ ）
A、海的深度
B、相距很远的两高山之间的距离
C、地球到月球之间的距离
D、很长的钢管长度
C

## Slide 29
5、发声体发出的声音，有时候正常人听不到，猫却能听到，这是由于（ ）
A、声音的振幅太小
B、声音的振幅太大
C、声音的频率太小
D、声音的频率太大
D

## Slide 30
6、昆虫飞行时翅膀要振动，甲昆虫飞行时翅膀每秒振动200次，乙昆虫飞行时翅膀每秒振动40次，一位听力正常的人能听到飞行时发出声音的昆虫是（ ） Ａ甲昆虫 Ｂ乙昆虫 Ｃ都能听到 Ｄ都听不到
C

## Slide 31
7.下列事例中，属于次声波的应用的是（ ）
A.声呐测定海底深度
B.预报台风、监测核爆炸
C.蝙蝠确定目标的方向和距离
D.海豚判断物体的位置和大小
B

## Slide 32
8.关于超声和次声，下列说法正确的是（ ）
A． 超声就是速度超过340m/s的声音B． 超声在水中比空气中传得快，传得远
C． 次声就是没有传声介质，使人听不到的声音
D． 超声可以越过一定厚度的真空进行传播
B

## Slide 33
9.不同频率的声音在空气中传播时（温度相同） （ ）
A、各种频率的声速相同
B、超声波的声速最大
C、次声波的声速最大
D、只有在人耳能辨别的声音频率范围内的声速才相同
A

## Slide 34
满意自己吗?

## Slide 35
器材:
声源(音叉、闹钟)
比较材料（棉布、海绵、纸…）

## Slide 36
1.距离声源相同距离,比较听到声音的响度.
2.逐渐远离声源,直至恰好听不见,测量距声源的距离进行比较.
方案:
★