## Slide 1
第27课时 内容综合专题：电路的识别、设计与电路故障
基础梳理篇

## Slide 2
目录
02
福建4年中考聚焦
01
试题凝聚

## Slide 3
01
试题凝聚
·1 电路的识别
·2 电路连接
·3 电路的设计[高频考点]
·4 电路故障

## Slide 4
【解题技巧】
识别串并联电路的方法
类型1 电路的识别
 | 串联电路 | 并联电路
定义法 | 各元件首尾依次连接 | 各元件首尾分别连接在一起
电流路 径法 | 只有一条电流路径 | 有两条及以上电流路径
断支路法 | 断开一个用电器，其他用电器都无法工作 | 断开一个用电器，其他用电器仍能工作

## Slide 5
【典例1】下列四个电路中，闭合开关后三个灯泡属于并联的电路是( )
C

## Slide 6
【典例2】如图，闭合开关S后，下列说法正确的是( )
A．开关S只能控制灯泡L1
B．灯泡L1和L2并联在电路中
C．电流表可以测量灯泡L1的电流
D．电压表测量灯泡L1两端的电压
C

## Slide 7
【典例3】如图所示的电路图和实物图相对应的是( )
类型2 电路连接
D

## Slide 8
【典例4】请根据电路图用笔画线代替导线连接实物。
解：如图所示。

## Slide 9
类型3 电路的设计【高频考点】
【解题技巧】
设计电路的具体步骤
1．根据各用电器的工作状态是否相互影响、确定用电器是串联还是并联；
2．根据开关控制哪个用电器(一般情况下，开关与被控制的用电器串联，若开关闭合用电器不工作，则开关与用电器是并联)，确定开关的位置。

## Slide 10
【典例5】为了更好地照顾病人，病房里每张病床都安有呼叫器，可以让每个病人都可控制同一只电铃，且能让值班护士在铃响时，根据不同的灯亮，区分出哪个病人在按铃呼叫，这种电路应该是类似下图中的( )
C

## Slide 11
【典例6】【2020·厦门质检·2分】某电热暖手宝具有安全防爆自动断电功能。如图电路中R为加热电阻，L为指示灯，S1为压力开关，气压过大时自动断开，S2为温控开关，温度过高时自动断开，即储水袋内气压过大或温度过高时，自动断电，停止加热，同时指示灯熄灭。如图中能实现该功能的电路是( )

## Slide 12
√

## Slide 13
【解题技巧】
分析判断电路故障时，一定要根据电路中出现的各种反常现象，如灯泡不亮、电流表无示数等，分析出现这些反常现象的各种可能的原因。然后再根据题中给的其他现象，或测试结果进行综合分析，确定故障。
常见电路故障可能的原因
类型4 电路故障

## Slide 14
灯泡发光 | 表明电路为通路
灯泡不发光 | 灯泡两接线柱到电源两极某处开路或灯泡被短路
电流表有示数 | 表明电流表两接线柱到电源两极通路
电流表无示数 | 电流表被短路或从电流表两接线柱到电源两极某处开路
电压表有示数 | 与电压表并联的那部分电路开路或其他部分某处短路
电压表无示数 | 与电压表并联那部分电路被短路或其他部分某处开路

## Slide 15
【典例7】如图所示，某同学在闭合开关S后发现电路不能正常工作，已知电路每次只有一个故障。则下列情况中电路故障可能是：

## Slide 16
(1)电流表示数为零，电压表示数为电源电压，则故障原因为______________________。
(2)电流表、电压表的示数均为零，则故障原因是____________________。
(3)电流表有示数，电压表示数为零，只有一只灯亮，则故障原因是________________。
L1发生开路
L2发生开路
L1短路

## Slide 17
02
福建4年中考聚焦
1
2
3
4
5

## Slide 18
1．【2018·福建·2分】小明为养鸡场设计报警电路。养鸡场的前、后门分别装有开关S1、S2，动物闯入时开关会自动闭合。要求： 只要动物闯入任意一个门，电铃都能响起报警。下列选项中符合设计要求的是( )
A

## Slide 19
2．【2017·福建·2分】为了提高行车的安全性，有的汽车装有日间行车灯。当汽车启动时，S1闭合，日间行车灯L1，立即亮起，再闭合S2，车前大灯L2也亮起。如图所示的电路图中符合这一情况的是( )
D

## Slide 20
3．【2020·厦门质检·2分】下图的电路中L1、L2两灯的规格相同。闭合开关后，其中一个灯亮，一个灯不亮，电压表有示数。故障原因可能是( )
A．L1开路 B．L1短路
C．L2开路 D．L2短路
B

## Slide 21
4．【2020·福州质检·2分】如图所示电路，电源两端的电压不变，闭合开关S，电压表测________两端的电压； 若电路正常工作一段时间后两电表的示数都突然变大，则该电路中出现的故障可能
是________________。
电阻R
L短路

## Slide 22
5．【2020·泉州模拟·2分】如图所示，电源电压不变，按要求用铅笔连线代替导线：
(1)电路为并联，开关在干路，电流表测量L2的电流。
(2)滑动变阻器的滑片向右移时，
灯L1由亮变暗，L2亮度不变。
解：如图所示。