## Slide 1
第28课时 欧姆定律及计算
基础梳理篇

## Slide 2
目录
重点突破
02
03
福建4年中考聚焦
01
知识梳理

## Slide 3
01
知识梳理
·1 电阻
·2 变阻器
·3 欧姆定律

## Slide 4
知识点1 电阻
导体对电流的阻碍作用
R
Ω
103
106
横截面积
长度
材料
温度

## Slide 5
【易错提醒】易错提醒：电阻是导体本身的一种性质，与电压和电流无关。

## Slide 6
 | 滑动变阻器
构造 | 
原理 | 通过改变电阻接入电路中的__________来改变电阻的大小
知识点2 变阻器
长度

## Slide 7
 | 滑动变阻器
铭牌 含义 | 滑动变阻器铭牌上标有“50Ω 2A”字样： “ 50Ω”表示该滑动变阻器的__________是50Ω；“ 2A”表示它允许通过的最大电流是2A
接线 原则 | 一上一下。口诀： 开关S闭合前，P放阻值最大边。连入电阻看下边，远离大，靠近小
作用 | (1)通过调节其阻值来改变电路中的电流或改变用电器两端的电压(2)保护电路
最大阻值

## Slide 8
正
知识点3 欧姆定律
反
U＝IR

## Slide 11
【易错提醒】(1) 欧姆定律是同一时刻同一导体中I、U、R的关系。(2) 欧姆定律适用于纯电阻电路。

## Slide 12
重点突破
02
·1 影响电阻大小的因素
·2 欧姆定律的相关计算[高频考点]
·3 开关引起的动态电路简单计算
·4 滑动变阻器引起的动态电路简单计算
·5 实验：探究影响电阻大小的因素

## Slide 13
【典例1】如图所示，在探究影响导体电阻大小因素的实验中，导线a、b、c粗细相同，b、d粗细不同，a、b、d长度相同(忽略温度的影响)。能用于探究导体电阻大小与导体横截面积的关系的导线是( )
A．a和b B．b和c
C．c和d D．b和d
重点1 影响电阻大小的因素
D

## Slide 14
【典例2】如图所示，电源两端电压U为9 V并保持不变，电阻R1阻值为10 Ω。闭合开关S后，电流表A的示数为1.2 A，电流表A1的示数是________A，
电阻R2的阻值是________Ω。
重点2 欧姆定律的相关计算【高频考点】
0.9
30

## Slide 15
【典例3】如图所示是某电子秤内部简化电路。R0是定值电阻，Rx是压敏电阻，其阻值随压力增大而减小，电源电压保持不变。闭合开关，当Rx上的压力增大时，随之减小的是 ( )
A．通过Rx的电流
B．通过R0的电流
C．Rx两端的电压
D．R0两端的电压
C

## Slide 16
【典例4】【2020·宁德质检·2分】如图所示，电源电压保持不变，闭合开关后，两电压表的示数之比为2∶3，则此时灯L1、L2的电阻之比R1∶R2为( )
A．2∶1
B．1∶2
C．3∶2
D．2∶3
B

## Slide 17
【典例5】如图甲所示的电路中，电源电压为9 V保持不变，G为灵敏电流计，其内电阻为Rg保持不变；R为热敏电阻，其电阻与温度的关系如图乙所示。闭合开关，当热敏电阻所在的环境温度等于20 ℃时，电流计的示数是2 mA，则灵敏电流计的阻值
是________Ω，当电流计的
示数是9 mA时，它所在的
环境温度是________℃。
500
140

## Slide 18
【典例6】如图所示电路中，电源两端电压保持不变，小灯泡L的规格为“ 3 V 1.5 W”，当开关S2、S3断开，S1闭合时，灯泡恰好正常发光；当开关S1、S3断开，S2闭合时，电流表的读数为0.3 A(忽略
灯丝电阻的变化)，则( )
重点3 开关引起的动态电路简单计算

## Slide 19
A．电源两端电压为6 V
B．电阻R的阻值大小为6 Ω
C．当开关S2断开，S1、S3闭合时，电流表的示数为1.25 A
D．当开关S2断开，S1、S3闭合时，灯泡L和电阻R的电功率之比是3∶2
√

## Slide 20
【典例7】【2020·福州质检·2分】如图所示，灯泡L标有“ 6 V 3 W”字样(不考虑灯丝电阻变化)，定值电阻R1＝28 Ω，当开关S1、S2、S3全部闭合时，灯泡正常发光，电流表示数为0.75 A。求：

## Slide 21
(1)电源电压。
(2)定值电阻R0的大小。
解：(1)当开关S1、S2、S3均闭合时，R1短路，灯L与R0并联，因为灯L正常发光，则有U电源＝UL＝U0＝6 V。

## Slide 22
(3)当S1闭合，S2、S3断开时，电路中的电流大小。

## Slide 23
重点4 滑动变阻器引起的动态电路简单计算
【典例8】如图甲所示，电源电压恒定不变，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器。闭合开关S，将滑片P从最右端逐步移到最左端，记录电流表、电压表的示数，并根据记录的数据作出R1和R2的“U-­I”
关系图像如图乙所示，
则下列正确的是( )

## Slide 24
A．图Ⅱ为R2的“ U­-I ”图像
B．当R2＝R1时，电流的大小为0.2 A
C．电源电压为8 V
D．R1的阻值为30 Ω
√

## Slide 25
【典例9】如图所示的电路，电源电压不变，R1为定值电阻，R2为标有“ 100 Ω 2 A ”的变阻器，电压表量程为0～15 V，电流表量程为0～3 A。在保证电路安全的前提下，闭合开关，移动变阻器滑片，当电压表的示数为4 V时，电流表的示数为0.8 A；当电压表
的示数为10 V 时，变阻器消耗
的电功率为5 W。求：

## Slide 26
(1)当电压表的示数为4 V时，变阻器接入电路的阻值；

## Slide 27
(2)电源电压和电阻R1阻值；

## Slide 28
(3)电路中的最小电流。

## Slide 29
【实验剖析】
1．猜想与假设：导体电阻的大小可能与导体的材料、长度、横截面积和温度有关。
2．主要实验器材：电源、
电流表、小灯泡、三根
长度相同的金属丝，AB和CD为镍铬合金丝、EF为康铜丝；AB和EF粗细相同，CD较粗。
重点5 实验：探究影响电阻大小的因素

## Slide 30
3．实验方法
(1)转换法：通过比较电流表示数或小灯泡的亮度来判断电阻的大小。
(2)控制变量法
①控制导体的长度和横截面积相同，材料不同，来探究导体电阻与导体________的关系。
材料

## Slide 31
②控制导体的材料和横截面积相同，长度不同，来探究导体电阻与导体长度的关系。
③控制导体的材料和长度相同，________不同，来探究导体电阻与导体横截面积的关系。
横截面积
4．实验步骤

## Slide 32
 | 导体的电阻与横截面积的关系 | 导体的电阻与长度的关系 | 导体的电阻与 材料的关系
操 作 | 分别把金属丝 AB 和 CD 接入电路 | 把A接线柱连入电路。闭合开关，让鳄鱼夹P在A、B之间滑动 | 分别把金属丝AB 和EF 接入电路

## Slide 33
 | 导体的电阻与 横截面积的关系 | 导体的电阻与 长度的关系 | 导体的电阻与 材料的关系
现 象 | 闭合开关，发现接入CD时，灯泡比较亮，电流表示数比较大 | 发现接入电路的导体越长，灯泡越暗，电流表示数越小 | 闭合开关，发现接入EF时，灯泡比较亮
分 析 | 当导体的材料和长度相同时，导体横截面积越大，电阻越小 | 当导体的材料和横截面积相同时，导体越长，电阻越大 | 当导体的长度 和横截面积相 同时，不同材 料的导体，其 电阻不同

## Slide 34
5.根据实验现象，分析总结实验结论。
6．实验多次测量的目的：________________________。
7．导体的电阻还与温度有关。大多数导体的电阻随温度的升高而增大，如金属导体；少数导体的电阻随温度的升高而减小，如石墨。
使结论更具有普遍性

## Slide 35
8．实验结论
(1)导体电阻的大小与导体的横截面积有关，在其他条件相同时，导体的横截面积越大，电阻____________；
(2)导体电阻的大小与导体的长度有关，在其他条件相同时，长度越长，电阻______________。
(3)导体电阻的大小与导体的材料有关。
越小
越大

## Slide 36
【典例10】小明、小红和小亮在做“探究影响导体的电阻大小因素”实验时，做出了如下猜想。
猜想一：导体的电阻可能与导体的长度有关。
猜想二：导体的电阻可能与导体的横截面积有关。
猜想三：导体的电阻可能与导体的材料有关。
实验室提供了4根电阻丝，其规格、材料如下表所示。

## Slide 37
编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2
A | 镍铬合金 | 0.25 | 1.0
B | 镍铬合金 | 0.50 | 1.0
C | 镍铬合金 | 0.25 | 2.0
D | 锰铜合金 | 0.25 | 1.0

## Slide 38
(1)如图所示，闭合开关后，在M、N之间分别接上不同导体，通过观察相关现象来比较导体电阻大小，小明、小红和小亮对图中的电路设计提出了自己的观点：
小明认为：电流表是多余的，观察灯泡的亮度就可以判断导体电阻的大小。
小红认为：灯泡是多余的，根据电流表示数的变化就可以判断导体电阻的大小。

## Slide 39
小亮认为：灯泡和电流表同时使用更好，因为灯泡可以保护电路，从而防止烧坏电流表。
你赞同__________(填“小明” “小红”或“小亮”)的观点。
(2)为了验证猜想二，可依次把M、N跟________的两端相连，闭合开关，记下电流表的示数，分析比较这两根电阻丝电阻的大小。
小亮
A、C

## Slide 40
(3)依次把M、N跟电阻丝A、B的两端连接，闭合开关，电流表的示数不同，分析比较A、B两根电阻丝电阻的大小，可探究电阻跟______的关系，其结论是______________
_________________________________________________。
(4)小丽在探究同样的课题时，手边只有一根电阻丝，那么，她利用这根电阻丝和上述电路，不能够完成猜想________(填“一” “二”或“三”)的实验验证。
长度
三
当导体的材料和横截面积相同时，电阻的长度越长，导体的电阻越大

## Slide 41
(5)以上方法在研究物理问题时经常用到，被称为控制变量法。下列3个实验中没有用到此方法的是( )
A．探究影响压力作用效果的因素实验
B．探究平面镜成像的特点实验
C．探究影响摩擦力大小的因素实验
B

## Slide 42
03
福建4年中考聚焦
1
2
3
4
5

## Slide 43
1．【2020·福建·2分】物理学中以欧姆为单位的物理量是( )
A．电阻 B．电功
C．电流 D．电压
A

## Slide 44
2．【2019·福建·2分】在相同温度下，关于导体的电阻，下列说法正确的是( )
A．铜线的电阻一定比铝线的小
B．长度相同粗细也相同的铜线和铝线电阻相等
C．长度相同的两根铜线，粗的那根电阻较大
D．粗细相同的两根铜线，长的那根电阻较大
D

## Slide 45
3．【2019·福建·2分】如图电路，电源电压恒定，R1＝12 Ω，R2＝6 Ω，R3是定值电阻。闭合开关S1，单刀双掷开关S2接a时电流表的示数为0.6 A，接b时电流表的示数可能为( )
A．0.3 A B．0.6 A
C．0.9 A D．1.2 A
C

## Slide 46
4．【2020·福建·2分】如图所示电路，电源电压为3 V，R1、R2、R3阻值均为10 Ω，闭合开关S，电压表示数为______V，电流表示数为______A。
3
0.6

## Slide 47
5.【2019·福建·2分】图为某种灯泡的电流I与电压U的关系图像。若有6只这种灯泡串联接在电压为 6 V的电源上，通过灯泡的电流为______A；若把一只这种灯泡与一电阻并联接在电压为6 V的电源
上，总电流为1.5 A，则该
电阻的阻值为______Ω。
0.2
6