## Slide 1
基本测量仪器专题练习
人教版 复习

## Slide 2
新课导入
基本测量仪器

## Slide 3
知识讲解
一、刻度尺
会放：
①零刻度线对齐被测物的一端。
②尺的位置要放正，不能倾斜，与所测长度平行，。
③刻度尺有刻度的边贴紧待测物体，
使用方法
会看:
视线要正对刻度线。
会读:
读数时，要估读到分度值的下一位。

## Slide 4
对测量结果，既要记录准确值、又要记录估计值，还要注明单位。
会记：
会读:
读数时，要估读到分度值的下一位。
例1：如图木块的读数为_________cm
3.18

## Slide 5
练习：1、图中纽扣的直径是________cm。
1.15

## Slide 6
2、下图是某个实验小组利用频闪照相机每隔0.1拍摄一次所得到的物体和刻度尺的频闪照片， 黑点表示物体的像。由图可知，物体在线段的路程为________ cm，平均速度为________ m/s。
7.50
0.15

## Slide 7
二、温度计
原理：液体的热胀冷缩
使用方法：
应选择量程合适的温度计，所测温度不能超过温度计的量程。
使用温度计前
观察温度计的量程和分度值。
一不：
玻璃泡不能碰到容器底或容器壁。
使用时

## Slide 8
四要：
1、玻璃泡要全部浸入被测液体中；
2、要等示数稳定后再读数；
3、读数时玻璃泡要继续留在液体中；
4、视线要与温度计内液柱上表面相平。

## Slide 9
例：用温度计测出冰箱冷冻室的温度如图，示数为 _____________。
—5oC

## Slide 10
练习
1、常用温度计是根据液体_______________的规律制成的。如图中________（选填“甲”或“乙”）是体温计，测量体温时，体温计________（选填“可以”或“不可以”）离开人体读数。
热胀冷缩
乙
可以

## Slide 11
2、如图甲所示为小明同学“探究水沸腾时温度变化特点”的实验，请回答下列问题：
①刚开始时，烧杯内温度计的示数如图乙所示，此时温度计的示数为________℃。
68

## Slide 12
②实验现象中，水沸腾时水中气泡的情形应为图中的________（填“A”或“B”）图。
③在水沸腾过程中，将酒精灯撤掉时，会观察到水继续沸腾一会儿。理由是：___________________________________________。
A
石棉网余温高于水的沸点，水继续吸热

## Slide 13
三、弹簧测力计
原理：在一定范围内，弹簧受到的拉力越大，弹簧的伸长就越长。
（1）测量前要使指针对准零刻度线，若有偏差，必须校正---校零。
（2）要明确弹簧测力计的量程和分度值。测量时，被测力的大小应在量程之内。
（3）测量力时，要使弹簧测力计内的弹簧伸长方向跟所测力的方向在一条直线上。
使用方法

## Slide 14
例：如图所示，弹簧测力的 量 程 为___________N，利用弹簧测力计拉着物体在水平面上匀速向右运动，该物体受到的摩擦力为________N ，方向向________( 填“左”或“右”)．
0---5
3.6
左

## Slide 15
四、天平
原理：杠杆平衡条件
使用方法：
放：
（1）把天平放在水平台上；
（2）用镊子将游码拨至标尺左端的零刻线处；
调：
调节横梁上的平衡螺母，使指针指在分度盘的中线处。
注意：指针左偏，平衡螺母右旋

## Slide 16
称：
(1)被测物体放在左盘，砝码放右盘；
(2)用镊子向右盘加减砝码并调节游码的位置，直到横梁恢复平衡。
注意：砝码放置顺序：先大后小，再移游码；
读：
物体的质量等于右盘内砝码的总质量与标尺上游码左端所对的示数之和 . m物= m砝+ m游码示数

## Slide 17
例1：
小明同学用托盘天平测物体质量的步骤如图所示。请回答下面的问题
B.调天平平衡
C.测物体质量
D.记下物体质量
A.天平放在水平桌

## Slide 18
小明的操作有两处错误，指出有错误的步骤并写出正确的做法。
错误一：___________(填代号)，
正确的做法_________________________________。
错误二：__________ (填代号)，
正确的做法：_________________________________。
B
调节天平平衡时没有将游码移到标尺左端的零刻度线处
C
测量物体质量时调节了平衡螺母

## Slide 19
例2：小明用天平测量苹果质量，在调节天平平衡的过程中，发现指针如图甲所示，他应将平衡螺母向________（填“左”或“右”）移动，直到指针指在分度盘中央，然后将苹果放到天平的左盘，向右盘加减砝码并移动游码，使天平再次平衡时，
砝码质量和游码对应的刻度值如图
乙所示，则苹果质量为________g。
右
156.4

## Slide 20
练习：用刻度尺测出实心合金块的边长为2.00cm,用天平测量合金块的质量,示数如图所示,合金块的质量为________g,算出合金块的密度ρ=________g/cm3,若将此合金块切去一半,则剩余部分的密度________(变大/变小/不变)
62.4
7.8
不变

## Slide 21
五、量筒
使用方法：
①“一放”，量筒在使用时，一定要放在水平台上，不能倾斜使用.
②“二观”，使用前一定要观察它的分度值和量程，所测液体的体积不能超过量程.
③“三读”，读数时视线要跟液面相平.

## Slide 22
例：为确定某种矿石的密度，用天平测量出一小块矿石的质量为35.2g。用量筒测小块矿石的体积如图所示，该小块矿石的体积为________cm3 ． 根据测量结果可知，
该矿石的密度为________g/cm3。
10
3.52

## Slide 23
练习：小丽用天平和量筒等器材测量小石块的密度.如图所示，石块的质量是________g，石块的体积是________cm3 ， 石块的密度是________g/cm3.
27.2
10
2.72

## Slide 24
六、电流表
使用方法：
使用前：应检查指针是否对准零刻度线，如有偏差，需先“校零”
使用时：
1、电流表必须串联在被测的哪部分电路中，
2、使电流从电流表的“+”接线柱流入，从电流表的“-”接线柱流出
3、被测电流不能超过电流表的量程
4、严禁将电流表与电源或用电器并联，否则会烧坏电流表

## Slide 25
例：如图，要用电流表A接在AB间测量灯L的电流，应把电流表的“+”接线柱与________相连接，把“-”接线柱与________连接。
B
A

## Slide 26
练习：1、如图甲、乙、丙三位同学在做“用电流表测电流”的分组实验中，闭合开关前，他们的电流表指针均指在零刻度处。当闭合开关试触时，发现电流表指针摆动分别出现了如图甲、乙、丙所示的三种情况。请分析他们在电流表的使用上分别存在什么问题，并写在下面的横线上。

## Slide 27
（1）出现甲同学的问题的原因：电流表的_________________________；
（2）出现乙同学的问题的原因：电流表的_______________________；
（3）出现丙同学的问题的原因：电流表的______________________。
电流表的正负接线柱接反了
所选的量程太大
所选的量程太小

## Slide 28
2、如图甲所示，当开关S闭合后，电流表测量的是通过________（选填“电源”、“L1”或“L2”）的电流；电流表指针偏转如图乙所示，电流表的示数为________A。
L2
0.26

## Slide 29
七、电压表
使用方法：
使用前：校零：检查电压表的指针是否对准零刻度线，如有偏差，进行校正。
使用时：1、并联：电压表必须并联在被测电路两端，
2、使电流从 “＋”接线柱流入电压表，从“－”接线柱流出电压表。3、使被测电压不超出电压表量程：

## Slide 30
例：在如图所示的电路中，当闭合开关后，两个电压表的指针偏转均为图中所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为________V和________V。
7.2
1.8

## Slide 31
八、秒表
例：停表的示数如图 所示，该停表所示的时间为___________
3min38.5s

## Slide 32
课堂练习
下面是某同学进行实验时对有关物理量的测量结果，其中有明显错误的是（ ）
A．被测物体长度2.76cm
B．被测物体质量27.2g
C 被测电路电流为1.5A
D．被测温度 为52℃
C

## Slide 33
巩固提高
如图甲所示，是___________表的刻度盘，接0—0.6A的量程，读数是__________,若把这个表接在图乙所示电路中使用，应接在_______(选填“a”或“b”)处。
电流表
0.16A
a

## Slide 34
课堂总结
刻度尺
温度计
天平
量筒
弹簧测力计
电流表
电压表
秒表
基本测量仪器

## Slide 35
板书设计
刻度尺
温度计
天平
量筒
弹簧测力计
电流表
电压表
秒表
基本测量仪器

## Slide 36
作业布置
1、(牡丹江中考）下列测量仪器的使用，正确的是（ ）
A．测量物体的质量时，将物体放在天平的右盘
B．测量物体的长度时，不能使用零刻度线磨损的刻度尺
C．测量力的大小时，不能超过测力计的最大测量值
D．用量筒测量体积时，视线要与液面最低处垂直
C

## Slide 37
A
2、（岳阳中考）如图所示的测量结果记录正确的是（ ）
A．物体长度为1.45cm B. 物体质量为6.6g
C.温度计示数为16℃ D.电流表示数为0.32A
A
B
C
D