## Slide 1
第十四章 欧姆定律
第4节 欧姆定律的应用
课时1 伏安法测电阻

## Slide 3
1.进一步掌握使用电压表和电流表测电阻的原理；
2.学会用伏安法测量导体的电阻；
3.加深对欧姆定律及其应用的理解。

## Slide 4
如何测电阻
灯泡中钨丝的电阻是多大呢？

## Slide 5
1.电流可以用电流表测量，电压可以用电压表测量。那么，用什么方法可以得到导体的电阻呢？
2.如何运用欧姆定律得到导体的电阻？
I =
U
R
R=
U
I
讨论一下

## Slide 6
A
V
R
S
如图所示用电流表测量出电流，用电压表测量出电压，再通过 算出电阻值的方法叫伏安法测电阻。
R =
U
I
实际测量中要利用滑动变阻器改变待测电阻两端的电压，多次测量电压及电流的值。
一、伏安法测电阻

## Slide 7
用电压表、电流表间接测电阻
【实验目的】
【实验原理】
R =
U
I
电源、电压表、电流表、滑动变阻器、开关、导线、待测电阻。
【实验器材】

## Slide 8
A
V
R
R'
S
绘制电路图并连接电路

## Slide 9
【进行实验】
1.调节电流表、电压表的指针到零刻度；按电路图连接实物；调节滑动变阻器到阻值最大端。
2.闭合开关，调节滑动变阻器的滑片至适当位置，分别读出电流表的示数 I、电压表的示数U，并记录在表格中；
3.根据公式 计算出R 的值，并记录在表格中。
R=
U
I
读数时，眼睛正对刻度线，确保读数正确。
点击此处
播放动画

## Slide 11
1
0.10
2
0.19
3
0.28
10
10.5
10.7
4.调节滑动变阻器的滑片改变待测电阻中的电流及两端的电压，再测几组数据，并计算R的平均值。

## Slide 12
①外接法：如图甲所示，在外接法中，电压表的示数表示待测电阻R两端的电压UR、电流表的示数表示通过电阻R和电压表的总电流，即I=IR+IV，待测电阻值应为R真=UR/IR，而测出来的电阻值R测=UR/I，由于I＞IR，所以R测＜R真，即测得的电阻值比真实值偏小。
接线方法

## Slide 13
②内接法：如图乙所示，在内接法中，电流表的示数表示通过R中的电流IR，电压表的示数表示电阻R两端电压UR与电流表两端电压UA之和，即U=UR+UA。根据I=U/R，待测电阻值应为R真=UR/IR，而测量的电阻值R测=U/IR，因为U＞UR，使R测＞R真，即测量值比真实值偏大。

## Slide 14
1.将上述实验中的定值电阻换成小灯泡，用同样的方法测定小灯泡的电阻。
2.多测几组数据，根据实验数据分别计算出小灯泡的电阻。
3.比较计算出的几个数值，看看每次算出的电阻的大小相同吗？有什么变化规律吗？
4.如果出现的情况和测量定值电阻时不同，你如何解释？与同学交流一下。
讨论一下

## Slide 15
A
V
L
R
S
实验电路图和实物图
灯泡的电阻随电压的增大而增大，因为灯泡的电压越大，灯泡越亮，灯丝温度越高，其电阻值就越大，即灯丝的电阻随温度的变化而变化。
点击此处
播放动画

## Slide 16
在物理实验中选择实验器材，不但要考虑需要哪些实验器材，还要考虑实验器材的规格和性能。如：电源电压、仪表量程、滑动变阻器的最大阻值和允许通过的最大电流。
（1）滑动变阻器：滑动变阻器的最大阻值应略大于或接近待测电阻的阻值，允许通过的最大电流要大于电路中的最大电流。
实验器材及选择

## Slide 17
（3）在不能估测电流、电压值时，先用大量程试触，由指针的偏转程度确定是否在小量程范围内，能用小量程的尽量改接小量程，这样读数更准确。
（2）电流表的量程：电流表的最大测量值要大于电路中的最大电流，为了减小测量误差，在不超过的情况下，尽量选用小量程。

## Slide 18
例
典例分析
如图所示，是某同学设计的测电阻的实验电路.闭合开关，观察到电流表、电压表的指针均稍有偏转，产生这一现象的原因可能是（ ）
A.滑动变阻器短路
B.滑动变阻器连入电路中的阻值较大
C.定值电阻断路
D.定值电阻的阻值较大
解析：两个电表选用的量程都是小量程，它们的示数都很小，说明电路中的电流很小，阻值很大，定值电阻两端的电压很小。
B

## Slide 19
例
典例分析
用图甲所示的电路测量定值电阻R的阻值。
(1)测量电阻的实验原理是 。
(2)闭合开关前,滑动变阻器的阻值应处于 值。

## Slide 20
(3)闭合开关,将图乙中的滑动变阻器的滑片P向左移动时,电流表的示数会 。当滑片P滑到某一位置时,电流表的示数为0.5 A,电压表的示数如图丙，由此可知被测电阻R的阻值为 Ω。
答案: （1） （2）最大 （3）变小

## Slide 21
先闭合S1，断开S2，测出通过R0的电流I0；再断开S1，闭合S2，测出通过Rx的电流Ix
1.安阻法测电阻：
二、测电阻的其他方法

## Slide 22
2.伏阻法测电阻：
闭合开关S1和S2，记下电压表示数U1；断开开关S2，闭合开关S1，记下电压表示数U2

## Slide 23
3.双伏法测电阻：
将电压表V1并联接在Rx两端，测出电阻Rx两端的电压U1，将电压表V2并联接在R0两端，测出电阻R0两端的电压U2

## Slide 24
4.双安法测电阻：
将电流表A1接在电阻Rx所在支路，测出通过Rx的电流Ix；将电流表A2接在电阻R0所在支路，测出通过R0的电流I0

## Slide 25
5.等效替代法测电阻：
将开关S接在a点，读出电流表的示数为I，将开关S接在b点，调节电阻箱，使电流表的示数仍为I，读出电阻箱的示数R
Rx = R

## Slide 26
伏安法测电阻
特殊方法测电阻
实验原理R=U/I
实验电路图
实验步骤及注意事项
电阻的测量

## Slide 27
1.李英按图甲所示的电路图连接实验电路，测量电阻R 的阻值。闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片P 后，观察到电压表和电流表的示数分别如图乙、丙所示，则电流表的示数为_______A，电阻R的阻值为______Ω。
0.4
5
R

## Slide 28
2.在“测量小灯泡的电阻”的实验中，某同学在连接电路时，不小心将电流表和电压表接错了位置，如图所示。闭合开关可能出现的现象是( )
A.电流表烧坏，电压表示数为0
B.小灯泡烧坏
C.电流表示数为0，电压表示数为电源电压
D. 电流表示数为0，电压表示数为0
V
A
L
R
S
C

## Slide 29
3.小东同学做“测量小灯泡电阻”的实验：
（1）请完成如图实验电路的连接；
（2）小东正确连接电路后闭合开关，调节滑动变阻器使电压表的示数为图甲所示，此时电流表的示数如图乙所示，小灯泡的电阻是 Ω。
5
a
b
c
d

## Slide 30
数学方法在物理学中有广泛的应用。用公式表达物理概念和规律就是其中之一。例如，欧姆定律的公式就以简洁的形式表达了导体中的电流与电压和电阻的关系。
通过计算解决实际问题，也是数学的重要应用。例如，对于一段电路，只要知道电流、电压、电阻这三个物理量中的两个，就可以利用欧姆定律的公式算出第三个量。