## Slide 1: 第十五章 电流和电路
第5节 串、并联电路中电流的规律
第1课时
Notes: ppt中的视频可正常播放，动画请静音播放

## Slide 2
1. 会正确使用电流表测量串联电路中的电流；
2. 在探究串联电路的电流规律的过程中，体验科学探究的步骤、方法和态度；
学习目标
3. 会运用串联电路的电流规律解决简单的问题。
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业
重点
难点

## Slide 3
两次电流表示数相等
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业

## Slide 4
如果电路中有 2 个小灯泡呢？
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业

## Slide 5
实验探究
新课引入
串联电路的电流规律
串联电路中，流过A、B、C各点的电流可能存在什么关系?
随堂练习
课堂小结
布置作业
提出问题
提出问题
① 电流相等
② 电流依次变大
③ 电流依次变小
提出问题
猜想

## Slide 6
串联电路的电流规律
串联电路中，流过A、B、C各点的电流可能存在什么关系?
提出问题
设计实验
实验电路
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业

## Slide 7
串联电路的电流规律
实验器材
L3
L2
L1
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业

## Slide 8
串联电路的电流规律
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业
注意事项1
连接电路时，
断开开关
使用前调零
和被测用电器串联
电流从“＋”线柱流进，从“－”接线柱流出
选择适当量程
注意事项2

## Slide 9
串联电路的电流规律
实验步骤
① 断开开关，组装电路，测量A点的电流
②
断开开关，按电路图组装电路，分别测量电路中A点、B点和C点的电流。
1
换用不同规格的小灯泡，重复试验，记录实验数据。
2
目的:得到普标规律
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业

## Slide 10
串联电路的电流规律
 | A点的电流 IA/A | B点的电流 IB/A | C点的电流 IC/A
灯泡 L1 和 L2 串联 | 0.16 | 0.16 | 0.16
灯泡 L1 和 L3 串联 | 0.18 | 0.18 | 0.19
灯泡 L2 和 L3 串联 | 0.20 | 0.20 | 0.21
灯泡 L1 和 L2 串联时， IA = IB = IC
1
灯泡 L1 和 L3 串联时， IA = IB = IC
2
灯泡 L2 和 L3 串联时， IA = IB = IC
3
3
串联电路中，
电流处处相等。
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业

## Slide 11
串联电路的电流规律
灯泡 L1 和 L2 串联时
1
灯泡 L1 和 L3 串联时
2
灯泡 L2 和 L3 串联时
3
3
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业
9 次实验，
有更简便的办法吗？

## Slide 12
A1
A2
A3
串联电路的电流规律
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业
实验电路
同时测量三个位置的电流

## Slide 13
随堂练习
连接实物图
新课引入
实验探究
课堂小结
布置作业

## Slide 14
随堂练习
连接实物图
新课引入
实验探究
课堂小结
布置作业

## Slide 15
L1、L2、L3 三灯串联在电路中，通电后发现 L1 最亮，L3 最暗，则三灯中的电流（ ）
A. I1 最大 B. I2 最大
C. I3 最大 D. 一样大
随堂练习
新课引入
实验探究
课堂小结
布置作业
解析
串联电路中，电流处处相等
D

## Slide 16
课堂小结
随堂练习
布置作业
换用不同规格的小灯泡，多次测量得到普遍规律
串联电路中，
电流处处相等。
新课引入
实验探究
实验探究
结论
串联电路
电流规律

## Slide 17
作业：
月 日
布置作业
随堂练习
新课引入
实验探究
课堂小结