## Slide 1: 第十五章 电流和电路
第5节 串、并联电路中电流的规律
第2课时
Notes: ppt中的视频可正常播放，动画请静音播放

## Slide 2
1. 会正确使用电流表测量并联电路中的电流；
2. 在探究并联电路的电流规律的过程中，体验科学探究的步骤、方法和态度；
学习目标
3. 会运用串、并联电路的电流规律解决简单的问题。
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业
重点
难点

## Slide 3
串联电路的电流规律
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业
串联电路中，
电流处处相等。
IA = IB = IC

## Slide 4
并联电路中的电流有什么规律呢？
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业

## Slide 5
实验探究
新课引入
并联电路的电流规律
并联电路中，流过A、B、C各点的电流可能存在什么关系?
随堂练习
课堂小结
布置作业
提出问题
提出问题
① 电流相等
② 干路电流较大
③ 干路电流较小
提出问题
猜想

## Slide 6
并联电路的电流规律
串联电路中，流过A、B、C各点的电流可能存在什么关系?
提出问题
设计实验
实验电路
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业

## Slide 7
并联电路的电流规律
实验器材
L2
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业
×3

## Slide 8
并联电路的电流规律
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业
注意事项1
连接电路时，
断开开关
使用前调零
和被测用电器串联
电流从“＋”线柱流进，从“－”接线柱流出
选择适当量程
注意事项2

## Slide 9
并联电路的电流规律
实验步骤
① 断开开关，组装电路，测量A点的电流
②
按电路图组装电路，分别测量电路中 A 点、B 点和 C 点的电流。
1
换用不同规格的小灯泡，重复试验，记录实验数据。
2
目的:得到普遍规律
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业

## Slide 10
并联电路的电流规律
 | A点的电流 IA/A | B点的电流 IB/A | C点的电流 IC/A
灯泡 L1 和 L2 并联 | 0.3 | 0.26 | 0.56
灯泡 L3 和 L4 并联 | 0.2 | 0.22 | 0.42
灯泡 L5 和 L6 并联 | 0.2 | 0.22 | 0.52
灯泡 L1 和 L2 并联时， IC = IA + IB
1
灯泡 L3 和 L4 并联时， IC = IA + IB
2
灯泡 L5 和 L6 并联时， IC = IA + IB
3
3
并联电路中，干路电流等于各支路电流之和。
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业

## Slide 11
并联电路的电流规律
灯泡 L1 和 L2 并联时
1
灯泡 L3 和 L4 并联时
2
灯泡 L5 和 L6 并联时
3
3
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业
9 次实验，
有更简便的办法吗？

## Slide 12
A1
A2
A3
并联电路的电流规律
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业
同时测量三个位置的电流
实验器材
L2
×3
×3

## Slide 13
随堂练习
连接实物图
新课引入
实验探究
课堂小结
布置作业

## Slide 14
随堂练习
连接实物图
新课引入
实验探究
课堂小结
布置作业

## Slide 15
如图所示，电流表 A1、A2 的示数分别为 1.6 A、0.8 A，则下列说法中不正确的是（ ）
A. 通过灯泡 L1 的电流是0.8A
B. 通过灯泡 L2 的电流是0.8A
C. 通过开关的电流是1.6A
D. 并联电路中，各支路的电流一定相等
随堂练习
新课引入
实验探究
课堂小结
布置作业
解析
由电路图可知，两灯泡并联，
电流表A2 测灯 L2 所在支路电流，电流表 A1测干路电流；
根据并联电路中，干路电流等于各支路电流之和，
得出通过灯泡 L2 的电流为 0.8A
D

## Slide 16
(1)请你画出相应的电路图。
(2)当小明连接好最后一根导线，发现电流表 A1 的指针迅速向左偏转，则小明在连接电路时存在哪些问题？______________________。
(3)排除故障后重新实验，如果电流表示数如图乙所示，则电流表测出的电流是 ______ A。
(4)如果要用电流表测量干路中的电流，且只允许改动一根导线的一个接头，应将导线 ______(选填“a”“b”“c”)的一端从“ ______ ”接线柱改接到“ ______ ”接线柱上。
小明同学在探究并联电路中干路电流与各支路电流关系的实验时，连接如图的电路。
随堂练习
新课引入
实验探究
课堂小结
布置作业
电流表的正负接线柱接反
2.5
b
3
-

## Slide 17
课堂小结
随堂练习
布置作业
换用不同规格的小灯泡，多次测量得到普遍规律
并联电路中，干路电流等于各支路电流之和。
新课引入
实验探究
实验探究
结论
并联电路
电流规律

## Slide 18
作业：
月 日
布置作业
随堂练习
新课引入
实验探究
课堂小结