## Slide 1
第2节 热机
第十四章 内能的利用

## Slide 2
18世纪第一辆汽车问世时，它的速度只有数千米每小时，而目前最快的汽车速度已经超过了声速。汽车是如何获得机械能的呢？
第一辆汽车
最快的汽车

## Slide 3
实验1
现象：橡胶塞被水蒸气推出
解释：水蒸气对橡胶塞做功，
内能转化为机械能。
小小“蒸汽机”

## Slide 4
①热机：各种利用内能做功的机械叫做热机。
②工作原理：
热机利用内能做功，将内能转化为机械能。
一、热机
晴
③种类：
蒸气机、内燃机、汽轮机、喷气发动机等。

## Slide 5
蒸
汽
机
内
燃
机
一、热机

## Slide 6
一、热机
喷气发动机
火箭发动机
汽轮机应用：火力发电站、辽宁号航空母舰
喷气式发动机：火箭发动机应用：火箭
空气喷气发动机应用：飞机
火电站的汽轮机

## Slide 7
瓦特对蒸汽机做出一系列重大改进，使其在工业上得到广泛应用。蒸汽机在之后的一百多年里，对工业的发展起着至关重要的作用。
瓦特开辟了人类利用能源的新时代，标志着第一次工业革命的开始。

## Slide 8
蒸汽机的雏形——汽转球
纽可门蒸汽机

## Slide 9
蒸汽机车
蒸汽火车

## Slide 10
蒸汽机模型
实验2

## Slide 11
蒸汽机的锅炉与汽缸分离，是“外燃机”
锅炉
锅炉
汽缸
汽缸
缺点：
体积庞大 车身笨重
热损失大 效率很低

## Slide 12
实验3
酒精枪——小小“内燃机”
电子打火器

## Slide 13
内燃机——
燃料直接在发动机汽缸内燃烧产生动力的机械
最早的内燃机汽车
（1886年）
汽缸
奔驰1号
优点：
体积小 重量轻
启动快 效率高

## Slide 14
内燃机分类：汽油机和柴油机
以汽油为燃料的叫汽油机
以柴油为燃料的叫柴油机

## Slide 15
二、汽油机
汽油机的剖面图

## Slide 16
二、汽油机
冲程——活塞在汽缸内往复运动时，从汽缸
一端运动到另一端的过程
多数汽油机是由吸气、压缩、 做功、排气四个冲程的不断
循环来保证连续工作的。
一个工作循环：

## Slide 17
二、汽油机
第一个冲程——吸气冲程
吸气冲程
吸入气体: 。
活塞运动方向： 。
汽油和空气的燃料混合物
阀门：进气阀 ；
排气阀 。
打开
关闭
向下

## Slide 18
二、汽油机
第二个冲程——压缩冲程
压缩冲程
阀门：进气阀 ；排气阀 。
关闭
关闭
活塞运动方向： 。
向上
燃料混合物被压缩：
压强 ， 内能 。温度 。
增大
升高
增大
能量转化：
能
能
机械
内

## Slide 19
二、汽油机
第三个冲程——做功冲程
做功冲程
阀门：进气阀 ；排气阀 。
关闭
关闭
能量转化：
能
能
内
机 械
火花塞产生电火花
燃料猛烈燃烧，产生高温高压燃气
高温高压燃气推动活塞向下运动
对外做功

## Slide 20
二、汽油机
第四个冲程——排气冲程
排气冲程
活塞运动方向： 。
阀门：进气阀 ；
排气阀 。
关闭
打开
向上
废气排出汽缸

## Slide 21
二、汽油机
排气冲程
做功冲程
压缩冲程
吸气冲程
吸入：
汽油与空气的 混合物
（提供动力，三个冲程依靠飞轮的惯性。
）
机械能
内能
内能
排出废气
机械能

## Slide 22
二、汽油机
1.在四个冲程中，哪些冲程发生了能量的转化？
2．哪个冲程使汽车获得动力？
做功冲程使汽车获得动力，其他
3．哪个冲程排出了汽车的尾气？
压缩冲程
做功冲程
机械能转化为内能
内能转化为机械能
排气冲程

## Slide 23
图1
图4
你能写出对应冲程的名称吗？
图2
图3
二、汽油机
做功冲程
排气冲程
吸气冲程
压缩冲程

## Slide 24
现代汽车多数采用四缸或六缸等多缸发动机，每个汽缸
都进行这种四冲程循环。
汽车的动力系统示意图
汽车四缸发动机示意图
多缸发动机
二、汽油机

## Slide 25
右边是一柴油机，与左边的汽油机相比，观察他们有什么不同？
喷油嘴
柴油机
柴油机气缸顶部
有一个喷油嘴
汽油机
火花塞
汽油机气缸顶部
有一个火花塞
三、柴油机

## Slide 26
柴油机也有吸气、压缩、做功、排气四个冲程
喷油嘴
三、柴油机

## Slide 27
视频演示《柴油机工作过程分析》
三、柴油机

## Slide 28
三、柴油机
柴油机

## Slide 29
点燃式
压燃式
喷油嘴
汽油机
柴油机
汽油和空气混合物
空气
火花塞
汽油机与柴油机的主要区别

## Slide 30
现代汽车里靠电动（“马达”）启动。
内燃机的启动：开始运转时，要靠外力使飞轮和曲轴转动起来，由曲轴通过连杆带动活塞运动，靠飞轮的惯性完成后面的工作循环。
汽油机与柴油机的启动
内燃机不能自行启动，大家想一想，内燃机是怎样启动工作的呢？
老式摩托在启动时，需踏动启动杆。
启动杆

## Slide 31
四、课堂小结
热机
利用内能做功的机械
蒸汽机
内燃机
汽轮机
喷气发动机
汽油机
柴油机
四冲程：吸气、压缩、做功、排气
（机械能转化为内能）
（内能转化为机械能）

## Slide 32
1. 根据汽油机和柴油机的区别，下列说法正确的是（ ）
A. 汽油机汽缸顶部有一个火花塞，柴油机汽缸顶部是一个喷油嘴
B. 汽油机吸入的是空气，柴油机吸入的是空气和柴油的混合物
C. 吸气冲程是内能转化为机械能
D. 压缩冲程是内能转化为机械能
A
五、练习巩固

## Slide 33
2. 某四冲程汽油机，曲轴转速1200转/分，则该汽油机每秒做功_______次，有________个冲程，飞轮转________周。
20
10
40
五、练习巩固

## Slide 34
3. 单缸四冲程内燃机完成40个冲程，关于做功和飞轮转动的情况，下列说法正确的是 ( )
A. 做功10次，飞轮转40周
B. 做功40次，飞轮转20周
C. 做功10次，飞轮转20周
D. 做功20次，飞轮转10周
C
五、练习巩固

## Slide 35
4. 2019年春节期间热映的《流浪地球》被誉为开启了中国科幻电影元年。这部电影讲述了多年以后太阳急速衰老膨胀，无法再给地球提供能量，人类为了拯救地球而点燃木星周围的可燃气体，逃离太阳系的故事。其中“点燃木星”将地球推开相当于内燃机的（ ）
A．吸气冲程 B．压缩冲程
C．做功冲程 D．排气冲程
C
五、练习巩固

## Slide 36
五、练习巩固
5、常规潜艇以四冲程柴油内燃机为动力，工作时包括吸气、压缩、做功、排气四个冲程，其中机械能转化为内能的是 冲程。
压缩
6、汽油机在压缩冲程中工作物质被压缩，汽缸中的（ ）
  A．压强增大，温度降低
  B．压强减小，温度升高
  C．压强增大，温度升高
  D．压强减小，温度降低
C

## Slide 37
五、练习巩固
C
7、汽油机和柴油机相比较，下列叙述中正确的是（ ）
A．柴油机吸入汽缸的是柴油和空气的混合物，汽
油机吸入的是空气
B．在压缩冲程中它们的压缩程度是一样的
C．柴油机里推动活塞做功的燃气的压强比汽油机里的高
D．在压缩冲程末，汽油机汽缸内的温度比柴油机的高

## Slide 38
五、练习巩固
8、科学家发明了一款单缸六冲程内燃机，它每一个工作循环的前四个冲程与单缸四冲程内燃机相同，在第四冲程结束后，立即向汽缸内喷水，水在高温汽缸内迅速汽化成高温、高压水蒸汽，推动活塞再次做功，第五冲程是________冲程，这一冲程将______能转化成__________能。为进入下一个工作循环，这款内燃机的第六冲程是__________冲程。
做功
内
机械
排气

## Slide 39
五、练习巩固
9、根据汽油机和柴油机的区别，下列说法正确的是（ ）
汽油机汽缸顶部有一个火花塞，柴油机汽缸顶部是一个喷油嘴
B. 汽油机吸入的是空气，柴油机吸入的是空气和柴
油的混合
C. 吸气冲程是内能转化为机械能
D. 压缩冲程是内能转化为机械能
A