## Slide 1
电流的热效应
李浴振

## Slide 2: 学习目标
通过实验探究影响电流热效应大小的因素
重点：如何设计实验探究影响电流热效应大小的因素
难点：实验中如何反映电流通过电阻时产生的热量多少

## Slide 3
问题：
1、火柴着了，说明什么？
2、火柴过了一段时间才着，你能
提出什么问题？
3、镍铬合金丝上的火柴着了，铜丝
上的火柴却没着。你能提出什么
问题？
长度、粗细都相同的
镍铬合金丝和铜丝
夹有相同的火柴。

## Slide 4
铜丝
镍铬合金丝
火柴
火柴
电
源
通电时间相同，三盏灯都发光时，镍铬合金丝上的
火柴着了，而一盏灯发光时，镍铬合金丝上的火柴却
没着。你能提出什么问题？
？
通
电
时
间
相
同

## Slide 5: 实验装置
思考：
1、完成探究1应选择 和 进行探究；
2、完成探究2应选择 和 进行探究；
I和t相同，R不同
R
和
t
相
同
但
I
不
同
R2
R3
R1
R2

## Slide 6: 交流讨论
1、实验中，通过观察什么现象来比较电流通过电阻时产生热量的多少？
2、实验中选用水还是煤油，实验效果更好，为什么？
4、实验过程中，如果做完一个探究实验就立即用同一器材做另外一个探究实验，探究结果会受影响吗？为什么？
等质量的煤油温度的变化量
煤油，煤油比热容小
3、实验器材中，为什么要在小桶外面又套一层桶呢？
为了减少热量损失，减小实验误差

## Slide 7: 实验注意事项
1、温度计不能碰
2、读煤油初始温度时，开关应该 ，待温度计
示数 后，再读数。
3、读末温时两只温度计要 （填“同时”或
“不同时”）读数。读数时，温度计 （填“能”
或“不能”）离开煤油。
桶壁
断开
稳定
同时
不能

## Slide 8
在探究电流通过导体产生的热量与哪些因素有关时，把两段金属丝A、B（已知A、B两金属丝的电阻分别为RA、RB，且RA＞RB）分别放在如图21所示的两个完全相同的烧瓶中并接入电路，在烧瓶中加入质量、初温均相同的煤油，再分别插入相同的温度计a、b。闭合开关通电一定时间，可以通过温度计的示数变化情况，了解金属丝产生热量的多少。此方案可探究_______和时间相同时，电流通过金属丝产生的热量与________大小的关系。温度计示数较高的应该是_______（选填“a”或“b”）。
电流
电阻
a

## Slide 9
小红用下图所示的装置，探究电流一定时，电流产生的热量与电阻
的关系。她分别将两段阻值不同的电阻丝（R1<R2）密封在完全相同
的烧瓶中，并通过短玻璃管与气球相连。
在这个实验中电流产生热量的多少是
通过 体现出来的。
气球的大小

## Slide 10
小红用下图所示的装置，探究电阻一定时，电流产生的热量与电流的关系。
1、在这个实验中电流产生热量的多少是通过 体现出来的。
2、请你帮小红完成该实验，你如何操作？
U型管液面高度差

## Slide 12: 电流的热效应