## Slide 1
第十章 机械与人
第二节 滑轮及其应用

## Slide 2
升旗手往下拉绳子，国旗冉冉升起

## Slide 3
五星红旗是向什么方向运动的？
旗手施加给五星红旗的力向什么方向？
为什么力的方向与运动方向相反红旗还可以顺利升起呢？奥妙在哪？
向上
向下
看一看，想一想

## Slide 4
旗杆
的顶部
安装了
一种
简单
的
机械，
滑轮

## Slide 5
起重机吊臂上的滑轮

## Slide 6
轴
周边有凹槽
．
滑轮：周边有槽、能绕轴转动的小轮
滑轮的概念

## Slide 7
生活中的滑轮

## Slide 9
工人要装修三楼的房子，他们需要把货物从地面运到三楼。工人甲在底楼地面，工人乙站在三楼。他们都想利用一根绳子和一只滑轮将货物从地面运到三楼。
提出问题：
①如果你是工人甲，你该怎么使用
滑轮，将货物从地面运到三楼？
②如果你是工人乙，你该怎么使用
滑轮，将货物从地面运到三楼？
物理
生活

## Slide 10
大家都想到了吗？
甲
乙

## Slide 11
甲
乙
丙
③工地上来了工人丙，他没有使用滑轮，而是直接用绳子将货物提上来。
根据刚才的实验，你认为提升重物时使用滑轮与不使用滑轮有什么不同吗？
物理
生活
提出问题：

## Slide 12
使用时，滑轮的轴固定不动
定滑轮
动滑轮
使用时，滑轮的轴随物体一起运动
滑轮的分类

## Slide 13
下列各图中利用了动滑轮的（ ）
D

## Slide 14
提出问题：研究使用定，动滑轮将物体竖直向上提升过程中，用力大小、方向，移动距离与物重、物体上升距离之间的关系。
猜想与假设
制定计划设计实验
弹簧测力计测量物重和力的大小
尺子测量力移动的距离和物体移动的距离
滑轮的作用——科学探究

## Slide 15
注意事项：
1、使用弹簧测力计之前要注意调零，向什么方向用力，就沿什么方向调零。
2、使用弹簧测力计时需要匀速缓慢拉动，尽量使弹簧测力计示数保持稳定.
3、要在同一竖直平面内拉动，不然细线容易卡住。

## Slide 16
先用弹簧测力计直接测出两个钩码的重力G，再按图示拉弹簧测力计，比较每次拉力F和钩码重力的大小。
F1
小结：使用定滑轮不省力，但能够改变用力的方向。
F3
F2
进行实验与收集数据——定滑轮
F=G物
S绳=h物

## Slide 17
按下图所示方法，通过动滑轮来拉钩码读出弹簧测力计的示数F再与钩码重G相比较可以得出什么结论？
小结：使用动滑轮能省一半的力，但不能改变力的方向。
F1
进行实验与收集数据——动滑轮
F= G物
S=2h

## Slide 18
1、使用定滑轮不省力，不省距离，但能改变力的方向。
F拉=G物 S绳=h物
2、使用动滑轮可以省一半的力，费一倍的距离，但不能改变力的方向。
F= G物 S绳=2h物
实验结论

## Slide 19
图中甲和乙哪个用的力气小？

## Slide 20
滑轮的应用：
从力的角度分析为什么定滑轮不省力而动滑轮省力呢？
G物
G物
F
F1
F2
F

## Slide 21
使用定滑轮好处：能改变力的方向
使用动滑轮好处：省力
使用滑轮，有省力费距离、不省力不费距离等情况，你说这个滑轮像什么机械？
思考：

## Slide 22
可见，滑轮也是杠杆
根据杠杆的种类的特征，和动、定滑轮的特点，动、定滑轮分别属于哪一类型的杠杆，为什么？分别找出动、定滑轮的五要素。
滑轮的实质

## Slide 23
F
F
F
G
O
L2
L1
L1
L2
=
相当于一个等臂杠杆
F = G
一、定滑轮:

## Slide 24
F
G
O
L2
L1
L1=L2
相当于一个等臂杠杆
F = G
改变拉力方向后，还是等臂杠杆，所以只使用定滑轮，无论拉力方向怎么样，F＝G

## Slide 25
寻找支点

## Slide 26
G物
F
动滑轮的支点在哪呢？
Notes: 本资料来自于资源最齐全的２１世纪教育网www.21cnjy.com

## Slide 27
O
·
l1
l2
l1 =2l2
F1 = F2 /2
二、动滑轮
实质是动力臂是阻力臂2倍的省力杠杆

## Slide 28
请您帮忙抓住，我到楼上接袋子。
救命！
啊？你怎么上来了！
好的，唉，唉唉.......
？
这是怎么回事？为什么会出现这种情况？

## Slide 29
如图5所示甲、乙两个装置，已知： A 重100牛，A在地面上滑动时所受的摩擦力为40牛（不考虑绳与滑轮的摩擦）。要使A向右匀速滑动，拉力F甲= 牛，F乙= 牛
40
20

## Slide 30
图1中A是____滑轮。利用这样的装置把物体举高，用力的方向应向____（选填“上”、“下”）。如果用26牛的拉力，匀速提起50牛的物体，不计绳重和摩擦，滑轮 A重 牛。若要使物体上升2米，应将绳的自由端拉动____米。
动
上
2
4

## Slide 31
课 堂 小 结
定滑轮
特点：滑轮工作时轴位置不动
作用：不省力但可以改变力的方向
原理：等臂杠杆
动滑轮
特点：滑轮工作时轴的位置随物体运动
作用：省力但不可以改变力的方向
原理：动力臂是阻力臂二倍的杠杆
滑轮组
特点：既可以省力又可以改变力的方向
绕法：

## Slide 32
定滑轮虽然能改变力的方向，使我们工作方便，但不能省力；
而动滑轮虽然能省一半力，但不能改变力的方向，使用时经常感觉不便．
思考：用两个滑轮提升重物时，如何使用才能最省力？
于是人们就把定滑轮和动滑轮组合起来使用，把它们各自的优点结合起来，这样就组成了滑轮组．
那我们能不能把两者结合起来，使其既可以改变力的方向，又能省力？

## Slide 33
把一个定滑轮与一个动滑轮组合成滑轮组，讨论一下，你能设计出几种组合方式？把你的方案画在下面方框中，并动手做一做。
F
G
F
G
G
F

## Slide 34
组成滑轮组
F
G
F
G
G
F
还可以用多几个滑轮来组成滑轮组吗？试试看。
2段绳子承担F=(1/2)G
2段绳子承担F=(1/2)G
3段绳子承担F=(1/3)G

## Slide 35
F
G
F
G
G
F
实验结果：
拉力F的大小与吊起动滑轮的绳子段数n有关。动滑轮被几段绳子吊起，所用力就是物重的几分之一即
1
n
F＝
G

## Slide 36: 滑轮组：既可省力，也可以改变力的方向

## Slide 37
F
G
G
F
F
6段绳子承担F=(1/6)G
7段绳子承担F=(1/7) G
18段绳子承担F=(1/18)G

## Slide 38
思考题：
在左图所示的滑轮组中，
(a)若动滑轮重G/不计，拉力F是多少？
(b)若动滑轮重G’不能忽略，那么图中的拉力F应等于多少？
G/
G
F
1
5
F＝
G
1
5
F＝
(G+G/)
分析：图中吊起动滑轮的绳子跟数为5

## Slide 39: 小 结
定滑轮：等臂杠杆，不省力，能改变力的方向
动滑轮：省力杠杆，省一半力，但费距离，不能改变力的方向
滑轮组：
F= — G
n
1
（n为吊着动滑轮的绳子的吃力段数）

## Slide 40
巩固练习：
1：如下图(a)所示，物体B重100N，在力F作用下匀速上升时，F应等于＿＿＿N。（不计摩擦）
图(a)
F
2: 如上图(b)所示，物体A重为100N，挂重物的钩子承受的拉力是＿＿＿＿N。人匀速拉绳子的力是＿＿＿＿N（动滑轮自重不计）
图(b)
100
100
50

## Slide 41
3:如图所示的四个滑轮组中，图＿＿＿可省一半力，图＿＿＿最费力，图＿＿＿＿和图＿＿＿＿用力大小一样。
(a)
(b)
(c)
(d)
( b )
( c )
(a)
(d)

## Slide 42
实验表明，使用滑轮组拉重物时，若动滑轮重和绳与滑
轮间的摩擦不计，动滑轮被几股绳子拉住，所用的力就
是物体与接触面摩擦力的几分之一，即 。
如图所示，拉力F的大小等于＿＿＿＿。
F
.
f
N
G
T