## Slide 1
课后作业本
第十九章 生活用电

## Slide 2
  基础巩固
1. （2019·凉山州）安全教育已越来越引起学校和社会各界的高度重视. 某中学开展了一系列丰富多彩的教育活动，在一次关于家庭用电的“对”“错”抢答比赛中，提出以下说法，其中应答“错”的是（ ）
A． 保险丝熔断后，不能使用铜丝代替
B． 控制电灯的开关必须接在火线上
C． 洗衣机插入三孔插座后，电灯和洗衣机是串联 D. 洗衣机使用三孔插座的目的是使其金属外壳接地
C

## Slide 3
2. （2019·德州）如图是某家庭电路的一部分，下列说法正确的是（ ）
A．电冰箱接入三孔插座后其外壳与零线相连
B．断开开关S时，用试电笔接触A点氖管发光，接触B点时氖管不会发光
C．保险丝烧断后可用铜丝代替
D．闭合开关S时，电灯不亮，保险丝未烧断，可能是电灯短路
B

## Slide 4
3．（2019·菏泽）如图所示，下列关于家用插座说法中，正确的是（ ）
A．开关串联在干路中，指示灯与各组插孔并联在电路中
B．开关、指示灯和各组插孔并联在电路中
C．开关、指示灯和各组插孔串联在电路中
D．各组插孔串联在一起与指示灯并联在电路中
A

## Slide 5
4. （2019·沈阳）一天晚上，某集体宿舍楼突然断电，走廊的应急灯立即亮起. 经检查发现楼内空气开关跳闸. 8min之后故障排除，闭合空气开关恢复供电，应急灯熄灭. 应急灯的发光元件由多个发光二极管组成，每盏应急灯的实际功率为2W. 下列说法正确的是（ ）
A.空气开关跳闸一定是用电器总功率过大造成的
B.发光二极管发光部分是由超导体材料制成的
C.本次断电每盏应急灯消耗的电能是16J
D.应急灯亮起时将电能主要转化为光能
D

## Slide 6
5．（2018·随州）如图所示的家庭电路中，当开关都闭合时，灯L不亮，用试电笔测试插座的左、右孔，氖管都发光，电路中只有一处故障，下列有关电路图及故障的说法中错误的是（ ）

## Slide 7
A． 电能表的单位是千瓦时
B． 三孔插座是为了防止用电器外壳带电发生触电事故
C． 若在导线a和b之间接一个灯泡L1，则它和L是并联
D． 根据测试结果，应该是m与j之间断路
D

## Slide 8
6. （2018·武汉）一种试电笔的构造如图所示，下列关于它的作用和使用描述正确的是
（ ）
A.试电笔可用来测试物体是带正电还是带负电
B.试电笔通常也用来检查电气设备的外壳是否带电
C.使用时手指不能碰到金属笔卡
D.使用时人不会触电是因为
试电笔氖管中的氖气不会导电
B

## Slide 9
7．（2017·贵港）如图所示是家庭电路中的三孔插座和三脚插头示意图． 下列说法正确的是（ ）
A． 三脚插头的三个脚一样长
B． 插孔E是用来接零线的
C． 插孔L是用来接零线的
D． 标有“E”的插脚能保证插
入插座时，确保用电器外壳先接地
D

## Slide 10
8．（2018·哈尔滨）小明将电水壶插头连接在如图的三孔插座上，电水壶正常工作，同时电水壶金属外壳与 相连，此时将台灯连接在图中两孔插座上，闭合开关后灯不亮，原因是 ，之后，小明成功地排除了故障.
大地
台灯所在的支路开路

## Slide 11
  能力提升
9． （2018·泰州）如图所示为某家庭卫生间电路，电灯和电热器都在正常工作. 在三线插座上刚插上洗衣机（开关未闭合）的插头时，所有用电器都停止工作，拔出洗衣机的插头后，用测电笔测试三线插座的左右两孔，氖管都发光，发现有一根熔丝熔断了. 下列分析不合理的是（ ）

## Slide 12
A． 一定是零线上的熔丝熔断了
B． 断开S1、S2，再用测电笔检测三线插座的左右两孔，氖管都发光
C． 只断开S1，再用测电笔检测开关S1的两个接线柱，氖管都发光
D． 只断开S2，再用测电笔检测开关S1的两个接线柱，氖管都发光
B

## Slide 13
10. （2017·广东）小明用两个单刀双掷开关、一个LED灯和若干导线，设计一个楼梯灯电路，无论是楼上或楼下都可以任意开灯、灭灯，既可以在楼下开灯到楼上灭灯，又可以在楼上开灯到楼下灭灯，请你根据小明设计的意图，用笔画线代替导线完成如图的电路.
如图:

## Slide 14
11. 电焊利用电流的热效应将焊条熔化，从而使金属部件连接在一起. 某电焊机输出的电压为40V，输出功率为2000W. 各种橡胶绝缘铜芯导线在常温下安全载流量（长时间通电时的最大安全电流）如下表. 从安全角度考虑，应选择 （填写导线规格）作为电焊机的输出导线.
横截面积10mm2

## Slide 15
12. 如图是安装了漏电保护器的家庭电路．当漏电保护器检测到通过图中A、B两处的电流不相等（即发生漏电）时，会迅速切断电路，从而起到保护作用．当家电维修人员在图中C处不慎触电时，漏电保护器 （选填“会”或“不会”）切断电路．若人体电阻为10kΩ，触电时通过人体的电流为 mA．
会
22