## Slide 1
第一部分 基础知识梳理
第十九章 生活用电

## Slide 2
考点1.了解家庭电路. 有安全用电和节约用电的意识.
考点2.从能量转化的角度认识电源和用电器的作用.
  中考导航
  课程标准

## Slide 3
本章题型主要以填空、选择、作图及综合能力题的形式出现. 中考试题在本考点的命题多集中在安全用电常识，所占分值较少.
  考情分析

## Slide 4
  考点梳理
1. 家庭电路由两根进户线、 、
、保险装置、用电器、导线等组成. 如图1所示.
电能表
一、 家庭电路（10年8考，除2016、2010年外）
总开关

## Slide 5
2. 进户的两条输电线中，一条叫做端线，俗称
线；另一条在入户之前已经和大地相连，叫做 线.
两条线之间的电压为 . 零线和大地之间的电压为 .
3. 试电笔：判断火线可用 ；当用试电笔接触 线时，笔中的 会发光. 使用试电笔时，手指按住 ，用笔尖接触 .
火
零
220V
0V
试电笔
火
氖管
笔尾金属体
火线

## Slide 6
注意：（1）使用试电笔时，手指不能接触
，否则就会触电.
（2）使用试电笔时，由于试电笔中的电阻很大，流过人体的电流很小，不会对人体造成伤害.
4. 用电器：
（1）所有用电器 联在电路中.
（2）控制用电器的开关接在用电器和 线之间.
笔尖金属体
并
火

## Slide 7
1. 三线插头上的三条线：一条接火线（标着“ ”字样）；第二条接零线（标着“N”字样）；第三条是接地线（标着“E”字样），是先和用电器的 相连，再和室外的大地相连，万一用电器的金属外壳带电，电流就会流入 ，不会对人造成伤害.
二、三线插头和漏电保护器（10年4考，2018、2015、2014、2011年考）
L
金属外壳
大地

## Slide 8
2. 漏电保护器的作用：如果站在地上的人不小心接触了 线，电流经过人体流入大地，这时，总开关上的“漏电保护器”会迅速 . 电流，对人体起到保护作用.
火
切断

## Slide 9
1. 造成家庭电路中电流过大的原因： .
； .
2. 保险丝的作用：当通过保险丝的电流过大时，它由于温度过高而熔断， 电路，以保护用电器或人身. 保险丝具有 大，
低的特点.
3. 新建楼房中供电线路已经不再使用保险丝，而用 代替.
三、家庭电路中电流过大的原因（10年1考，2013年考）
用电器的总功率过大
短路
切断
电阻率
熔点
空气开关

## Slide 10
1. 触电的原因：人体是导体，人体直接或间接遇到 线，人就会发生触电事故.
2. 常见触电事故中的四种类型：
（1）双线触电：如图2甲，人体同时接触 . 和 .
（2）单线触电：如图2乙，人体同时接触 . 和 .
四、安全用电（10年1考，2013年考）
火
火线
零线
火线
大地

## Slide 11
（3）高压电弧触电：如图2丙，高压带电体会在周围形成强大的电场，当人靠近时，容易产生
触电.
（4）跨步电压触电：如图2丁，高压输电线断裂落地后，当人经过这个区域时，两脚之间存在相当高的电压，称作“ 电压”. 这时电流从一条腿流入，从另一条腿流出，造成人触电事故的发生.
电弧
跨步

## Slide 12
3. 如果发生触电事故，千万不要用手去拉触电者，要立即 或用干燥的木棒、竹棒挑开电源线，迅速使触电人脱离电源；必要时应对触电者进行 ，同时尽快通知医务人员抢救.
注意：发生电火灾时，务必先切断电源后，再泼水救火.
切断电源
人工呼吸

## Slide 13
4. 安全用电原则：
（1）不接触 压带电体，不靠近 压带电体；
（2）更换灯泡、搬动电器前应断开 ；
（3）不弄湿用电器，不损坏 ；
（4）保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应 更换；
（5）用电器外壳一定要接 线；
（6）不能随便更换成较粗保险丝， 用铁丝、铜丝等代替保险丝.
低
高
电源开关
绝缘层
及时
地
不能

## Slide 14
1. 雷电是大气中一种 的放电现象.
2. 高大建筑物顶端装的避雷针，通过很粗的金属线与 相连，可以防雷.
五、注意防雷
剧烈
大地

## Slide 15
  重难点突破
一、 家庭电路的连接
如图所示：
例1 （2019·达州）用笔画线代替导线，将图3中的拉线开关、电灯、熔断器和插座接入家庭电路中. 要求：符合安全用电原则；熔断器控制插座；拉线开关控制电灯.

## Slide 16
【点拨1】家庭电路元件连接的一些基本规则：
①保险丝安装在总开关的后面，串联在火线上；②开关必须接在火线与用电器之间，如果用电器是螺口灯泡，开关要连到灯泡的金属凸起端；
③两孔插座接法：左零右火；
④三孔插座接法：左零右火上接地；
⑤连线的节点处注意加黑点.

## Slide 17
变式拓展1：（2019·眉山）要在教室内安装2盏“220V 40W”的电灯和1个插座，要求开关S只控制两盏灯，且每盏灯都能正常发光. 其中部分电路已经连接，如图4请你用笔画线代替导线将电路连接完整.
如图所示：

## Slide 18
二、 家庭电路故障分析
例2 （2019·广东）如图5为家庭部分电路示意图，正常发光的电灯突然熄灭，检查保险丝发现完好，再用试电笔先后检测插座的两孔，氖管均发光. 由此判断电路故障的原因可能是（ ）
A． 插座短路
B． 进户的火线断路
C． 进户的零线断路
D． 电灯的灯丝断路
C

## Slide 19
【点拨2】
断路是指电路中某处断开，当电路出现断路时，电路中没有电流通过，用电器不工作，而实际上开关断开、连接处接触不良、用电器损坏等因素均会造成断路. 短路是指导线直接连接火线与零线，短路会造成电流过大而烧断保险丝，使整个电路断路.

## Slide 20
变式拓展2：（1）（2019·常德）如图6所示，闭合开关S后，发现电灯L不亮，且保险丝没有熔断. 某同学用试电笔测试如图6的A、B、C、D四处，发现A、C、D这三处都能使试电笔的氖管发光，而B处不发光. 那么可以判定故障是（ ）
A． 火线和零线短路
B． 电线AC段某处断路
C． 电线BD段某处断路
D． 电灯L短路
C

## Slide 21
（2）电工师傅常用一只额定电压为220V的灯泡L0（检验灯泡）取代保险丝来检查新安装的照明电路中每个支路的情况，如图7所示. 当S闭合后，再分别闭合S1、S2、S3（每次只能闭合其中之一）时，可能出现以下三种情况，试判断（选填“短路”“断路”或“正常”）：
①L0不亮，说明该支路 .
②L0正常发光，说明该支路 .
③L0发光呈暗红色，说明该支路 .
断路
短路
正常

## Slide 22
  回归课本
1.（2015·广东）如图8所示，甲是插线板，请将乙图的内部电路连接完整. 要求：在开关断开时插线板上的指示灯不发光，插孔不能提供工作电压；在开关闭合时指示灯发光，插孔可提供工作电压；若指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供工作电压.
如图所示:

## Slide 23
2.（2017·枣庄）电工师傅维修电路有时需要带电操作，如图，以下操作不会发生触电事故的是（ ）
B

## Slide 24
3.（2019·龙东）下列现象符合安全用电原则的是（ ）
B

## Slide 25
  课堂精练
1.在家庭电路中，从进户线起连接顺序正确的是（ ）
A． 闸刀开关 、电能表、保险盒、插座
B． 闸刀开关、电能表、插座、保险盒
C． 电能表、闸刀开关、保险盒、插座
D． 电能表 、保险盒、闸刀开关、插座
考点一 家庭电路
C

## Slide 26
2.（2019·攀枝花）如图9是家庭电路正常工作的一部分. 下列说法正确的是（ ）
A． 导线B与大地之间的电压为220V
B． 保险丝能在有人触电时自动切断电路
C． 电冰箱的插头插入三孔插座时，能使电冰箱的金属外壳接地
D． 闭合开关后测电笔先后插入
插座的左右插孔，氖管都发光
C

## Slide 27
3.（2019·烟台）利用试电笔可以方便地判断出照明电路中的火线和零线. 如图10所示的是使用试电笔的几种方法，其中正确的是（ ）
A. 只有（1）（2） B. 只有（2）（3）
C. 只有（3）（4） D. 只有（1）（4）
D

## Slide 28
4.（2019·武汉）如图11所示是某同学家常用的一个插线板. 他在使用中发现：插线板上的指示灯在开关断开时不发光，插孔不能提供工作电压；而在开关闭合时指示灯发光，插孔可以提供工作电压；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供工作电压. 下图中，插线板电路连接符合上述现象及安全用电要求的是（ ）
C

## Slide 29
5.（2019·潍坊）在如图12所示家庭电路中，将插头插入插座，打开电视，电视不工作；闭合开关，灯泡不亮；保持开关闭合，拔出插头，将测电笔分别插入插座两孔时氖管均发光. 若电路中只有一处故障，则故障可能是（ ）
A． 零线上保险丝烧断
B． 火线上保险丝烧断
C． 灯丝烧断
D． 插座短路
A

## Slide 30
6.（2019·随州）随州市洛阳镇洛畈村在自来水开通之前，陈大爷家从水井里抽水供自家饮用. 有段时间出现抽水故障，维修电工了解到：水井内有抽水泵（主要部件为电动机），原来可以正常工作，井水温度也正常；自从水泵坏了之后，开关S就一直断开，但井水温度从此偏高. 电工检测发现：开关处确实断开，但水泵和井水都带电. 由此可知. 陈家抽水电路的实际连接方式为下图中的（ ）
B

## Slide 31
7.（2019·广安）下列情况会造成家庭电路中的“空气开关”自动“跳闸”的是（ ）
A． 开关中的两个线头相碰
B． 双孔插座中的两个线头相碰
C． 灯泡灯丝断了
D． 插头和插座接触不良
B
考点二 家庭电路中电流过大的原因及危害

## Slide 32
8.（2018·十堰）在家庭电路中，各用电器之间是
（选填“串联”或“并联”）连接的. 星期天小天在家里正开着空调上网查资料，当妈妈做饭时把电热水壶插头插进插座时，空气开关立刻“跳闸”，小天分析其原因可能是电热水壶插头内部 ，也可能是家里电路中用电器总功率 .
并联
短路
过大

## Slide 33
9. （2019·无锡）如图13所示，在接线柱间接入熔丝和铜丝，熔丝电阻大于铜丝. 接通电源，闭合开关S，依次闭合各小灯泡支路的开关，可以看到电流表的示数逐渐增大；再闭合电炉丝支路的开关时，会发现熔丝被熔断. 下列说法正确的是（ ）

## Slide 34
①实验说明电路超负荷运行会引起安全事故
②实验中通过熔丝的电流大于铜丝
③通电相同的时间，熔丝所产生的热量多于铜丝
④随着支路开关依次闭合，熔丝最终熔断说明电流通过导体产生的热量与电流强度有关
A． 只有①② B． 只有①③④
C． 只有②③④ D． ①②③④都正确
B

## Slide 35
10.（2019·徐州）下列家庭用电的做法正确的是（ ）
考点三 安全用电
D

## Slide 36
11.（2019·临沂）在全国中小学安全教育平台中，安全用电常识是其中一项重要的教育内容. 下列做法符合安全用电要求的是（ ）
A． 用铜丝替代保险丝
B． 更换灯泡时断开电源开关
C． 开关接在灯泡和零线之间
D． 使用测电笔时手接触笔尖金属体
B

## Slide 37
12.（2018·绵阳）如图14所示，甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线；乙站在地上一只手接触到零线；丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线. 此时，丁站在地面上用手去拉丙. 则（ ）
A. 甲、乙都会触电 B. 甲、丙都会触电
C. 乙、丁都会触电 D. 丙、丁都会触电
D

## Slide 38
13.（2014·广东）请用笔画线代替导线在图15中连接家庭电路． 要求开关控制螺口灯泡，三孔插座直接接入电路．
如图所示：
考点四 家庭电路的连接

## Slide 39
14.（2018·广东）如图16所示，①请将图中“光控开关”“声控开关”和灯泡用笔画线代替导线完成楼道灯自动控制电路，要求在光线较暗且有声音时才亮；②安装一个不受开关控制的三孔插座.
如图所示：

## Slide 40
15.（2018·眉山）投影仪灯泡功率很大，所以需要风扇散热，使用后，应先关闭灯泡L，再关闭风扇M；请用笔画线表示导线在如图17中把电路连接完整，要求实现：先断开开关S1，灯泡熄灭，风扇继续转动，再断开开关S2，风扇才停止转动：若只闭合开关S1，灯泡不亮.
如图所示：