## Slide 1
八年级 下册
教科版初中物理
第十一章 机械与功
第4节 机械效率

## Slide 2
1
课堂导入
复习思考
观察思考
1.功的原理的内容？
使用任何机械都不能省功。
2. 实际中，直接用手做的功和使用机械做的功一样多吗？
给机械加润滑油
给机械加润滑油，起什么作用？

## Slide 3
2
课堂活动
一、有用功和额外功
观察
做功的不同办法
小明和小聪要把重100N的沙子运上三楼。在图中画了三种办法，哪种办法最好，哪种办法最不好，为什么？ 你会选择哪种方法？

## Slide 4
分析图中的三种办法，每种方法中人需做几部分功？
1.有用功( W有用):
为了达到目的,人们必须做的对人们有用的功.
这三种方法的目的都是要运沙子上楼，因此无论采取哪种办法都必须做的有用功：把100N的沙子提高6m所做的功。
W有用=G沙子.h=100N×6m=600J
2.额外功(W额外) :人们并不需要但为了达到目的又不得不做的功.
方法1中：还需要把沙子装在桶里，所以在提沙子的同时还需要把桶提上去，还必须克服自身的重力走上去，因此必须克服桶的重力和自身的重力做功。

## Slide 5
W1额外=G人+G桶).h =(400+20)N×6m=2520J
方法2中：还需克服桶的重力、动滑轮的重力以及滑轮与轴之间的摩擦力做功。摩擦忽略不计：
W2额外=G桶+G滑轮).h =(20+10)N×6m=180J
方法3：中提沙子的同时，还必须克服袋子的重力、动滑轮的重力、以及滑轮与轴之间的摩擦力做功；摩擦忽略不计：
W3额外=G口袋+G滑轮).h =(5+10)N×6m=90J

## Slide 6
3.总功（W总）：有用功跟额外功的总和叫总功。
W总=W有+W额
计算三种方法需要做的有用功、额外功和总功
做功方式 | 有用功 | 额外功 | 总功
桶状，手提上楼 | 100N×6m | (400+20)N×6m | 3120J
桶状，动滑轮吊运 | 100N×6m | (20+10)N×6m | 780J
袋装，动滑轮吊运 | 100N×6m | (5+10)N×6m | 690J
由数据可知，第3种方法做的额外功最少，选择第3种方法最好。
我们一定都希望额外功越少越好。

## Slide 7
二、机械效率
1.定义：有用功跟总功的比值叫做机械效率。
2.公式：
3.意义：
表示机械做功时，有用功在总功中所占的比例，是机械性能的重要指标。
4.因为 W有用 < W总 ，所以， η < 1。
机械效率一般用百分数表示，没有单位

## Slide 8
活动
计算机械效率
在图11-4-2的三种不同做功方式中，我们已经计算出有用功、额外功和总功。下面来算算三种不同方式的机械效率。

## Slide 9
5.一些机械的机械效率
柴油机:28%～40%
起重机:40%～50%
抽水机:60%～80%
6.怎样才能提高机械的效率
减少额外功
改进结构，使其合理、轻巧
经常保养、定时润滑，减小摩擦

## Slide 10
有用功总小于总功，所以机械效率总小于1
看看刚才的数据，思考机械效率会大于１吗？为什么？
实验探究
实验原理
实验器材
测量滑轮组机械效率
测量的物理量
G ---- 物体的重力
h ---- 物体升高的高度
F ---- 绳子自由端的拉力
s ---- 绳子自由端移动的距离
刻度尺、弹簧测力计、钩码、铁架台、“一定一动”的滑轮组、“二定二动”的滑轮组和长约2 m的细绳．

## Slide 11
1.测出钩码的重力G，并记录表中
2.先后按如图所示的三种情况，将实验器材安装好。
3.匀速拉动弹簧测力计，使钩码G匀速上升，读出弹簧测力计所示拉力F的值 ，从刻度尺读出钩码升高的距离h和绳子自由端移动的距离S，记录数据在表格中。
实验步骤

## Slide 12
滑轮组 | 钩码重/N | 钩码上升高度/m | 有用功/J | 弹簧测力计示数/N | 绳子自由端移动距离/m | 总功/J | 机械 效率
（a） | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.12 | 83%
（b） | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.15 | 67%
（c） | 1.5 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | 0.5 | 0.20 | 75%
实验记录表
注意事项：
在提升钩码的过程中，要竖直向上，匀速提升钩码。

## Slide 13
(2).b、c为同一个滑轮组,挂的钩码数量不同时，它的机械效率有什么变化？
b、c为同一个滑轮组， c装置挂的钩码质量越大，机械效率越高。因为提起的物体越重，做的有用功越多，机械效率越大。
分析讨论
(1).a、b两个滑轮组,挂的钩码数量相同时,机械效率有什么不相同？
a、b两个装置，提起相同的物重，做相同的有用功，但b装置动滑轮多，需要做的额外功多，机械效率低。

## Slide 14
实验结论
(1)物重：同一个滑轮组，提起的物体越重，机械效率越高。
影响滑轮组机械效率的因素：
(2)动滑轮重：提起的物重一样，动滑轮越重，机械效率越低。
(3)摩擦（轮与轴及轮与绳之间）、绳重。
减小摩擦可以减少额外功，提高机械效率。 如：加强机械运动部位的润滑、采用轻质细绳

## Slide 15
3
课堂小结
本堂重点：会利用公式η=W有/W总进行有关计算。
本堂难点：影响机械效率大小的因素，提高机械效率的方法。

## Slide 16
典例分析
4
考点一：机械效率的计算
【典型例题1】
(2019 云南)如图所示,工人用滑轮组将重为600N的建筑材料以0.3m/s的速度匀速竖直提升。人对绳子自由端的拉力F=375N,滑轮组的机械效率为 ,拉力F的功率为 。
80％
225

## Slide 17
【迁移训练1】
（2019重庆A）用图的滑轮组将一个重为180 N的物体沿竖直方向在10 s内匀速提升2 m，所用的拉力为100 N，10 s内拉力F的功率为________W，该滑轮组的机械效率为________%。
60
60

## Slide 18
【典型例题2】
考点二：测量滑轮组的机械效率
（2019 青岛）测量滑轮组的机械效率实验装置和数据记录如下：
①第 4 次实验测得的机械效率为 。
②分析表中数据可得：利用相同的滑轮组提升同一物体，物体上升的高度不同，滑轮组的机械效率 ；提升不同的物体，物体的重力越大，滑轮组的机械效率越 。
83.3％
相同
大

## Slide 19
【迁移训练2】
（2019 烟台）在探究“影响滑轮组机械效率高低的因素”时，同学们提出了下列猜想:
（1）滑轮组机械效率高低可能与动滑轮重有关；
（2）滑轮组机械效率高低可能与被提升的物重有关；
（3）滑轮组机械效率高低可能与物体提升高度有关；
（4）滑轮组机械效率高低可能与承重绳子股数有关。
小明同学设计了如图所示的两个滑轮组，进行对比实验来验证提出的猜想，则该实验验证的猜想是（ ）
A.（1） B.（2） C.（3） D.（4）
B