## Slide 1
观察与思考：
取两个相同的验电器A和B，使A带电、B不带电。
用带绝缘柄的金属棒把A和B连接起来，可以看到A的金属箔张开的角度减小，B的金属箔张开，最后两个验电器金属箔张开的角度相同。
为什么会发生这种现象？

## Slide 2
11.4 电流

## Slide 3
一、电流
电流类比水流
水流通过水轮机，能使水轮机转动起来，与此类似，灯泡为什么会发光？就是因为有电流流过灯丝。

## Slide 4
一、电流
1.自由电子：
原子中离原子核最远的一些电子可以摆脱原子核的束缚，在整个金属中自由移动，这类电子叫作自由电子。
2.自由电荷：
可以自由运动的电荷。
（金属导体中的自由电荷就是自由电子）

## Slide 5
一、电流
1.电流：
在电源的作用下可使自由电荷定向移动，自由电荷的定向移动就形成了电流。
2.电流的方向：
人们规定：正电荷定向移动的方向为电流的方向。
注意：在一个闭合电路中，电流从电源的正极流出，经过用电器，流向电源的负极。
3.电路中有持续电流条件：
电源、通路

## Slide 6
一、电流
增加电池数灯泡会变亮，说明电流有强弱之分。

## Slide 7
一、电流
1.电流：表示电流强弱的物理量，符号I
2.单位：安培，简称安；符号A
毫安(mA)、微安（µA）
3.电流单位换算关系：
1A＝1000mA 1mA＝1000µA

## Slide 8: 练习单位换算：
1.2 A= mA= μ A
0.06 A= μ A
500 mA= A
1.5x103 μ A = A= mA
1.2x103
1.2x106
6x104
0.5
1.5
1.5 x10-3

## Slide 9
一、电流
一些用电器或电路中的电流值
计算器中的电流 | 约 | 100 µA
半导体收音机电源的电流 | 约 | 50mA
手电筒中的电流 | 约 | 200mA
房间灯泡中的电流 | 约 | 0.2A
家用电冰箱的电流 | 约 | 1A
家用空调的电流 | 约 | 5A
雷电电流 | 可达 | 200000A

## Slide 10
手机：待机15~50mA
电冰箱 1A
电子表 1.5~2 μA
立式空调 5A
电饭煲 3.2~4.5A
高压输电 200A

## Slide 11
观察与思考：
增加电池数灯泡会变亮，说明电流有强弱之分。
那如何测量通过灯泡的电流大小呢？

## Slide 12
二、电流表
1.用途：测量电流大小的仪表。
2.电流表在电路中的符号：
A
(安培表)

## Slide 13
3.电流表的外部结构：
量程 | 0∽0.6A
每一大格 | 0.2A
每一小格 | 0.02A
量程 | 0∽3A
每一大格 | 1A
每一小格 | 0.1A
5倍

## Slide 14
（1）首先，观察电流表所选用的接线柱，确认所使用的量程。
（2）其次，确认分度值。
（3）读数时，视线应与表盘垂直。
（4）最后读出电流值，带单位。
4.电流表的读数

## Slide 15
4.电流表的读数

## Slide 16
1.使用前要调零
2.电流“正入负出”
3.电流表必须串联接入电路，电流表不允许不经过用电器直接接在电源两端
4.选择合适量程，被测电流大小不能超过电流表的量程。（可采用“试触”的方法选择合适的量程）
旋转调零旋钮
5.电流表的使用：
注：电流表电阻很小，可当作导线。

## Slide 17
1、电流表指针左偏：
电流表正负接线柱接反。
2、电流表指针偏到最右端：
电流表量程选小了。
3、电流表指针右偏很小：
电流表量程选大了，为了测量准确应换用小量程。
4、电流表读数相差5倍：
错将小量程电流读成大量程。
6.电流表的常见故障：

## Slide 18
练一练
1.用电流表测量通过灯L1的电流，下图所示的电路中正确的是（ ）
C

## Slide 19
2.甲、乙、丙三位同学在做“用电流表测电流”的实验中，闭合开关前，电流表指针均指在零刻度处，当闭合开关试触时，发现电流表指针摆动分别出现了如图甲、乙、丙所示的三种情况。请在下面的横线上写出他们在使用电流表时存在问题： 甲同学： ；乙同学： ； 丙同学： 。
练一练
正负接线柱接反了
选择的量程太大了
选择的量程太小了

## Slide 20
①
②
电流表接在这个电路的不同位置，两次电流表的示数有什么关系？
三、探究串联电路中电流的关系
S
L
A
S
L
A

## Slide 21
三、探究串联电路中电流的关系
猜想：
流过A、B、C各点的电流大小可能存在什么关系？
S
L2
A
B
C
L1

## Slide 22
三、探究串联电路中电流的关系
结论：
串联电路中的电流处处相等。
次数 | A点电流IA/A | B点电流IB/A | C点电流IC/A
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 

## Slide 23
四、探究并联电路中电流的关系
猜想：
流过A、B、C各点的电流大小可能存在什么关系？
L1
L2
L1
A
B
C

## Slide 24
四、探究并联电路中电流的关系
结论：
并联电路中，干路上的电流等于各条支路的电流之和。
次数 | A点电流IA/A | B点电流IB/A | C点电流IC/A
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 

## Slide 25
1．串联电路电流的特点
串联电路中各处的电流相等．即：I＝I1＝I2＝…＝In.
2．并联电路电流的特点
并联电路干路中的电流等于各支路的电流之和．
即：I＝I1＋I2＋…＋In.
3．在探究串、并联电路的电流规律的实验中的注意事项
(1)连接电路时，开关应断开．
(2)电流表应串联在被测电路中．
及时巩固
夯实基础

## Slide 26
4．在“探究串联电路中各处电流的关系”实验中，某同学用电流表分别测出A、B、C三处的电流大小，如图所示．为了进一步探究A、B、C三处的电流大小关系，他下一步的操作应该是____________________________，这样做的目的是__________________.
换用不同规格灯泡多次测量
得出普遍性结论
换用不同规格灯泡多次测量
得出普遍性结论

## Slide 27
小结：
1.电流 I （1）自由电荷的定向移动形成电流。
（2）电流的方向：正电荷定向移动的方向为电流的方向。
（3）电流的单位：国际单位：安培，符号A。
常用单位：毫安mA，微安μA。
（4）常见的电流值
2.电流的测量：电流表
（1）会选；（2）会接——串联；（3）会读。
3.串、并联电路中电流的关系
A

## Slide 28
课堂练习
1.电灯L1和L2并联接入电路，通过它们的电流分别为I1和I2，干路中的电流为I，则（ ）
A．I1 > I B．I2 > I
C．I1 + I2 > I D．I = I1 + I2
D

## Slide 29
课堂练习
2.在下图所示的几种电路中，电流表只测L2电流的是（ ）
A
L1
L2
A
B
L1
L2
A
A
L2
L1
C
L2
A
L1
D
B

## Slide 30
课堂练习
3.如图所示，当开关S闭合时，将发生的现象是 （ ）
A．灯可能被烧坏
B．电流表可能被烧坏
C．灯和电流表都可能被烧坏
D．不发生任何事故
S
A
B

## Slide 31
4.将下列元件按要求连接起来，并画出电路图。
要求：
1)L1和L2并联
2)开关S控制整个电路
3)电流表A1测干路电流
4)电流表A2测灯L2的电流
－
＋
A1
L1
L2
－
＋
A2
S
＋
－
练一练

## Slide 32
练一练
I1＝I2＝I3
I1＝I2＋I3