## Slide 1
人教版物理 第十五章
第2节 电流和电路
共2课时

## Slide 2
学习目标
2.通过实验认识断路、通路、短路，知道电路的组成。
02
1.知道电流的形成条件，知道电流方向的规定。
01
03
3.认识电源和用电器。
04
4.能用电路元件符号画简单的电路图，能连接简单的电路。

## Slide 3: 还记得吗？
实验：
验电器A的金属箔张开的角度减小，B的金属箔由闭合变为张开。
用金属棒连接两验电器
A
B
实验现象
实验分析
验电器B上也带了电。有一部分电荷通过金属棒从A移动到了B，电荷发生了定向移动。

## Slide 4: 还记得吗？
实验：
电荷在金属导体中做了定向移动，但这种定向移动瞬间就结束了。
用金属棒连接两验电器
A
B
实验分析
实际中点亮的小灯泡能 持续发光，是因为有电荷不断地流过小灯泡。
那么，怎样才能使电荷不断地流过小灯泡呢？

## Slide 5: 你有办法吗？
怎样使小灯泡持续发光？
想想做做
提示：
不能把电池的两端用导线直接连在一起。

## Slide 6: 你有办法吗？
想想做做
怎样使小电扇持续转动？

## Slide 7: 一、电流
1．电流的形成：电荷的定向移动形成电流
闭合开关，小灯泡持续发光，表明有电荷持续流过小灯泡。电荷的定向移动形成电流。

## Slide 8: 一、电流
电流方向
1.正电荷定向移动的方向规定为电流的方向。
2.负电荷定向移动的反方向规定为电流的方向。
3.在电源外部，电流的方向是从电源正极经过用电器流向负极的。

## Slide 9: 一、电流
各种发光二极管

## Slide 10: 一、电流
正极
负极
想想做做
发光二极管也叫LED，具有单向导电性。
利用发光二极管判断电流方向

## Slide 11: 二、电路的构成
电源
导线
用电器
开关
1．电路的组成
由电源、用电器、导线、开关组成的电流可以流过的路径叫做电路。

## Slide 12: 二、电路的构成
干电池
纽扣电池
蓄电池
太阳能电池
锂电池
学生电源
燃料电池
发电机
各种电源

## Slide 13: 二、电路的构成
电视机
电冰箱
洗衣机
电风扇
台灯
微波炉
电脑
电烤箱
各种用电器

## Slide 14: 二、电路的构成
按钮开关
接线开关
单刀开关
空气开关
声控开关
光控开关
感应开关
温控开关
各种开关

## Slide 15: 二、电路的构成
只有电路闭合时，电路中才有电流。
电路构成
电 源：
提供电能
用电器：
消耗电能
导 线：
传输电能
开 关：
控制电路

## Slide 16: 三、电路图
图1
图2
熔断器
发热器
保温指示灯
加热指示灯
图3
图2是电饭锅下面的电路。是不是眼花缭乱？

## Slide 17: 三、电路图
元件符号

## Slide 18: 三、电路图
用符号表示电路连接的图，叫做电路图。

## Slide 19: 三、电路图
请画出以下电路的电路图。
M

## Slide 20: 四、通路 断路 短路
处处连通，用电器能够工作的电路。
通路

## Slide 21: 四、通路 断路 短路
某处被断开，没有电流通过的电路。
断路
可能是导线断了、灯泡坏了、接线柱导线松动等。

## Slide 22: 四、通路 断路 短路
直接用导线将电源正负极相连的电路。
短路
电源短路时会损坏电源，甚至引起火灾！

## Slide 23: 火灾

## Slide 24: 四、通路 断路 短路
用电器两端被导线直接连通，这种情况叫用电器被短接。
短路
实验现象表明，小灯泡被短接而熄灭，电流流经外加导线而绕过了小灯泡。

## Slide 25: 课堂巩固
1.下列说法中正确的是（ ）
  A.用导线把开关、电灯等用电器连接起来就组成了一个完整的电路
  B.电源是电路中供电的装置
  C.干电池、蓄电池、发电机、电动机都是电源
  D.用手电筒时，电流方向是由电池的负极经灯泡流向正极
B

## Slide 26: 课堂巩固
2.电荷的_________形成电流，把___电荷定向移动的方向规定为电流方向。金属导体中的电流方向跟它内部的自由电子的定向移动方向_____。在电源外部，电流方向是由电源的___极流向____极.
定向移动
正
相反
正
负

## Slide 27
3．请分析如下电路图，指出连错的导线，并改正。

## Slide 28
4．请分析如下电路图，指出连错的导线，并改正。

## Slide 29
5．请根据电铃的电路图，用画笔代替导线，连接相应的电路。

## Slide 30: 课堂小结
电荷的定向移动
正电荷定向移动的方向规定为电流的方向
发光二极管具有单向导电性
电流和电路
电流
只有电路闭合时，电路中才有电流。

## Slide 31: 课堂小结
用符号表示电路连接的图，叫做电路图。
电流和电路
电路图
电路的三种状态
通路、断路、短路