## Slide 1
人教版物理 第十五章
第4节 串、并联电路中电流的规律

## Slide 2
学习目标
2.在探究串、并联电路的电流规律的过程中，体验科学探究的步骤、方法和态度。
02
1.会正确使用电流表测量串联电路和并联电路中的电流。
01
03
3.会运用串、并联电路的电流规律解决简单的问题。

## Slide 3: 还记得吗？
实验
还记得上节课做过的实验吗？
电流表接在这个简单电路的不同位置，两次电流表的示数有什么关系？
S
L
A
S
L
A

## Slide 4: 想一想
实验
用电器串联或并联时，流过各用电器的电流有怎样的关系呢？
L2
L1
L1
S
L2

## Slide 5: 一、串联电路的电流规律
串联电路的电流规律
实验探究1
S
L2
A
B
C
L1
S
L2
L1
A
测量A点电流
猜想：
流过A、B、C各点的电流大小可能存在什么关系？

## Slide 6: 一、串联电路的电流规律
1．设计实验电路；
2．根据电路图连接电路；
3．进行测量，将测量数据记录在表格中；
4．换上另外两个规格不同的小灯泡，再次实验。
L2
L1
实验步骤

## Slide 7: 一、串联电路的电流规律
次数 | A点电流IA/A | B点电流IB/A | C点电流IC/A
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
实验数据
实验结论：
串联电路中，电流处处相等。
IA =IB + IC

## Slide 8: 二、并联电路的电流规律
L1
L2
L1
A
B
C
猜想：
流过A、B、C各点的电流大小可能存在什么关系？
并联电路的电流规律
实验探究2

## Slide 9: 二、并联电路的电流规律
1．设计实验电路；
2．根据电路图连接电路；
3．进行测量，将测量数据记录在表格中；
4．换上另外两个规格不同的小灯泡，再次实验。
L2
L1
实验步骤：

## Slide 10: 二、并联电路的电流规律
次数 | A点电流IA/A | B点电流IB/A | C点电流IC/A
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
实验数据
实验结论：
并联电路中，干路电流等于各支路电流之和。
IC =IA + IB

## Slide 11: 课堂巩固
1．如图所示，小阳用电流表探究串联电路中的电流关系，他分别用电流表测电路中A、B、C三处的电流，得知IA＝0.2 A，则IB＝_______，IC＝_______。
0.2 A
0.2 A
A
B
C
L1
L2

## Slide 12: 课堂巩固
2．如图所示电路图，电流表A1的示数为0.9 A，
A3的示数为0.4 A，则通过L1的电流是 ______，通过L2的电流是______，通过干路的电流是______。
0.4 A
0.9 A
0.5 A
L1
L2
A1
A3
A2

## Slide 13: 课堂巩固
3．在图所示的电路中，电流表A1的示数为
1.2 A，电流表A2的示数为0.5 A。求：通过灯泡L1的电流I1和通过灯泡L2的电流I2。
L2
L1
A2
A1

## Slide 14: 课堂巩固
4．如图，把两个灯泡串联后接到电源上，合上开关S后，发现L1比L2亮，设通过灯泡L1的电流为I1，通过灯泡L2的电流为I2，则 I1________I2 （选填“＞”、“＜”或“=”）。若工作过程中灯泡L1突然烧坏，则灯泡L2_____（选填“仍亮”或“不亮”）。
L1
L2
=
不亮

## Slide 15: 课堂小结
串、并联电路中电流的规律
串联电路电路的规律
串联电路电路的规律
并联电路中，干路电流等于各支路电流之和。
I＝I1＋I2
串联电路中，电流处处相等。
I＝I1＝I2