## Slide 1: 第十二章 简单机械
第1节 杠杆
Notes: ppt中的视频可正常播放，动画请静音播放

## Slide 2
能识别出杠杆，并能准确找出支点、动力、阻力、动力臂、阻力臂；
通过实验探究，能得出杠杆的平衡条件，并能利用杠杆的平衡条件进行相关计算；
能对杠杆进行分类，并能根据实际需要选择合适的杠杆。
学习目标
重、难点
知识讲解
新课引入
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸

## Slide 3
知识讲解
新课引入
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
跷跷板、撬棒和船桨在使用时，有什么共同特点？
它们工作时，能绕一个固定点转动。

## Slide 4
新课引入
知识讲解
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
在力的作用下，能绕固定点转动的硬棒，叫做杠杆。
o
支点：杠杆可以绕其转动的点O。
F1
动力：使杠杆转动的力F1。
F2
阻力：阻碍杠杆转动的力F2。
l1
动力臂：从支点O 到动力F1作用线的距离l1。
l2
阻力臂：从支点O 到阻力F2作用线的距离l2。
杠杆

## Slide 5
课堂小结
新课引入
知识讲解
实验探究
随堂练习
布置作业
拓展延伸
杠杆平衡：杠杆在动力和阻力作用下静止时。
杠杆在满足什么条件时才会平衡？
杠杆的平衡条件

## Slide 6
课堂小结
新课引入
知识讲解
实验探究
随堂练习
布置作业
拓展延伸
探究杠杆的平衡条件
实验操作：
（1）调节平衡螺母，使杠杆水平平衡。
消除杠杆自身重力对实验的影响；
保证力臂沿杠杆，便于测量。
实验

## Slide 7
课堂小结
新课引入
知识讲解
实验探究
随堂练习
布置作业
拓展延伸
探究杠杆的平衡条件
（2）杠杆两端挂上不同数量的钩码，移动钩码的位置，使杠杆水平平衡。将动力F1、阻力F2、动力臂l1、阻力臂l2记录表格中。
（3）改变阻力和阻力臂的大小，相应调节动力和动力臂的大小，再做几次实验。
实验

## Slide 8
课堂小结
新课引入
知识讲解
实验探究
随堂练习
布置作业
拓展延伸
次数 | 动力 F1/N | 阻力 F2/N | 动力臂l1/m | 阻力臂l2/m
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
6 |  |  |  | 
实验表格：
实验结论：
杠杆平衡时，动力×动力臂=阻力×阻力臂。

## Slide 9
新课引入
知识讲解
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
生活中的杠杆
利用瓶起子起开瓶盖时，它的动力臂和阻力臂，哪个更长呢？我们在使用时，是省力了？还是费力了呢？
分析
省力杠杆：
动力臂大于阻力臂，
动力小于阻力。
O
F1
F2
l1
l2

## Slide 10
新课引入
知识讲解
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
生活中的杠杆
利用钓鱼竿钓鱼时，它的动力臂和阻力臂，哪个更长呢？我们在使用时，是省力了？还是费力了呢？
分析
费力杠杆：
动力臂小于阻力臂，
动力大于阻力。
O
F1
F2
l1
l2

## Slide 11
新课引入
知识讲解
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
生活中的杠杆
分析
等臂杠杆：
动力臂等于阻力臂，
动力等于阻力。
利用天平测量物体质量时，它的动力臂和阻力臂，哪个更长呢？我们在使用时，是省力了？还是费力了呢？
O
F2
F1
l2
l1

## Slide 12
新课引入
知识讲解
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
生活中的杠杆
钳子
镊子
跷跷板
费力杠杆：动力臂小于阻力臂，费力省距离
省力杠杆：动力臂大于阻力臂，省力费距离
等臂杠杆：动力臂等于阻力臂，不省力不费力，
不省距离不费距离

## Slide 13
新课引入
随堂练习
实验探究
知识讲解
课堂小结
布置作业
拓展延伸
下图所示的用具中，在使用时属于费力杠杠的是（ ）
A
食品夹
A
裁纸刀
B
钳子
C
核桃夹
D
A. 费力杠杆
B. 省力杠杆
C. 省力杠杆
D. 省力杠杆
解析

## Slide 14
新课引入
随堂练习
实验探究
知识讲解
课堂小结
布置作业
拓展延伸
一根粗细均匀的木棒重500 N，使其一端着地，求:抬起另一端所需最小的力有多大？
G = 100 N
O
F
由题意知，要求最小力需使动力臂最大，即全部杆长。所以，动力臂与阻力臂的比值为L1: L2=2:1，
答：所需最小的力为50N。
解析
L1
L2
根据杠杆平衡条件F L1= G L2
G L2
L1
100N ×1
2
F=
=
=50N

## Slide 15
在力的作用下，能绕固定点转动的硬棒，叫做杠杆。
杠杆平衡
条件
定义
生活中的杠杆
杠杆
省力杠杆
等臂杠杆
费力杠杆
新课引入
课堂小结
实验探究
知识讲解
随堂练习
布置作业
拓展延伸
动力×动力臂=阻力×阻力臂

## Slide 16
拓展延伸
布置作业
新课引入
实验探究
知识讲解
随堂练习
课堂小结
下图为指甲剪的示意图，它有几个杠杆？分别是省力杠杆，还是费力杠杆？
F1
F2
O
A
B
分析
杠杆AOB
动力：F1
阻力：F2
动力臂>阻力臂
省力杠杆

## Slide 17
拓展延伸
布置作业
新课引入
实验探究
知识讲解
随堂练习
课堂小结
下图为指甲剪的示意图，它有几个杠杆？分别是省力杠杆，还是费力杠杆？
F1
F2
O
C
D
分析
杠杆CDO
动力：F1
阻力：F2
动力臂<阻力臂
费力杠杆

## Slide 18
拓展延伸
布置作业
新课引入
实验探究
知识讲解
随堂练习
课堂小结
下图为指甲剪的示意图，它有几个杠杆？分别是省力杠杆，还是费力杠杆？
F1
F2
O
E
G
分析
杠杆EGO
动力：F1
阻力：F2
动力臂<阻力臂
费力杠杆

## Slide 19
布置作业
新课引入
实验探究
知识讲解
随堂练习
课堂小结
拓展延伸
作业：
月 日

## Slide 20
再 见