## Slide 1
北师大版（新教材）物理9年级全一册精做课件
11.4.2串、并联电路中电流的关系
第十一章 电路、电流和电压
授课教师： Home .
班 级： 九年级（---）班 .
时 间： .

## Slide 2
学会用串、并联电路中的电流规律解决简单的问题。
02
知道串、并联电路中的电流规律。
01

## Slide 3
小彩灯是如何连接的?你知道通过它们的电流有什么样的特点吗?
观察与思考

## Slide 4
S
L2
A
B
C
L1
流过A、B、C、D各点的电流大小可能存在什么关系？
探究串联电路中电流的关系
猜 想
D

## Slide 5
1．设计实验电路；
2．根据电路图连接电路；
3．进行测量，将测量数据记录在表格中；
4．换上另外两个规格不同的小灯泡，再次实验。
设计和进行实验
S
L2
A
B
C
L1
D

## Slide 6
次数 | A点电流IA | B点电流IB | C点电流IC | D点电流IC
第一次测量 | 0.3A | 0.3A | 0.3A | 0.3A
第二次测量 | 0.2A | 0.2A | 0.2A | 0.2A
第三次测量 | 0.15A | 0.15A | 0.15A | 0.15A
在串联电路中，电流处处相等。
分析结论：
收集数据与分析

## Slide 7
用如图所示电路探究串联电路中电流特点。关于实验，下列说法中正确的是（ ）
A．连接电路时开关应闭合
B．实验中L1和L2规格应相同
C．为得到普遍规律，应保持器材不变再实验两次
D．最好选用四个相同的电流表串联接入a、b、c、d处测量
练一练
D

## Slide 8
流过A、B、C、D各点的电流大小可能存在什么关系？
L1
L2
L1
A
B
C
探究并联电路中电流的关系
猜 想
D

## Slide 9
1．设计实验电路；
2．根据电路图连接电路；
3．进行测量，将测量数据记录在表格中；
4．换上另外两个规格不同的小灯泡，再次实验。
设计和进行实验
L1
L2
L1
A
B
C
D

## Slide 10
在并联电路中，通过干路的电流等于各支路电流之和。
次数 | A点电流IA/A | B点电流IB/A | C点电流IC/A | D点电流ID/A
1 | 0.28 | 0.22 | 0.46 | 0.46
2 | 0.22 | 0.26 | 0.48 | 0.48
3 | 0.32 | 0.24 | 0.56 | 0.56
收集数据与分析
分析结论：

## Slide 11
１．如图所示，电流表A2测的是 的电流，电流表A1测的是 的电流，A1和A2的读数分别为I1和I2，比较其大小，则I1 I2。
灯L1与L2并联
干路
灯L2
由并联电路中电流的规律可知，干路电流总比任一条支路的电流要大，所以I1＞I2。
＞
练一练

## Slide 12
２．如图所示，当开关闭合后，三个电流表的示数分别用I1、I2、I3表示，则它们的关系是（ ）
A．I1＞I2＞I3
B．I1＜I2＜I3
C．I1-I2=I3
D．I1=I2+I3
A1在干路测L1、L2、L3三条支路的总电流，所以I1最大。 A2测L2、L3两条支路的总电路，A3测L3的电流，所以I2＞I3，所以I1＞I2＞I3。
A
练一练

## Slide 13
知识点1
2
3
4
5
6
7
8
1
9
10
1. [原创题]小点同学在老师的指导下进行“探究串联电路电流规律”的实验。请你与他一起完成探究吧。
【实验思路】
(1)小点同学设计的电路图如图甲所示。
实验时常将电流表分别______联在电路A、B、C三处，测出三处电流的大小并记录在表格中。
(2)选择器材时，两个小灯泡的规格最好是________(填“相同”或“不相同”)的。
串联电路的电流规律
串
不相同

## Slide 14
【实验过程】
(3)根据电路图连接电路时开关要________，连接好电路后检查电路是否正确连接。
(4)闭合开关，电流表指针偏转如图乙所示。
其原因可能是__________________________。
(5)重新连接电路无误后，小点同学记录A、B、C三点电流表的示数，如表所示。
断开
电流表正、负接线柱接反
电流表的位置 | A | B | C
电流I/A | 0.3 | 0.3 | 0.3
2
3
4
5
6
7
8
1
9
10

## Slide 15
【实验结论】
(6)分析实验数据，得到串联电路中电流的规律：在串联电路中，______________________。
(7)老师提醒小点实验到此还未结束，接下来应该______________________________。
各处电流都相等
换用不同规格的小灯泡多次实验
电流表的位置 | A | B | C
电流I/A | 0.3 | 0.3 | 0.3
2
3
4
5
6
7
8
1
9
10

## Slide 16
2．2025年1月西安期末改编为了探究并联电路的电流规律，小明同学设计了如图甲所示的电路进行实验。
【实验思路】
可以用电流表分别测出并联电路中干路
电流和各支路电流，并将实验数据记录在表格中。
【实验过程】
(1)小明刚接好最后一根导线，电流表的指针就发生了偏转，原因是___________________________。
(2)图乙中电流表测量图甲中________(填“A”“B”或“C”)处电流。
连接电路时，开关没有断开
知识点2
并联电路的电流规律
A
2
3
4
5
6
7
8
1
9
10

## Slide 17
(3)图乙中移动一根导线就可以测量通过L2的电流，请你在移动的导线上画“×”，并用笔画线代替导线正确连接电路。
(4)某次小明用电流表测量C处电流，示数如图丙所示，
则电流表的示数为________A。
2
3
4
5
6
7
8
1
9
10
如图所示。
0.24

## Slide 18
(5)小明完成了一次测量后，接下来应该换用________(填“相同”或“不同”)规格的灯泡进行多次实验。得到的几次实验数据如表，分析数据，小明发现第2次的实验中有一个数据明显错误，造成错误的原因可能是________________________________；这个数据正确的记录应该是________A。
【实验结论】
(6)最终可得出实验的结论：
在并联电路中，
_____________________________。
不同
用小量程测量，而按大量程读数
0.20
次数 | IB/A | IC/A | IA/A
1 | 0.12 | 0.12 | 0.24
2 | 0.16 | 1.0 | 0.36
3 | 0.12 | 0.24 | 0.36
干路电流等于各支路电流之和
2
3
4
5
6
7
8
1
9
10

## Slide 19
3．如图所示，两灯串联，闭合开关发现L1比L2亮。关于两灯电流关系，正确的是( )
A．I1＞I2
B．I1＝I2
C．I1＜I2
D．无法确定
B
2
3
4
5
6
7
8
1
9
10

## Slide 20
4．[2025·连云港模拟改编]如图所示的为电路中使用的一个插线板的示意图。图中A线接入电路中，B线接音响，C线接一个舞台灯，两个用电器均正常工作时，A、B、C三处的电流分别为IA、IB、IC。则它们的大小关系正确的是( )
A．IA＝IB
B．IC＝IA＋IB
C．IA＝IB＋IC
D．IB＝IC
C
2
3
4
5
6
7
8
1
9
10

## Slide 21
5．在某电路中有两个完全相同的用电器，用电流表测量发现通过每个用电器的电流都相等，则这两个用电器的连接方式( )
A．一定是串联
B．一定是并联
C．可能是串联，也可能是并联
D．以上说法都不对
C
2
3
4
5
6
7
8
1
9
10

## Slide 22
6.[新考法]如图1所示的是电路中的一部分，已知流经小灯泡L1的电流为0.6 A，流经L2的电流为0.4 A，电流表的示数如图2所示，则下列判断正确的是( )
A．电流表的示数为0.2 A
B．小灯泡L1和小灯泡L2是并联的
C．小灯泡L1在干路上
D．如果将小灯泡L1拧下来，L2将熄灭
B
2
3
4
5
6
7
8
1
9
10

## Slide 23
7．[2025·西安模拟改编]小点买的一串节日彩灯由50只相同的小灯泡串联组成，接到电源上，50只小灯泡都发光，若通过第1只小灯泡的电流为200 mA，那么，通过电源的电流是________A。
0.2
2
3
4
5
6
7
8
1
9
10

## Slide 24
8．如图甲所示，闭合开关后灯L1、L2均正常发光，电流表A1、A2的示数都如图乙所示，通过L1的电流为________A，通过L2的电流为________A。
[变式]若在某一时刻小灯泡L1的灯丝突然烧断后熄灭，此时小灯泡L2_____(填“能”或“不能”)正常发光；电流表A1的示数______(填“变大”“变小”或“不变”)。
1.2
0.3
能
变小
2
3
4
5
6
7
8
1
9
10

## Slide 25
9.[中考趋势题 2025·合肥模拟改编]小点用图示电路研究“串联电路中电流的特点”时，发现灯L2较亮，灯L1较暗，电流表A2和A1的示数分别为0.18 A和0.16 A，他对这一现象的解释是：电流从电源正极出发，经过灯L2、灯L1，电流逐渐变小，所以灯L2较亮，灯L1较暗。小点的解释是________(填“正确”或“错误”)的。在不增加其他器材的条件下，能验证小点的解释是否正确的做法是
______________________________
____________________________。
错误
断开开关，更换L1和L2的位置，
再次闭合开关，观察两灯亮度
2
3
4
5
6
7
8
1
9
10

## Slide 26
 | 串联电路 | 并联电路
电流规律 | 电流处处相等 | 干路电流等于各支路电流之和
表达式 | I＝I1＝I2＝…＝In | I＝I1＋I2＋…＋In