## Slide 1
北师大版（新教材）物理9年级全一册精做课件
11.5.2串、并联电路中电压的关系
第十一章 电路、电流和电压
授课教师： Home .
班 级： 九年级（---）班 .
时 间： .

## Slide 2
能利用串、并联电路中电压的规律来分析相关的问题。
02
学会正确将电压表接入串、并联电路，并会画出相应的电路图。
01

## Slide 3
温故知新
1.电压：使电荷定向移动形成电流的原因，用 表示。
2.单位：国际单位： ，简称伏，用 表示；
常用单位：千伏（kV）和毫伏（mV）。
3.测量仪器：电压表。符号：
4.电压表的连接方法：（1） 联在电路中；
（2）电流 入 出；
（3）不超 ；
（4） 与电源直接相连。
V
U
伏特
V
并
正
负
量程
可以

## Slide 4
不同规格的两灯泡串联。闭合开关，两灯都能发光吗？
发光亮度一样吗？
2.串联电路电压会有什么关系？
1.为什么两灯的发光情况会不一样？
观察与思考

## Slide 5
串联电路中各用电器两端电压与总电压有什么关系？
串联电路中电压的关系
提出问题
猜想与假设
串联电路中电流处处相等。
猜想串联电路中电压也处处相等。

## Slide 6
实验电路图：
设计实验
实验器材：干电池、开关、规格不同的灯泡、电压表、导线若干。
L2
A
B
C
L1
注意：电压表要选择合适的量程

## Slide 7
1.调节电压表指针指零，检查器材；
2.断开开关，按照电路图连接电路，检查电路；
3.用电压表测量灯L1两端的电压，记为U1；
4.用电压表测量灯L2两端的电压，记为U2，测量灯L1、L2两端的总电压，记为U；
5.更换灯泡，重复步骤3、4。
实验步骤

## Slide 8
L1
L2
L1
L2
②测灯L2两端的电压
①测灯L1两端的电压
进行实验

## Slide 9
L2
L1
④测电源两端电压
③测串联电路两端电压
L1
L2
进行实验

## Slide 10
L1 两端的电压U1/ V | L2 两端的电压U2/ V | 电源两端的电压U'/ V
收集数据

## Slide 11
在串联电路中，电路两端的总电压等于各用电器两端的电压之和。
U=U1+U2
L2
L1
U
U1
U2
分析总结

## Slide 12
把几节电池串联起来组成电池组，用电压表分别测量每节电池两端的电压，然后测量这个电池组两端的电压。它们之间有什么关系？
电池组两端的电压等于每节电池电压之和。
想想做做

## Slide 13
如图所示，电源电压不变，闭合开关，电压表 V1的示数为6V，电压表 V2的示数为 3.6V。 那么下列说法中不正确的是（ ）
A. 电源电压为 6 V B. L1两端电压为 2.4V C. 将电压表 V2换成电流表，则 L1 亮，L2 不亮 D. 将电压表都换成电流表，则 L1与 L2 并联
将电压表都换成电流表，电路短路，不存在L1与 L2是否并联的问题
D
例题
V1
V2
L1
L2

## Slide 14
如图所示，三个相同的灯泡串联在电路中，S闭合时，V1的示数为24 V，V2的示数也为24 V，那么电源电压为（ ）
A.24 V
B.48 V
C.12 V
D.36 V
D
UL1=UL2=UL3
UL1+UL2=24V
UL2+UL3=24V
UL1=UL2=UL3=12V
U总=12V+12V+12V=36V
练一练
V1
V2
S
L1
L2
L3

## Slide 15
1.各支路两端的电压与电源两端电压的关系是怎样的？
2.与并联电路中的电流关系一样吗？
3.与串联电路中的电压关系一样吗？
并联电路中电压的关系
提出问题
猜想与假设
1.可能三个电压相等；2.可能电源电压等于各支路两端电压之和。

## Slide 16
注意：电压表要选择合适的量程
L1
L2
设计实验
实验电路图：
实验器材：干电池、开关、规格不同的灯泡、电压表、导线若干。

## Slide 17
1.调节电压表指针指零，检查器材；
2.断开开关，按照电路图连接电路，检查电路；
3.用电压表测量灯L1两端的电压，记为U1；
4.用电压表测量灯L2两端的电压，记为U2，测量灯L1、L2两端的总电压，记为U；
5.更换灯泡，重复步骤3、4。
实验步骤

## Slide 18
②测灯L2两端的电压
①测灯L1两端的电压
进行实验
L2
S
L1
S
L2
L1

## Slide 19
③ 测电源两端电压
进行实验
L2
S
L1

## Slide 20
收集数据
L1 两端的电压U1/ V | L2 两端的电压U2/ V | 电源两端的电压U'/ V

## Slide 21
在并联电路中，各支路两端的电压相等，与电路两端的总电压也相等。
U=U1=U2
L1
L2
U2
U1
分析总结

## Slide 22
知识点1 探究串、并联电路中电压的特点
1.［2024·广东］探究串联电路中电压的特点。
（1）根据如图甲所示的电路图，用笔画线代替导线将图乙
所示电路连接完整。
甲
乙

## Slide 23
如图所示

## Slide 24
（2）连接电路时，开关应处于______状态。正确连接电路
后，闭合开关，若灯断路，则 两端____（选填“有”或
“无”）电压。
断开
无

## Slide 25
丙
（3）用电压表分别测出电压、 和
。其中测 时，电压表的示数如图丙所
示，示数为____ 。接着更换不同规格的灯
泡并多次实验，数据记录见表。
1.2
实验序号 | 电压 | 电压 | 电压
1 |  | 1.7 | 2.9
2 | 1.3 | 1.6 | 2.9
3 | 1.1 | 1.8 | 2.9

## Slide 26
丙
①分析表中数据，得到初步结论：串联电路
两端的总电压等于各部分电路两端电压
_______。
之和

## Slide 27
②为使结论更具普遍性，小明将灯泡换成其他类型用电器并
多次实验。此外，还可以________________________。
改变电源电压并多次实验
丙
返回

## Slide 28
2.［2025·韶关期中］小金和小明在“探究并联电路中电压的
特点”实验中，实验电路如图甲所示。请你完成下列内容。
甲
乙
丙
丁
（1）灯和灯 应选用______（选填“相同”或“不同”）的规格。
不同

## Slide 29
（2）小金先按图甲所示电路图连接图乙所示的实物电路
（电压表尚未连接），如果直接闭合开关，将会出现___的
情况。（填字母）
C
A. 仅灯亮 B. 仅灯 亮
C. 两灯都不亮 D. 两灯都亮

## Slide 30
（3）①解决上述问题后，小金将电压表和小灯泡 ____联，
当闭合开关后，电压表出现了如图丙所示的情况，其原因可
能是__________________________。
并
电压表正、负接线柱接反了
②重新调整电压表，正确测出小灯泡 两端的电压，电压表
的示数如图丁，为____ 。

## Slide 31
③小金又分别用电压表测出 两端和电源两端的电压，发现
电压表示数都相等。由此他得到结论：并联电路中，各支路
两端的电压相等。小明认为该探究过程不够科学严谨，他们
下一步的操作最合理的是___。（填字母）
A
A. 更换不同规格的小灯泡，多次实验
B. 将小灯泡、 的位置交换，再次实验
C. 将电源两极对调，再次实验

## Slide 32
（4）根据正确的实验结论，小明发现教室的灯比楼梯的灯
亮，两灯分别对应的电压和的大小关系是 ___
（选填“ ”“”或“ ”） 。
返回

## Slide 33
知识点2 串、并联电路中电压特点的应用
3.从正在发光的手电筒中取下其中的一颗灯珠，发现另外两
颗灯珠都不发光了，灯珠之间是____联的。若工作时每颗灯
珠两端的电压都为 ，则手电筒电源的电压为____。
串
返回

## Slide 34
4.［2025·河北期中］如图所示的电路中，
电源电压为，灯、 的规格相同。
若只闭合开关 ，灯___会亮；若同时
闭合开关、 ，电流表和电压表均有
示数，则此时电压表的示数为___ 。
3
返回

## Slide 35
（第5题）
5. 连接好如图所示的电路，闭合开关后
发现小灯泡和 均不发光，电流表无
示数。现用电压表检测电路故障，测得
、、间的电压分别为、 、
,由此可以判断电路故障是( )
C
A. 短路 B. 短路 C. 断路 D. 断路
返回

## Slide 36
（第6题）
6. ［2025·沧州期中］如图所示的
电路中，开关闭合后，、和
两端的电压分别为、和 ，
则电压表和电压表 的示数之比
为( )
D
A. B. C. D.
返回

## Slide 37
（第7题）
7. 如图电路中，只闭合 时，电压表的示数
为；只闭合时，电压表的示数为 ；
、同时闭合时，电压表示数为 。则
( )
C
A. B.
C. D.
返回

## Slide 38
（第8题）
8. ［2025·潍坊期中］如图所示，开关 闭合
时，电压表的示数为，电压表 的示
数为。如果把电压表换成电流表 ，
电压表换成电流表 ，电流表A换成电压表
，则电压表 的示数为( )
C
A. B. C. D.
返回

## Slide 39
9. ［2025·重庆期中］
如图甲所示，有一串规格相同的
小彩灯接在 的家庭电路中，
每个小彩灯正常工作时的电压为 ，若小彩灯均正常发光，
则小彩灯的个数是____个。小文发现中间有一个小彩灯不亮，
而其他小彩灯还能发光，这是怎么回事呢？她查阅资料：在
正常情况下，小彩灯内细金属丝由于表面有氧化铜而与灯丝

## Slide 40
支架不导通，如图乙所示，若加
上 以上电压，则氧化铜被击
穿，细金属丝与灯丝支架导通。
当其中一只小彩灯灯丝烧断瞬间，
细金属丝两端电压达到_____ ，
故细金属丝与灯丝支架导通，保
证其他小彩灯继续发光。
220

## Slide 41
电压及其测量
串联电路中电压的关系
并联电路中，各支路两端的电压都相等
U=U1=U2=U3=…=Un
在串联电路中，总电压等于各用电器两端电压之和
U=U1+U2+U3+…+Un
并联电路中电压的关系